Приложение № 1 к извещению

№ ________________

от «____» ______________20___ г.

Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции двухсекционного резервуара скорого фильтра №7 ОВС «Заовражная» АО «Водоканал».

1. Общие требования

1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водопровод. Наружные сети и сооружения.

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83.

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», и другие.

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

1.2. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года: МДС 81-35.2004, ТЕР-2001 в ценах 4 квартала 2019 года (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

1.3. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.

2.  Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору с субподрядчиками не допускается.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11.  Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

3.1. Работы по реконструкции двухсекционного резервуара скорого фильтра №7 ОВС «Заовражная» АО «Водоканал» проводятся без деления на этапы.

3.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Установка заглушек для вывода фильтров из эксплуатации. Демонтаж заглушек для полного опорожнения фильтра |
|  | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 630 мм (Установка стальных заглушек Д=630мм на трубопроводах линий чистой воды, промывной воды, подающей с отстойника и дренажной Д=1020мм для вывода фильтров из эксплуатации) | 1 заглушка | 1,5 |
|  | Демонтаж заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 1020 мм (Демонтаж заглушек Д=1020мм дренажного выпуска для полного опорожнения фильтра) | 1 заглушка | 0,5 |
|  | Демонтаж заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный: 325 мм (Демонтаж заглушек Д=300мм дренажного выпуска для полного опорожнения фильтра) | 1 заглушка | 0,5 |
| Раздел 2. Секция 1. Внутри. Стены секции гидравлически нагруженные. Усиление локальных повреждений стен ж/б обоймами -2,5% площади |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (Установка инвентарных трубчатых лесов с обеих сторон от обоймы и устройств по усилению перегородок 2*6,0*1,3=15,6м2 на 1 полную обойму длиной 6,0м из секций лесов габаритами 1,5*1,3*4,0h) | 100 м2 | 0,156 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (локализация зон и глубин коррозионно-поврежденного бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, с подготовкой поверхностей шлифовкой по 0,1м2 на усиляемую конструкцию) | 100 м2 | 0,002 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона перегородок с трещинами под дальнейшее обетонирование 10% поверхности) | 1 м3 | 0,48 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка коррозионно-поврежденного ЗСБ с пропиливанием пазов "ласточкин хвост" средняя ширина паза 50мм вдоль, при необходимости под коррозионно-поврежденной рабочей арматурой в среднем по 0,3м на полную обойму) | 100 м | 0,03 |
|  | Очистка поверхности щетками (Очистка поверхности для обеспечения адгезии ремонтного состава или бетона обоймы 50% от поверхности контакта ж/б обоймы с поврежденной конструкцией на 1 полную обойму) | 1 м2 | 2,01 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей арматуры металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины рабочей арматуры с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей промывкой водой) | 100 м2 | 0,002 |
|  | Обеспыливание поверхности (Общая обильная жестко-струйная промывка и водонасыщение защищаемых конструкций насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 4,1 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка сочащихся швов в емкостных сооружениях по пропиленным пазам шириной 50мм с применением Пенекрита) | 100 п.м | 0,03 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом "Скрепа М500 Ремонтная" сразу же по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 20мм-средняя толщина 1 слоя штукатурки-10мм- расход 20кг/м2 Скрепой М600 и 2 слоя 10мм Скрепой М500-20кг/м2) | 100 м2 | 0,0025 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 | 1,28 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,28 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т груза | 1,28 |
| Раздел 3. Секция 1.Внутри. Стены секции гидравлически нагруженные. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. Облицовка. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (Из соотношения 1,2/4,8 ширины к высоте лесов) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,42585 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (50% внутренней пов.стен) | 100 м2 | 0,8517 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных (Срубка поврежденной криволинейной торкретштукатурки с поверхности вертикальных и горизонтальных межпанельных и пазогребневых стыков) | 100 м2 | 0,17 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Разборка защитной штукатурки 100% внутренней поверхности стен) | 100 м2 | 1,6527 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (шлифовка коррозионно-порежденного и макропористого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры с применением алмазных шлифовальных чашек с двухрядными сегментами на УШМ) | 100 м2 | 1,6527 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм (резка коррозионно-порежденного ЗСБ с пропиливанием пазов "ласточкин хвост" ср.шириной паза 50мм с локализованных зон с применением алмазных дисков с двух сторон паза на УШМ | 100 м | 1,158312 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Вырубка коррозионно-поврежденного бетона с локализованных зон т.25мм в зонах макропористого бетона для ремонта бетоном или Скрепой М500) | 1 м3 | 0,042585 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка коррозионно-поврежденного ЗСБ с локализованных зон с применением перфоратора ср.шириной паза 0,05м) | 100 м | 0,579156 |
|  | Очистка поверхности щетками (Общая зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфат поврежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя) | 1 м2 | 1,6527 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая очистка вскрытой прокорродировавшей рабочей арматуры и вскрытых прокорродировавших сварных узлов-1,5% внутренней поверхности стен) | 100 м2 | 0,025551 |
|  | Обеспыливание поверхности (Общая обильная жестко-струйная промывка и водонасыщение защищаемых конструкций насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 165,27 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи | 1 м3 | 5,85 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5,85 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т груза | 5,85 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка стен секции п зачищенной поверхности тонкодисперсной Скрепой М600 Инъекционная.Расход:1,1кг/м2) | 100 м2 | 1,6527 |
|  | Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону (заделка прорубленных пазов по корродирующей арматуре Скрепой М600/М500=1/2) | 100 м2 | 0,017034 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка сочащихся швов в емкостных сооружениях по пропиленным пазам шириной 50мм с применением Пенекрита) | 100 п.м | 0,17034 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом Скрепа М500 Ремонтная по водонасыщенной поверхности бетона, т.нанесения 8мм. Расход 1,8*8=14,4кг/м2) | 100 м2 | 1,0643 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и стыков жидким р-ром Пенетрона в 2 слоя) | 100 м2 | 1,0643 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за обработанной пов. орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов) | 100 м2 | 1,6527 |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 | 0,5884 |
| Раздел 4. Секция 2. Внутри. Стены секции гидравлически нагруженные. Усиление локальных повреждений стен ж/б обоймами -2,5% площади. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (Установка инв.трубчатых лесов с обеих сторон от обоймы и устройств по усилению перегородок) | 100 м2 | 0,156 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (локализация зон и глубин коррозионно-поврежденного бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифовкой) | 100 м2 | 0,002 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона перегородок с трещинами под дальнейшее обетонирование 10%) | 1 м3 | 0,96 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка коррозионно-поврежденного ЗСБ с пропиливанием пазов "ласточкин хвост" ср.шир.паза 50мм вдоль, при необходимости под коррозионно-поврежденной рабочей арматурой в среднем по 0,3м на полную обойму) | 100 м | 0,03 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (Пробивка отверстий 0,1*0,1м под устройство шпонок защемления односторонней обоймы в теле усиляемой конструкции) | 100 отверстий | 0,124 |
|  | Очистка поверхности щетками (Очистка стальными щетками для обеспечения адгезии ремонтного состава или бетона обоймы 50% от поверхности контакта ж/б обоймы с поврежденной конструкцией) | 1 м2 | 2,046 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (химическая зачистка вскрытой корродирующей арматуры металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0,2м2 на обойму рабочей арматуры) | 100 м2 | 0,002 |
|  | Обеспыливание поверхности (Общая обильная жестко-струйная промывка и водонасыщение защищаемых конструкций насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 4,092 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка сочащихся швов в емкостных сооружениях по пропиленным пазам шириной 50мм с применением Пенекрита) | 100 п.м | 0,03 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом "Скрепа М500 Ремонтная"сразу же по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 20мм-средняя толщина 1 слоя штукатурки-10мм Скрепой М600 и 2 слоя 10мм Скрепой М500 ) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0025 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 | 1,282 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,282 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т груза | 1,282 |
| Раздел 5. Внутри. Стены секции гидравлически нагруженные. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. Облицовка. |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (50% внутренней пов.стен) | 100 м2 | 0,8517 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных (Срубка поврежденной криволинейной торкретштукатурки с пов. вертикальных и горизонтальных межпанельных и пазогребневых стыков) | 100 м2 | 0,17 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Разборка защитной штукатурки 100% внутренней поверхности стен) | 100 м2 | 1,6527 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (шлифовка коррозионно-порежденного и макропористого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры алмазными чашками с двухрядными сегментами на УШМ для обеспечения адгезии 100% поверхности) | 100 м2 | 1,6527 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм (резка корр/ поврежд. ЗСБ с пропиливанием пазов "ласточкин хвост" ср.шириной паза 50мм с локализованных зон с применением алмазных дисков с двух сторон паза на УШМ | 100 м | 1,158312 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Вырубка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона с локализованных зон т.25мм в зонах макропористого бетона для ремонта бетоном или Скрепой М500) | 1 м3 | 0,042585 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка корр/поврежд. бетона с локализованных зон с применением перфоратора ср.шириной паза 0,05м) | 100 м | 0,579156 |
|  | Очистка поверхности щетками (Общая зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфатповрежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного непрерывным смывом воды) | 1 м2 | 165,27 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая очистка вскрытой корродирующей арматуры и вскрытых прокорродировавших сварных узлов) | 100 м2 | 0,025551 |
|  | Обеспыливание поверхности (Общая обильная жестко-струйная промывка и водонасыщение защищаемых конструкций насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 165,27 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 ила, грязи | 5,85186 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5,85186 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т груза | 5,85186 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка стен секции по зачищенной поверхности тонкодисперсной Скрепой М600 Инъекционная.Расход:1,1кг/м2) | 100 м2 | 1,6527 |
|  | Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону (заделка прорубленных пазов по корродирующей арматуре Скрепой М600/Скрепа М500=1/2) | 100 м2 | 0,017034 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка сочащихся швов в емкостных сооружениях по пропиленным пазам шириной 50мм с применением Пенекрита) | 100 п.м | 0,17034 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом "Скрепа М500 Ремонтная" по водонасыщенной поверхности бетона 18кг/м2 ) | 100 м2 | 1,0643 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и стыков жидким р-ром Пенетрона в 2 слоя) | 100 м2 | 1,0643 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за обработанной пов. орошением с обеспечением температурно -влажностного и нагрузочного режимов) | 100 м2 | 1,6527 |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 | 0,5884 |
| Раздел 6. Ходовой мост, ходовая площадка, связевая балка 12м. Усиление опорных узлов |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (с обеих сторон от устройств по усил.нижн.пояса балок 2*1,3*5,8=14,04м2 на 1 полную обойму дл.6м и по 2*1,3*1,8=4,68м2 на 1 короткую обойму дл.1,2м из секций лесов габарит.1,3*1,8*4 h ) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,0936 |
|  | Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (врем.ограждение пробитых в покрытии констр. Колодцев - по 2м2 на 1 полную обойму и 0,5м2 на 1 короткую обойму) | 100 м2 | 0,01 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: до 20 см2 (вырубка корроз-поврежд.3СБ вдоль корр-поврежд.раб.арматуры с ср.по 3м/0,25м2 на любую из обойм) | 100 м | 0,06 |
|  | Очистка поверхности щетками(стальн.щетками для обеспеч.адгезии рем.состава или бетона обоймы-100% от пов.контакта ж/б обоймы с поврежд.констр) | 1 м2 | 2,48 |
|  | Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) «Radical-Abbeizer» ( хим.зачистка вскрытой корр.армат.мет щетками с обработ. преобраз. ржавч. в ср.по 0,125м2 на обойму раб.армат.с учет развертки армат. и контакта с бороздой, с посл промывкой водой, и по 0,2*0,2м2 на опорн.узел-71,43%) | 100 м2 | 0,012286 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (хим.очистка вскрытой корр. армат. мет щетками с обработка преобразователем ржавчины в ср.по 0,125м2 на обойму рабочей арматуры, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с посл.промывкой водой и по 0,2*0,2м2на опр.узел-28,57%) | 100 м2 | 0,002457 |
|  | Обеспыливание поверхности (Общая обильная жестко-струйная промывка и водонасыщение защищаемых конструкций насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 2,48 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолин.(оштукатуривание нанесением защитного слоя "Скрепой М500 Ремонтная" сразу же по водонасыщ.зачищ.по-ти бетона.При ср.вырубл.т.20мм с учет зачистки-ср.т. штук.10мм) | 100 м2 | 0,005 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 | 0,012 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,012 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т груза | 0,012 |
|  | Установка устройств при производстве работ по усилению: нижнего пояса балок (Изготовление, установка и разборка устройств индивидуального изготовления при усилении прод.ребер плит обоймами, на длине =30% длины обоймы усиления.) | 1 м | 0,72 |
|  | Усиление: узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (усиление узла сопряженных обойм с опорами с изготовлением и укрупнительной сборкой конструкции усиления | 1 т | 0,045737 |
|  | Усиление сборных ж/б констр.: установкой каркасов, сеток и стержн. арматуры (усил.сб.ж/б констр уст-кой каркасов,сеток и стержн.армат.из расч.0,0825т на 1 полную обойму и 0,02357т на 1 короткую обойму | 1 т | 0,047143 |
|  | Обетонирование: балок и прогонов (Усиление ж/б обоймы. спаренных ребер обоймами – по 0,8м3 бетона В22.5 на полную обойму и по 0,2м3 на короткую обойму) | 1 м3 | 0,4 |
|  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений (в сопряжениях обойм с плитами покрытия по 2,0м2 на полную обойму и по 0,5м2 на короткую с зачисткой от старой краски зон вне габаритов обоймы Скрепой М600) | 100 м2 | 0,01 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,00918 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2(стальных узлов сопряжения обойм с опорами ПФ115 в 2 сл.по ГФ-021) | 100 м2 | 0,00918 |
| Раздел 7. Ходовой мост, ходовая площадка, связевая балка 12м. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. Облицовка. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (из соотношения 1,2/4,8*2 ширины к высоте лесов) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,36 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (50% от суммарной боковой пов. продольных конструкций перекрытия) | 100 м2 | 0,2866 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно-порежденного и макропористого бетона конструкций, не обеспечивающих пассивацию арматуры с подготовкой поверхности шлифовкой) | 100 м2 | 0,0028 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Разборка защитной штукатурки 100% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия) | 100 м2 | 0,198 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм (Вырезать коррозионно-порежденный бетон с локализованных зон с применением УШМ) | 100 м | 0,06732 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Вырубка коррозионно-порежденного. бетона с локализованных зон т.25мм в зонах макропористого бетона для ремонта бетоном или Скрепой М500) | 1 м3 | 0,00495 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка коррозионно-порежденного бетона с локализ.зон с применением перфоратора, ср.шириной паза 0,05м) | 100 м | 0,03366 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (хим. очистка вскрытой корродир. арматуры и вскрытых прокорродировавших сварных узлов) | 100 м2 | 0,00297 |
|  | Обеспыливание поверхности (Общая обильная жестко-струйная промывка и водонасыщение защищаемых конструкций насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 33,96 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 ила, грязи | 0,68021 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,68021 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т груза | 0,68021 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка поверхностей тонкодисперсной Скрепой М600 Инъекционная для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя) | 100 м2 | 0,3396 |
|  | Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону (заделка прорубленных пазов по корродирующей арматуре Скрепой М600/Скрепа М500=1/2) | 100 м2 | 0,00198 |
|  | Устройство каркаса при оштукатуривании: карнизов и тяг (Каркас из сетки по связевой балке и продольным.пов.) | 100 м2 | 0,2866 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (выравнивание продольных конструкций перекрытия и связевых балок по сетке под облицовку нанесением защитного слоя Скрепой М500 ремонтная по водонасыщенной поверхности бетона. Расход 1,8кг/м2 при т. 1мм.Штукатурного слоя 10мм.Расход:1,8*10=18кг/м2) | 100 м2 | 0,2866 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по пов. жидким раствором Пенетрона в 2 слоя ) | 100 м2 | 0,053 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температ/влажн. и нагрузочного режимов. 80% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия | 100 м2 | 0,053 |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 | 0,2866 |
|  | Окраска ранее окрашенных металлических огражд.: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,1863 |
| Раздел 8. Ходовой мост, Ходовая площадка, ремонт ограждений. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (при усилении и защите сварных узлов - по0,5м2 на узел) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,04 |
|  | Очистка поверхности щетками (стальными конусовидными щетками-ограждений) | 1 м2 | 18 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (прокорродировавших сварных узлов и швов от твердых продуктов коррозии с глубоким изъязвлением и глубокой коррозии ) | 100 м2 | 0,009 |
|  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | 1 т | 0,008 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва | 2,64 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(ограждений) | 100 м2 | 0,18 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток и т.п., количество окрасок 2(ограждений) | 100 м2 | 0,18 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (защитная обмазка окрашенных усиляемых сварных узлов ограждений "Скрепой М600 Инъекционная" для создания прочного высокощелочного защ-адгезионного слоя для последующей штукатурки по сетке) | 100 м2 | 0,018 |
|  | Устройство основания под штук. из мет. сетки по каркасу с обмазкой раствором: цил. колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей (усиление сварных узлов ограждений) | 100 м2 | 0,018 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг (усиление сварных узлов ограждений смесью "Скрепа М600/С500=1/2т.слоя 7,5мм) | 100 м2 | 0,018 |
| Раздел 9. Распределительные желоба ж/б-12шт. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (Из соотношения 1,2/4,8*0,5 ширины к высоте лесов) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,6 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Разборка защитной штукатурки 100% поврежденной эрозией поверхности ж/б распреджелобов 12шт*5*3,5=210м2) | 100 м2 | 2,1 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (шлифовка коррозионно-порежденного и макропористого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры с применением алмазной чашки с двухрядными сегментами на УШМ-100% поврежденной эрозией поверхности ж/б распреджелобов 12шт) | 100 м2 | 2,1 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Вырубка коррозионно-порежденного бетона с локализованных зон т.25мм в зонах макропористого бетона для ремонта бетоном или Скрепой М500 -1,5% поврежденной эрозией пов. ж/б распреджелобов-12шт) | 1 м3 | 0,4032 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка коррозионно-порежденного бетона с локализованных зон, вдоль и, при необходимости под корродирующей рабочей арматурой с пропиливанием пазов "ласточкин хвост" ср.шириной паза 0,05м) | 100 м | 0,339864 |
|  | Очистка поверхности щетками (Общая зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфат поврежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного непрерывным смывом воды-100% поврежденной эрозией пов.ж/б распреджелобов-12шт) | 1 м2 | 210 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая очистка вскрытой прокорродировавшей рабочей арматуры и вскрытых прокорродировавших сварных узлов) | 100 м2 | 0,017 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой) (Вскрытых прокорродировавших сварных узлов) | 1 м шва | 1,19952 |
|  | Обеспыливание поверхности (Общая обильная жестко-струйная промывка и водонасыщение распреджелобов 12шт насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 210 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 ила, грязи | 0,921832 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,921832 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка поверхностей распреджелобов тонкодисперсной Скрепой М600 Инъекционная для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя. 100% поврежденной эрозией пов.ж/б распреджелобов 12шт) | 100 м2 | 2,1 |
|  | Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону (заделка прорубленных пазов по корродирующей арматуре сечением 50*24мм Скрепой М66/М500=1/2. Расход: Скрепа600 14,4кг/ Скрепа М500 28,8кг) | 100 м2 | 0,099 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка поврежденных эрозией примыканий ж/б распреджелобов 12шт желобов к стенам шириной 50мм с применением Пенекрита ) | 100 п.м | 0,324 |
|  | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (Бетонирование торцевых примыканий желобов к стенам фильтра) | 1 м3 | 0,4032 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание желобов по огрунтованной "Скрепой М600" поверхности нанесением защитного слоя "Скрепа М500 Ремонтная" по водонасыщенной поверхности бетона,т. штукатурного слоя 8мм- 100% поврежденной эрозией поверхности ж/б распреджелобов 12шт) | 100 м2 | 2,1 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция водонасыщенных поверхностей распреджелобов жидким раствором Пенеторна в 2 слоя) | 100 м2 | 2,1 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов. 100% поврежденной эрозией пов.ж/б распреджелобов 10шт) | 100 м2 | 2,1 |
| Раздел 10. Закрытый Центральный карман. Внутри. Перекрытие под карманом. Усиление перекрытия бетонированием-100% площади. Ремонт 3СБ, гидроизоляция. |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Разборка эрозионно-коррозионно поврежденного бетона днища кармана 100% площади) | 1 м3 | 1,666 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно-порежденного и макропористого бетона конструкцией, не обеспечивающей пассивацию арматуры с подготовкой поверхности шлифовкой -3,5% внутренней поверхности днища) | 100 м2 | 0,005831 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейно и участкаками диной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бет. на глубину 50 мм (Предварительная прорезка алмазными дисками швов с 2 сторон паза перед пробивкой паза по руслам трещин в днище) | 100 м шва | 0,1062 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка ЗСБ вдоль русел трещин и коррозионно-порежденной рабочей арматуры) | 100 м | 0,0531 |
|  | Пробивка в бетонной конструкции полов и стен борозд пл. сеч.: до 100 см2 (Вырубка корр-повр.3СБ вдоль коррозионно-порежденной рабочей арматуры 14АIII на 0,5% днища с яч.сетки0,15*0,15м) | 100 м | 0,02124 |
|  | Очистка поверхности щетками (для обеспечения адгезии ремонтным составом 100% поверхности днища) | 1 м2 | 16,66 |
|  | Очистка вскрытых швов и узлов рабочей арматуры от стойких загрязнений | 100 м2 | 0,001867 |
|  | Обеспыливание поверхности (Общая обильная жестко-струйная промывка и водонасыщение защищаемых конструкций насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 16,66 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 | 3,024 |
|  | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 3,024 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,024 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т груза | 3,024 |
|  | Гидроизоляция стен, фундамента: боковая цементная с жидким стеклом(защитная обмазка очищенной арматуры и днища перед бетонированием адгезионным составом"Скрепа М600 Инъекционная"-100% площади) | 100 м2 | 0,1666 |
|  | Армирование подстилающих слоев (яч.сетки 0,15м*0,15м. Арматура д.14 -212м*1,208кг/м=256кг) | 1 т | 0,256 |
|  | Усиление перекрытий железобетоном сверху (Усиление перекрытия бетонированием В15 т.0,1м-100% пл.перекрытия) | 1 м3 | 1,666 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за бетоном) | 100 м2 | 0,1666 |
|  | Устройство плинтусов: цементных (100% примыкания к стенам Скрепой М500) | 100 м | 0,266 |
|  | Гидроизоляция стен, фундамента: боковая цементная с жидким стеклом (Обмазочная гидроизоляция 100% поверхности перекрытия и примыканий Пенетроном в 2 слоя) | 100 м2 | 0,1932 |
|  | Промывка поверхности, окрашиваемой маслеными красками: стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагруз.режимов-100% поверхности перекрытия и примыканий стен до уровня100мм) | 100 м2 | 0,1932 |
| Раздел 11. Закрытый центральный карман. Внутри. Стены. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,167 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Разборка защитной штукатурки 100% внутренней поверхности стен закрытого кармана) | 100 м2 | 0,9576 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (шлифовка коррозионно-порежденного и макропористого бетона стен закрытого центрального кармана с применением алмазных шлифовальных чашек с двухрядными сегментами на УШМ-100% поверхности) | 100 м2 | 0,9576 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных (Срубка поврежденной криволинейной торкретштукатурки с поверхности вертикальных и горизонтальных межпанельных и пазогребневых стыков-4% поверхности стен) | 100 м2 | 0,0383 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм (Вырубить коррозионно-порежденный бетон с локализованных зон, а также вдоль, и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой с пропиливанием пазов "ласточкин хвост" алмазными дисками на УШМ (ср.ширина паза 0,05м с 2 сторон) | 100 м шва | 0,55488 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Вырубка коррозионно-поврежденного бетона с локализованных зон т.25мм в зонах макропористого бетона для ремонта бетоном или Скрепой М500-3% поверхности стен) | 1 м3 | 0,07182 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка коррозионно-порежденного бетона с локализованных зон, а также вдоль, и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой с применением перфоратора средней шириной пазов 0,05м (1% внутренней поверхности стен под арматуру+0,7% по стыкам панелей под Пенекрит+0,5% в зонах макропористого бетона под Скрепу) | 100 м | 0,27744 |
|  | Очистка поверхности щетками (общая зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфатповрежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного непрерывным смывом воды) | 1 м2 | 95,76 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая очистка вскрытой корродирующей арматуры и вскрытых прокорродировавших сварных узлов-1,5% поверхности стен) | 100 м2 | 0,01485 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой) (Вскрытых прокорродировавших сварных узлов) | 1 м шва | 1,10976 |
|  | Обеспыливание поверхности (Общая обильная жестко-струйная промывка и водонасыщение защищаемых конструкций насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 95,76 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 | 1,9625 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,9625 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т груза | 1,9625 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Чеканка с 2 сторон "Пенекритом" вокруг гильзы дренажного выпуска Д=1000мм и вокруг подающего трубопровода д.600мм) | 100 м | 0,10048 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка очищенных поверхностей тонкодисперсной Скрепой М600 Инъекционная для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя) | 100 м2 | 0,9576 |
|  | Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону (заделка прорубленных пазов по корродирующей арматуре сечением 50*24мм Скрепой М66/М500=1/2) | 100 м2 | 0,013872 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка сочащихся швов в емкостных сооружениях по пропиленным пазам шириной 50мм с применением Пенекрита) | 100 п.м | 0,028 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя Скрепой М500 ремонтная по водонасыщенной поверхности бетона, ср.т.штукатурного слоя 10мм-расход:1,8кг/м2*10мм=18кг/м2 ) | 100 м2 | 0,9576 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по пов. стен и стыков жидким раствором Пенетрона в 2 слоя.100% внутренней поверхности стен) | 100 м2 | 0,9576 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно- влажностного и нагрузочного режимов. 100% внутренней поверхности стен) | 100 м2 | 0,9576 |
| Раздел 12. Закрытый Центральный карман. Внутри. Замена трубопроводов воздухоудаления Д-80мм-2комплекта. |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (трубы воздухоудаления) | 100 м | 0,16 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | 1 сальник | 2 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 ила, грязи | 0,3 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,3 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т груза | 0,3 |
|  | Демонтаж коррозионно-порежденных прогонов, поддерживающих площадки обслуживания | 1 т металлоконструкций | 0,124 |
|  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (прогонов ) | 1 т металлоконструкций | 0,124 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,05 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (Армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 0,124 |
|  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 20 км I класс груза | 1 т груза | 0,124 |
|  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (Армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 0,124 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0862 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 80 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0862 |
|  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовой и акрил.герметиками (вокруг гильз) | 100 м | 0,0126 |
|  | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором (Чеканка Пенекритом вокруг гильз со стороны распредканала -100% гильз) | 100 м | 0,0126 |
| Раздел 13. Закрытый распределительный канал под центральным карманом. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (шлифовка коррозионно-поврежденного и макропористого бетона стен закрытого центрального кармана с применением алмазных шлифовальных чашек с двухрядными сегментами на УШМ-100% поверхности) | 100 м2 | 0,6182 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм (Вырезка коррозионно-порежденного бетона УШМ с алмазными дисками с локализованных зон с пропиливанием пазов "ласточкин хвост) | 100 м шва | 0,266764 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Вырубка коррозионно-поврежденного бетона в зонах макропористого бетона для ремонта бетоном или Скрепой М500) | 1 м3 | 0,7846 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка коррозионно-порежденного бетона с локализованных зон, вдоль, и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой с применением перфоратора с набором насадок, ср.шириной паза 0,05м) | 100 м | 0,13382 |
|  | Очистка поверхности щетками (Общая зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфатповрежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного непрерывным смывом воды) | 1 м2 | 61,82 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая очистка вскрытой корродирующей арматуры и вскрытых прокорродировавших сварных узлов-2,5% поврежденной эрозией поверхности ж/б распредканала) | 100 м2 | 0,0154 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой) (Вскрытых прокорродировавших сварных узлов) | 1 м шва | 0,47076 |
|  | Обеспыливание поверхности (Общая обильная жестко-струйная промывка и водонасыщение защищаемых конструкций насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 61,82 |
|  | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 4,62 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 | 4,62 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т | 4,62 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т | 4,62 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка поверхностей тонкодисперсной Скрепой М600 Инъекционная для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя) | 100 м2 | 0,6184 |
|  | Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону (заделка прорубленных пазов по корродирующей арматуре сечением 50*24мм Скрепой М600/М500=1/2) | 100 м2 | 0,006691 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка примыканий труб ВЧШГ к стенам распредканала с применением Пенекрита,-100% примыканий) | 100 п.м | 0,442112 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя Скрепой М500 ремонтная по водонасыщенной поверхности бетона. т.нанесения штукатурного слоя 10мм.100% поврежденной эрозией поверхности ж/б конструкций) | 100 м2 | 0,6182 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и стыков жидким раствором Пенетрона в 2 слоя. Расход-1,1кг/м2) | 100 м2 | 0,6182 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов. 100% внутренней поверхности) | 100 м2 | 0,6182 |
|  | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (Бетонирование торцевых примыканий канала к трубам и ремонт днища(т.0,1м на площади 20% поврежденной эрозией поверхности распредканала) | 1 м3 | 0,7846 |
| Раздел 14. Секции 1 и 2. Снаружи. Стены фильтра. Потолки под ходовым мостом и площадкой. Ремонт ЗСБ. Известковая побелка-100%. Защита ГКЖ-100% |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (Установка лесов вдоль двух стен 12*5,0*2=120м2) | 100 м2 горизонтальной проекции | 1,2 |
|  | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т | 0,09306 |
|  | Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок | 100 м2 | 0,24 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно-поврежденного бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры с подготовленной поверхности шлифовкой с применением УШМ с алмазными дисками с двухрядными сегментами) | 100 м2 | 1,2 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм (Резка коррозионно-поврежденного бетона с локализованных зон, вдоль и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой с пропиливанием пазов "ласточкин хвост с применением УШМ с алмазными дисками) | 100 м | 1,692 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка коррозионно-порежденного бетона с локализованных зон, вдоль и при необходимости под корродир. рабочей арматурой с применением перфоратора ср.шириной пазов 0,05м) | 100 м | 0,846 |
|  | Очистка поверхности щетками (Общая зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфатповрежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного циклическим смывом воды) | 1 м2 | 120 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая очистка вскрытой корродирующей арматуры металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины рабочей арматуры) | 100 м2 | 0,01692 |
|  | Обеспыливание поверхности (Промывка и водонасыщение водой 100% от общей поверхности защищаемых конструкций насосами высокого давления "Karcher") | 1 м2 | 120 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т | 1,42128 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т | 1,42128 |
|  | Устройство обмазочной гидроизоляции (Произвести защитную обмазку зачищенной арматуры тонкодисперсной Скрепой М600 Инъекционная для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя) | 100 м2 | 1,2 |
|  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений (Перетирка бетонных поверхностей с микротрещинами обеспыленных водонасыщенных поверхностей Скрепой М500 ср.т.3мм-100% от общей пов. защищаемых конструкций.Расход:1,8кг/м2 при т. 1мм. 1,8*3=5,4кг) | 100 м2 | 1,2 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (оштукатуривание вырубленных и зачищенных зон ЗСБ нанесением защитного слоя смесью Скрепа М600/Скрепа М500=1/2. т.нанесения 5-50мм за один проход. ср. т.10мм. Расход: Скрепа М600-5,4кг/м2/; Скрепа М500 12,6кг/м2 ) | 100 м2 | 1,2 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за нанесенным составом до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов. 100% защищ.констр.) | 100 м2 | 1,2 |
|  | Окраска известковыми составами: по штукатурке (Обработка известковыми составами 100% от общей поверхности защитной конструкции) | 100 м2 | 1,2 |
|  | Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (Обработка гидрофобными составами - 100% от общей поверхности защищаемых конструкций | 100 м2 | 1,2 |
| Раздел 15. Секции 1 и 2. Снаружи. Стены и выступ днища фильтра. Ремонт трещин и неплотностей |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,0354 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм (Резка алмазными дисками на УШМ под пазовую вырубку коррозионно-поврежденного бетона, с двух сторон паза) | 100 м шва | 0,0708 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка коррозионно-поврежденного бетона с локализованных зон и, при необходимости под корродирующей рабочей арматурой после пропиливания швов перфоратором) | 100 м | 0,0354 |
|  | Очистка поверхности щетками (Зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфат поврежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного циклическим смывом воды) | 1 м2 | 1,3629 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей арматуры металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины рабочей арматуры) | 100 м2 | 0,000885 |
|  | Обеспыливание поверхности (Промывка и водонасыщение водой 100% от общей поверхности защищаемых конструкций насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая их) | 1 м2 | 120 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 | 0,067869 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т | 0,067869 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т | 0,067869 |
|  | Устройство обмазочной гидроизоляции (Произвести защитную обмазку зачищенной арматуры тонкодисперсной Скрепой М600 Инъекционная для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя) | 100 м2 | 1,2 |
|  | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: резиновых прокладок (резиновым жгутом BASF в разделительной гидравлически нагруженной стене с трещинами) | 100 м | 0,0354 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (Выполнить глубокую грунтовку жидким раствором "Пенетрона" для обеспечения адгезии всех поверхностей оштукатуриваемого бетона, включая пропилы, пазы и вырубки) | 100 м2 | 1,2 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка сочащихся швов по пробитым бороздам с применением Пенекрита) | 100 п.м | 0,0708 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя смесью Скрепа М500 по нанесенной жидкой грунтовке из Пенетрона. Требуемая толщина штукатурки не менее 6,0мм. Расход: 1,8кг/м2 при т.1мм. 1,8*6=10,8кг) | 100 м2 | 1,2 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и стыков жидким раствором Пенетрона в 2 слоя) | 100 м2 | 1,2 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Осуществить уход за обработанной поверхностью до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов) | 100 м2 | 1,2 |
|  | Окраска известковыми составами: по штукатурке (Обновление зачищенной побелки) | 100 м2 | 1,2 |

4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

4.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам

4.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2017 г.

4.4. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

4.5. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Пенетрон | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей |
|  | Влажность, по массе, %, не более | 0,6 |
|  | Сроки схватывания, мин начало, не ранее окончание, не позднее | 40 90 |
|  | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1140±50 |
|  | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее | 4 |
|  | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной, %, не менее | 10,0 |
|  | Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее | 100 |
|  | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | Стоек |
|  | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | Стоек |
|  | Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов | Стоек |
|  | Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 Мрад | Стоек |
|  | Ультрафиолет | не оказывает влияния |
|  | Применимость для резервуаров питьевой воды | Допускается |
|  | Кислотность среды применения, pH | от 3 до 11 |
|  | Применение: температура поверхности, °С, не менее | +5 |
|  | Температура эксплуатации, ˚С | от -60 до +130 |
|  | Условия хранения материала | в помещениях любой влажности при температурах от -80 до +80 ºС |
|  | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 |
| Пенекрит | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей |
|  | Влажность, %, по массе, не более | 0,3 |
|  | Сроки схватывания, мин: начало, не ранее конец, не позднее | 40 90 |
|  | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1260±90 |
|  | Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 2,0 |
|  | Марка по водонепроницаемости материала, W, не менее | W14 |
|  | Марка по морозостойкости материала, F, не менее | 400 |
|  | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 20 мм. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. |
| Краски | Масляные цветные краски (сурик железный), представляющие собой пасту, состоящую из пигментов и наполнителей, затертых на олифе с введением сиккатива. Краски после разведения олифой до малярной консистенции предназначаются для отделочных работ и для окрашивания металлических и деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях в районах с умеренным климатом. Покрытия масляными цветными красками, предназначенными для эксплуатации в атмосферных условиях, в два слоя по металлу сохраняют защитные свойства в умеренном климате в течение 1,5 лет до балла А32. Защитные свойства оцениваются по ГОСТ 9.407-84. Краски наносят на поверхность кистью, валиком. Со следующими техническими характеристиками: Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4 % Массовая доля летучих веществ не менее 6,5 % Укрывистость не высушенной пленки краски не менее 35 г/м2. Степень перетира не менее 45 мкм. Время высыхания при температуре 20 °С до степени 3 - не менее 24 ч Твердость пленки по маятниковому прибору тип ТМЛ (маятник Б) - 0,05 условных единиц |
| Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь Номинальный диаметр стержня — не менее 6 мм. Площадь поперечного сечения профиля — 0,283 cм2. Масса стержня — 1,43 кг. Максимально допустимое отклонение по массе в сторону уменьшения —минус 9 %. Плотность стали— не менее 7,85 г/см3. Максимально допустимое предельное отклонение по диаметру стержня в сторону увеличения — не менее 0,3 мм. Длина стержня — не менее 6,45 м. Максимально допустимое предельное отклонение по длине стержня в сторону увеличения — не менее 50 мм. Максимально допустимая кривизна стержня —0,6 % измеряемой длины. Минимальный предел текучести стали — не менее 235 Н/ мм2. Минимальное временное сопротивление разрыву арматурной стали — не менее 38 кгс/ мм2. Минимальное относительно удлинение арматурной стали — не менее 25 %. На поверхности профиля— отсутствие раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен, закатов. Максимальная массовая доля углерода в составе стали — не менее 0,37 %. Максимальная массовая доля марганца в составе стали — не менее 0,80 %. Минимальная массовая доля кремния в составе стали —0,05 %. Максимальная массовая доля хрома в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля никеля в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля меди в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля серы в составе стали — не менее 0,05 %. Максимальная массовая доля фосфора в составе стали — не менее 0,04 %. Максимальная массовая доля азота в составе стали — не менее 0,012 %. Максимальная массовая доля мышьяка в составе стали — не менее 0,08 %. |
| Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | Бетон тяжелый, класс не менее В7,5 (М100) Вид и марку цемента следует выбирать в соответствии с назначением конструкций и условиями их эксплуатации, требуемого класса бетона по прочности, марок по морозостойкости и водонепроницаемости, величины отпускной или передаточной прочности бетона для сборных конструкций на основании требований стандартов, технических условий или проектной документации на эти конструкции с учетом требований ГОСТ 30515, а также воздействия вредных примесей в заполнителях на бетон Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают также плотность, пористость, водопоглощение, пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из изверженных и метаморфических пород, щебне из гравия и в гравии не должно превышать для бетонов всех классов 1 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород не должно превышать для бетонов класса В22,5 и выше - 2 % по массе; класса В20 и ниже - 3 % по массе. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35 % по массе. Марка щебня из изверженных пород должна быть не ниже 800, щебня из метаморфических пород - не ниже 600 и осадочных пород - не ниже 300, гравия и щебня из гравия - не ниже 600). Марка щебня из природного камня должна быть не ниже: 300 - для бетона класса В15 и ниже; 400 » » » В20; 600 » » » В22,5; 800 » » классов В25; В 27,5; В30; 1000 » » класса В40; 1200 » » » В45 и выше. Допускается применять щебень из осадочных карбонатных пород марки 400 для бетона класса В22,5, если содержание в нем зерен слабых пород не превышает 5 %. Марки гравия и щебня из гравия должны быть не ниже: 600 - для бетона класса В22,5 и ниже; 800 - » » классов В25; В27,5; 1000 - » » класса В30 и выше. 1.6.9. Содержание зерен слабых пород в щебне из природного камня не должно превышать, % по массе: 5 - для бетона классов В40 и В45; 10 » » » В20, В22,5, В25, В27,5 и В30; 15 - для бетона класса В 15 и ниже. Содержание зерен слабых пород в гравии и щебне из гравия не должно превышать 10 % по массе для бетонов всех классов. Морозостойкость крупных заполнителей должна быть не ниже нормированной марки бетона по морозостойкости. Мелкий заполнитель для бетона выбирают по зерновому составу, содержанию пылевидных и глинистых частиц, петрографическому составу, радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают плотность, водопоглощение (для песков из отсевов дробления), пустотность, а также прочность исходной горной породы на сжатие в насыщенном водой состоянии (для песков из отсевов дробления). |
| Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800, Щебень фракции не менее 20-40 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. |
| Песок для строительных работ | Песок природный для строительных работ средний Модуль крупности песка — 2,3. Максимальное содержание зерен крупностью более 10 мм по массе —0,5 %. Максимальное содержание зерен крупностью более 5 мм по массе —5 %. Максимальное содержание зерен крупностью менее 0,16 мм по массе —10 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе —1 %. Максимальное содержание глины в комках по массе —0,25 %. Максимальная удельная эффективность естественных радионуклидов —370 Бк/кг. Насыпная плотность в состоянии естественной влажности — 1630 кг/ м3. Коэффициент фильтрации — 7 м/сутки. Максимальное содержание акцессорных минералов — 0,56 %. Максимальное содержание рудных гидроокислов —0,25 %. Максимальное содержание гидроокислов железа —0,2 %. Максимальное содержание глауконита —0,18 %. Максимальное содержание сланца —0,3 %. Максимальное содержание песчаника —0,9 %. Максимальное содержание слюды —0,6 %. Максимальное содержание кварцита — 0,39 %. Максимальное содержание кремнистых пород — 1,9 %. Максимальное содержание доломита —2,9 %. Максимальное содержание известняка — 7,96 %. Максимальное содержание полевого шпата — 7,97 %. Максимальное содержание гранита — 13 %. Максимальное содержание кварца — 68 %. Максимальное содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах —50 ммоль/л. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на оксид серы VI —0,2 %. Максимальная плотность зерен песка — 2,65 г/см3. |
| Портландцемент бездобавочный марки 400 | Портландцемент бездобавочный марки 400 ГОСТ 31108 2003 Плотность разрыхленного цемента – от 1100 до 1200 кг/м3, слежавшегося – от 1500 до 1600 кг/м3 водопотребность – 22-26% |
| Грунтовка | Грунтовка ГФ-021 Назначение: грунтовка ГФ-021 ГОСТ предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями. Свойства: покрытие грунта ГФ 021 по ГОСТ атмосферостойкое, стойкое к воздействию морской и пресной воды, моющих растворов, минеральных масел, устойчиво к изменению температуры от минус 45 до плюс 60° С. Массовая доля нелетучих веществ 54-60 %. Условная вязкость по вискозиметру при температуре 20° С не менее 45 Время высыхания при температуре 20° С не более 12 ч Расход на один слой 60-100 г/кВ м. Толщина одного слоя 15-20 мкм |
| Гипсовые вяжущие Г-3 | Гипсовые вяжущие Г-3 Предел прочности образцов при сжатии не менее 3МПа Предел прочности образцов при изгибе не менее 1,8МПа ГОСТ 125-79 |
| Клей плиточный Ветонит для ремонтных работ | Клей плиточный Ветонит для ремонтных работ Цвет серый, водостойкий Связующее: цемент |
| Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500" | Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. Насыпная плотность 1090 кг/м3 Плотность смеси 2100 кг/м3 Прочность на сжатие, МПа через 1 сутки 23,1 через 3 суток 35,4 через 7 суток 42,1 через 28 суток 52,6 Прочность на отрыв от бетонной поверхности, МПа через 1 сутки 0,64 через 3 суток 1,06 через 7 суток 1,13 через 28 суток 1,38 Усадка (воздушное твердение) через 3 суток 0,002% через 7 суток 0,008% через 28 суток 0,008% |
| Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 600" | Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. Насыпная плотность 880 кг/м3 Прочность на сжатие, МПа через трое суток 35 через 28 суток 60 Прочность сцепления с бетоном (адгезия), МПа, не менее: через трое суток 0,6 через 28 суток 1,3 Марка по водонепроницаемости, W, не менее W20 |
| Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76 | Внешний вид. Бесцветная или светло-желтая жидкость без механических примесей. Допускается легкая опалесценция Содержание активного водорода 1,30-1,42 % Кинематическая вязкость при 20°С 50-165 сСт Реакция среды (рН водной вытяжки) 6,0-8,0 Гидрофобизирующая способность не менее 3 ч Температура вспышки 75°С Температура самовоспламенения 280°С Температура застывания не выше Минус 60°С Плотность при 20°С 0,995-1,003 г/см³ |
| Сталь листовая нержавеющая | Сталь листовая нержавеющая, марка ВСт3пс5, толщиной 8-20 мм |
| Сталь листовая нержавеющая | Сталь листовая нержавеющая, марка Ст3, толщиной 6-9 мм |
| Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон, марка I | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 4 мм Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки Сила сварочного тока, А Нижнее 160 Вертикальное 130 Потолочное 130 Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10. Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума. Наименование параметра БН 90/10 Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 90-105 Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 5-20 Температура вспышки, °С, не ниже 240 Растворяемость в толуоле, %, не менее 90 |
| Толь с крупнозернистой посыпкой | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |
| Олифа натуральная | Олифа натуральная. ГОСТ 7931-76, состоит из масел растений 97% и сиккативов 3%. Непрозрачная жидкость густой масляной консистенции |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки не менее 100 |
| Гвозди строительные | Гвозди строительные ГОСТ 4028-80 |
| Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 мм, класс В20/М200 (98 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают также плотность, пористость, водопоглощение, пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2370до 2400 кг/м3. |
| Конструкции прогонов из стали угловой и швеллеров | Конструкции прогонов из стали угловой и швеллеров |
| Известь строительная | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |
| Гравий для строительных работ марка Др 12 | Гравий для строительных работ марка Др 12, фракций не менее 10 мм |
| Тяга анкерная марка стали С255 | Тяга анкерная марка стали С255 ГОСТ 27772-88 |
| Состав антикоррозийный однокопонентный EMACO NANOCRETE АР или аналог | Состав антикоррозийный однокопонентный EMACO NANOCRETE АР Готовый к применению материал в виде сухой смеси на основе портландцемента, мелких кварцевых песков, редиспергированного полимерного порошка и специальных добавок. Материал соответствует всем международным нормам защиты стальной арматуры в ходе выполнения работ по ремонту бетона; отличные свойства, сдерживающие развитие коррозии, путём восстановления высокого значения pH; дополнительная гарантия долговременной защиты от коррозии посредством активно действующих ингибиторов коррозии; содержание специальных полимерных добавок значительно увеличивают адгезию с арматурой и бетоном; полностью совместим со стальной арматурой, бетоном и ремонтными растворами; быстро схватывается, что сокращает технологические перерывы и в конечном итоге снижает производственные расходы на строительной площадке; может использоваться в качестве адгезионного состава для улучшения сцепления материалов серии MasterEmaco на сложных основаниях при нанесении слоёв большой толщины |
| Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа или аналог | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа готовый к применению материал в виде сухой бетонной смеси с максимальной крупностью заполнителя не менее 2,5 мм. При смешивании с водой образуется реопластичный, тиксотропный, не расслаивающийся состав, обладающий высоким сцеплением со сталью и бетоном даже в агрессивной среде. MasterEmaco TIXO является безусадочным как в пластичном, так и в затвердевшем состоянии. MasterEmaco TIXO не содержит металлических заполнителей и хлоридов. применяется в температурном диапазоне от - 10°С до + 30°С |
| Состав специальный "СТИ №1" | Состав специальный "СТИ №1" (ТУ 2319-017-65935428-2012) для очистки фасадов, инженерных сооружений и облицовочных материалов от сажистых загрязнений, пыли, грибка, плесени, а также для удаления (разрыхления) теразитовой штукатурки, цементных и известковых капель, наслоений, цементного и известкового молочка, пятен ржавчины и ржавых потеков (следы стекания воды с карнизов, водосточных труб, рекламных щитов, металлических элементов декора, крепежа и т.д.), а также от атмосферных, грязепочвенных, нефтемасляных загрязнений |
| Состав специальный многокомпонентный "СТИ №2" | Состав специальный многокомпонентный "СТИ №2" (ТУ 2319-016-65935428-2012) Состав предназначен для очистки гранитных, мраморных, известняковых, покрытых штукатуркой поверхностей от лакокрасочных материалов различной природы, а также удаления масложировых пятен с этих поверхностей |
| Унифлекс ТПП | Унифлекс ТПП Толщина не менее 2,8 мм Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 800 Н Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении не менее 900 Н Водопоглощение в течение 24 ч не более 1% по массе Температура хрупкости вяжущего не выше -30 оС Основа стеклоткань |
| Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б разрывная сила не менее 28 кгс; теплостойкость за два часа не менее 80 градусов; водонепроницаемость в пределах давления 0,01 кгс/см2 не менее 72 часов; гибкость (брус R=2,5 см) — 5°С |
| Смесь цементная MASTERSEAL 590 или аналог | Смесь цементная сверхбыстротвердеющая для устранения активных протечек MASTERSEAL 590: Для быстрой остановки активных протечек; Для остановки фильтрации воды через трещины в конструкциях; Для уплотнения швов в конструкциях и полах, в качестве первичной обработки перед гидроизоляцией подвальных помещений и цокольных этажей материалами серии MasterSeal; Для герметизации конструктивных швов и трещин в резервуарах и других конструкциях, предназначенных для хранения воды, в том числе питьевой; Для быстрой заделки трещин и отверстий; Для быстрой заделки отверстий от крепления переставной опалубки; Для быстрого закрепления болтов, анкеров, труб, санитарного оборудования и других элементов. сроки начала твердения 12 мин |
| Клей для мембраны Resitrix "G-2000" | Клей для мембраны Resitrix "G-2000" Тип каучука полихлоропрен (CR) Цвет черный Запах сложный эфир Плотность (при +20°С) не менее 0,90 г/мл Содержание твердой фракции 29,0+2% Разбавитель G-500 |

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________