Приложение № 1 к извещению

№ ________________

от «____» ______________2020 г.

Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции канализационных сетей Новозагородного коллектора.

1. Общие требования

1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85

СП 48.13330.2011. Организация строительства.

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», и другие.

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

1.2. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года: МДС 81-36.2004, ФЕР-2001 в ценах 2 квартала 2020 года (территориальные сметные нормы) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

1.3. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.

2.  Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору с субподрядчиками не допускается.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11.  Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

3.1. Работы по реконструкции канализационных сетей Новозагородного коллектора, проводятся без деления на этапы.

3.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Земляные работы |

Раздел 1. Земляные работы

|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 5,531 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,19 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (в местах прохода инженерных сетей) | 100 м3 грунта | 0,16 |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 5,7795 |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02 (+20 м) | 1000 м3 грунта | 11,559 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 30 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 8,545 |
|  | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 8,545 |
| Раздел: Подъездные пути |
|  | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм однослойных | 1000 м2 основания | 0,72 |
| Раздел: Вынос сетей и мет.гаража |
|  | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой | 1 ГАРАЖ | 1 |
|  | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,3 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,5 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,75 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,75 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,3 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 3 |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 М КАБЕЛЯ | 3 |
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 М КАБЕЛЯ | 3 |
|  | Монтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 3 |
|  | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 ШТ. | 6 |
| Раздел: Водопонижение и защитные мероприятия на участке между КК3 - КК4 |
|  | Погружение свай из брусьев шпунтового ряда длиной до 4 м в грунты группы 2 | 1 м3 свай | 36,8 |
|  | Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке) | 1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ | 0,92 |
|  | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 315 мм | 100 м трубопроводов | 0,3 |
|  | Водоотлив из траншей | 100 м3 | 6,51 |
| Раздел: Устройство свайного основания |
|  | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы 2 | 100 м бурения скважины | 12,38 |
|  | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы 2 | 100 м бурения скважины | 0,63 |
|  | Установка в скважину арматурного каркаса | 1 скважина | 104 |
|  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 Т | 2,456 |
|  | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка до 200 кг | 100 м цементируемой части скважины | 13,01 |
|  | Установки электроимпульсные для устройства уширений грунтовых свай | маш.-ч | 45,075 |
| Раздел: Устройство монолитных ростверков |
|  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,1703 |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху более 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,761 |
|  | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 150 мм | 100 м2 перекрытий | 1,5219 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,3674 |
| Раздел: Укладка трубопровода |
|  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 1,1454 |
|  | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм | 100 м трубопроводов | 0,9545 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1,4318 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 | 1 м3 | 2,47 |
|  | Очистка под заглушку участка трубы диаметром 1000-1400 мм | 1 операция | 2 |
|  | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром 800–1200 мм | 1 ШТ. | 2 |
|  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором | 1 м3 заполнения | 168,59 |
| Раздел: Устройство камер |
| Подраздел: Камера №1 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 3,276 |
|  | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью более 3м2 в сухих грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 4,5851 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0735 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 Т | 2,7365 |
|  | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 Т | 0,019 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (гидрофобизатор) | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,8202 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,8359 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,6104 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1824 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1824 |
|  | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,1824 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1824 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1824 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм (защитный слой) | 100 м2 стяжки | 0,1824 |
| Подраздел: Камера №2 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 2,016 |
|  | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью более 3м2 в сухих грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 4,2858 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0982 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 Т | 2,5606 |
|  | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 Т | 0,0245 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,12 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,12 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (гидрофобизатор) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,816 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,816 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5682 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1064 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (по перекрытию) | 100 м2 стяжки | 0,1064 |
|  | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,1064 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1064 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1064 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм (защитный слой) | 100 м2 стяжки | 0,1064 |
| Подраздел: Камера №3 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 2,16 |
|  | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью более 3м2 в сухих грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 5,1212 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1154 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 Т | 3,0023 |
|  | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 Т | 0,0299 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,129 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,129 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (гидрофобизатор) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,9729 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,9729 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,6943 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1148 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (по перекрытию) | 100 м2 стяжки | 0,1148 |
|  | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,1148 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1148 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1148 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм (защитный слой) | 100 м2 стяжки | 0,1148 |
| Подраздел: Камера №4 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 3,276 |
|  | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью более 3м2 в сухих грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 3,2101 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0367 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 Т | 1,7183 |
|  | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 Т | 0,0109 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (гидрофобизатор) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,479 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,479 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3199 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1824 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1824 |
|  | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,1824 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1824 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1824 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм (защитный слой) | 100 м2 стяжки | 0,1824 |

4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

4.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам

4.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2017 г.

4.4. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

4.5. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба стальная Д-159х4 мм ГОСТ 10705-80 | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр не менее 159 мм, толщина стенки не менее 4 мм | м | 55,9718 |
|  | Труба бесшовная Д-73х16 мм | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр не менее 73 мм, толщина стенки не менее 16 мм | м | 0,3903 |
|  | Труба бурильная Д-73х7 мм | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр не менее 73 мм, толщина стенки не менее 7 мм | м | 0,7806 |
|  | Труба стальная Д-159х4,5 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр не менее 159 мм, толщина стенки не менее 4,5 мм | м | 87,9795 |
|  | Труба канализационная Д-300/339 мм | Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой диаметром не менее 300/339 мм | м | 30 |
|  | Кабель алюминиевый | Кабель силовой, бронированный, изоляция из сшитого полиэтилена и оболочка из полиэтилена АПвБШп 5х25 Количество жил не менее 5, сечение жил не менее 25 мм2, напряжение не менее 1000В Материал жилы алюминий | м | 300 |
|  | Муфта концевая | Муфта концевая EPKT 0031-L12-CEE01 (или аналог) Материал полимер Диапазон сечений 25-70, сечение жилы не менее 25 мм2, количество жил не менее 3/4 | шт. | 6 |
|  | Труба двухслойная гофрированная из полипропилена | Труба двухслойная гофрированная из полипропилена по ТУ 2248-011-54432486-2013 (с изменениями №1) с раструбом и уплотнительным кольцом Класс жёсткости SN16 Наружный диаметр не менее 1134 мм Внутренний диаметр не мене 1000 мм Толщина стенки не менее 67 мм | м | 96,4 |
|  | Линокром ТПП | Линокром ТПП Назначение и область применения: гидроизоляция стальных труб Армирующая основа – стеклоткань. Линокром ТПП покрыт сверху и снизу полимерной оплавляемой защитной плёнкой. Может быть использован в любой климатической зоне. Сила растяжения не менее 800 Н Теплостойкость +800С | м2 | 211,236 |
|  | Линокром ТКП | Линокром ТКП Назначение и область применения: гидроизоляция кровли, ремонт кровельного покрытия, пароизоляция Линокром ТКП получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. Может быть использован в любой климатической зоне. Сила растяжения не менее 800 Н | м2 | 143,26 |
|  | Лента К226 | Лента К226 | 100 м | 0,0432 |
|  | Щебень известняковый для строительных работ марка 600, фракция 70-120 мм | Щебень известняковый для строительных работ марка не менее 600. Щебень фракции не менее 70-120 мм Сырье: гранит (горные породы), валун и гравий Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 70 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Марка по дробимости щебня не менее 600. Щебень по морозостойкости марки: не менее F150. Насыпная плотность не менее 1300 кг/м³ | м3 | 87,12 |
|  | Щебень известняковый для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | Щебень известняковый для строительных работ марка не менее 600. Щебень фракции не менее 40-70 мм Сырье: гранит (горные породы), валун и гравий Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Марка по дробимости щебня не менее 600. Щебень по морозостойкости марки: не менее F150. Насыпная плотность не менее 1260 кг/м³ | м3 | 16,344 |
|  | Щебень известняковый для строительных работ марка 600, фракция 10-40 мм | Щебень известняковый для строительных работ марка не менее 600. Щебень фракции не менее 10-40 мм Сырье: гранит (горные породы), валун и гравий Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 10 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Марка по дробимости щебня не менее 600. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. Насыпная плотность не менее 1210 кг/м³ | м3 | 7,2 |
|  | Песок природный | Песок природный для строительных работ средний Модуль крупности песка — 2,3. Максимальное содержание зерен крупностью более 10 мм по массе —0,5 %. Максимальное содержание зерен крупностью более 5 мм по массе —5 %. Максимальное содержание зерен крупностью менее 0,16 мм по массе —10 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе —1 %. Максимальное содержание глины в комках по массе —0,25 %. Максимальная удельная эффективность естественных радионуклидов —370 Бк/кг. Насыпная плотность в состоянии естественной влажности — 1630 кг/ м3. Коэффициент фильтрации — 7 м/сутки. Максимальное содержание акцессорных минералов — 0,56 %. Максимальное содержание рудных гидроокислов —0,25 %. Максимальное содержание гидроокислов железа —0,2 %. Максимальное содержание глауконита —0,18 %. Максимальное содержание сланца —0,3 %. Максимальное содержание песчаника —0,9 %. Максимальное содержание слюды —0,6 %. Максимальное содержание кварцита — 0,39 %. Максимальное содержание кремнистых пород — 1,9 %. Максимальное содержание доломита —2,9 %. Максимальное содержание известняка — 7,96 %. Максимальное содержание полевого шпата — 7,97 %. Максимальное содержание гранита — 13 %. Максимальное содержание кварца — 68 %. Максимальное содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах —50 ммоль/л. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на оксид серы VI —0,2 %. Максимальная плотность зерен песка — 2,65 г/см3. | м3 | 335,816 |
|  | Штуцер | Штуцер длиной не менее 200 мм | шт. | 7,4157 |
|  | Ниппель | Ниппель диаметром не менее 42 мм | кг | 6,2448 |
|  | Ниппель | Ниппель диаметром не менее 57 мм | кг | 6,08868 |
|  | Втулка | Втулка изолирующая текстолитовая | 1000 шт. | 1,5612 |
|  | Портландцемент марки 400 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 Насыпная плотность не менее 1100 кг/м3 ГОСТ 10178-85, 31108-2003 | т | 105,5934 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 400. Щебень фракции не менее 5(3)-10 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. | м3 | 10,8373 |
|  | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15/М200 (150 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не более 1500 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F100 | м3 | 23,2851 |
|  | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350) (327 кгс/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не более 1600 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F50 | м3 | 241,3915 |
|  | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 мм, класс В7,5 (М100) (98 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не более 2270 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F50 | м3 | 17,3706 |
|  | Кольцо опорное КО-6 ГОСТ 8020-90 | Кольцо опорное КО-6 Высота 70 мм. Диаметр 840 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,02 м3. Расход арматуры 1,10 кг серия 3.900.1-14 | шт | 8 |
|  | Плиты покрытий железобетонные | Плиты покрытий железобетонные | м3 | 10,7514 |
|  | Люк чугунный тяжелый | Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-99 класс «Т». Нагрузка номинальная не менее 150 кН Полное открытие D не менее 550 мм Масса общая справочная 100 кг | шт | 8 |
|  | Смесь сухая гидроизоляционная «Пенетрон» | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка «Пенетрон» (1 кг/1 м2) Сроки схватывания не ранее 40 мин Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки не менее 3 ступеней | кг | 219,28 |
|  | Детали закладные и накладные | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0,0843 |
|  | Горячекатанная арматурная сталь | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром не менее 18 мм | т | 19,9242 |
|  | Горячекатанная арматурная сталь | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром не менее 16 мм | т | 2,5506 |
|  | Горячекатанная арматурная сталь | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром не менее 12 мм | т | 2,7682 |
|  | Горячекатанная арматурная сталь | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром не менее 10 мм | т | 4,525 |
|  | Суперпластификатор С-3 | Суперпластификатор С-3 относится к 1-й группе модифицирующих добавок, регулирующих свойства бетонной смеси. Плотность не менее 1,16 г/см3 Основной компонент суперпластификатора С-3 – сульфированные нафталинформальдегидныеполиконденсаты (82-84%). | кг | 3165,53 |
|  | Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН | Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН. Предназначена для гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций, заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой. Прочность сцепления с основанием не менее 0,1 Мпа Прочность на сдвиг клеевого соединения не менее 2,0 Н/м Водопоглащение в течение 24 часов не более 0,4%по массе Массовая доля нелетучих веществ не менее 65% Температура размягчения не ниже 80°C | т | 0,7808 |

4.6. Требования к применяемым вспомогательным материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНД-60/90, БНД-90/130. Битум предназначен для гидроизоляции крыш, зданий, инженерных сооружений, наземных и подземных инженерных коммуникаций и трубопроводов. Температура размягчения по кольцу и шару не ниже 47°С Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 90 Температура вспышки не ниже 230°С Растворяемость в толуоле не менее 99,5% | Согласно сметным расценкам |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10.Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 90-105 Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 5-20 Температура вспышки, °С, не ниже 240 Растворяемость в толуоле, %, не менее 90 | Согласно сметным расценкам |
| Каболка | Каболка представляет собой сплетённую специальным образом льняную прядь, пропитанную антисептическими веществами. Производится по ГОСТ 5269-93. Пропиточные материалы Смоляно-битумные мастики, нефтяные битумы (БНИ-4, БНД), растворители, приготовленные по специальной технологии Плотность 1,09 г/куб.см. Массовая доля пропитки 40% Разрывная нагрузка не менее 27 кг. Диаметр материала от 6 до 16 мм Каболка фасуется в упаковки из двух бухт общим весом 15 кг. Вес и диаметр указываются на приклеенных ярлыках. Обращаем ваше внимание, что при складировании, транспортировке и использовании допускается небольшое испарение пропиточного состава (в пределах 0,5 -1%). Материал обладает явно выраженным запахом нефтепродуктов. | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 4 мм Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки Сила сварочного тока, А Нижнее 160 Вертикальное 130 Потолочное 130 Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 6 мм Значение тока (А): 210 Коэффициент наплавки, г/Ач: не менее 9,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,6 Основные характеристики металла шва и наплавленного металла. Механические свойства металла шва: Временное сопротивление разрыву, Мпа: не менее 420 Предел текучести, Мпа: не менее 305 Относительное удлинение, %: не менее 22 Относительное сужение,%: не менее 45 Температура испытаний, °С: Температура испытаний, °С Тип образца Ударная вязкость, Дж/см2 Работа удара KV, ДЖ 20 0 -20 -40 KCU KCV KCV KCU 100 60 40 60 - 47 - - Химический состав наплавленного металла, % Массовая доля элементов, %: углерод: не менее 0,10 марганец: не менее 0,60, кремний: не менее 0,30 сера: не менее 0,030 фосфор: не менее 0,030 Технологические особенности сварки: сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Прокалка перед сваркой: 350°С, не менее 1 час. | Согласно сметным расценкам |
| Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие Адгезия полимерной ленты к загрунтованной стали не менее 5,0 Н/см Прочность битумного покрытия на сдвиг не менее 2,0 МПа | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 100. ГОСТ 28013-98 Смесь сухая М100, в качестве вяжущего компонента используется цемент марок М400 и М500. Раствор заполняет мытый и просеянный песок, фракции до 0,3 мм. Жизнеспособность не менее 1 часа Температурный диапазон применения от 0 до +30 °С. Подвижность не менее Пк 3 Морозостойкость не менее F75 | Согласно сметным расценкам |
| Мастика кровельная горячая | Мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 2889-80 | Согласно сметным расценкам |
| Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 50 | Согласно сметным расценкам |
| Раствор асбестоцементный | Раствор асбестоцементный | Согласно сметным расценкам |
| Краски масляные МА-0115 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | Согласно сметным расценкам |
| Краски цветные для внутренних работ МА-25 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | Согласно сметным расценкам |
| Известь строительная негашеная | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | Согласно сметным расценкам |
| Раствор отделочный цементный 1:2 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | Согласно сметным расценкам |
| Рукава резинотканевые для воды диаметром 32 мм | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром не менее 32 мм | Согласно сметным расценкам |
| Долота трехшарошечные | Долота трехшарошечные типа III 295.3 С-ГНУ | Согласно сметным расценкам |
| Шнек | Шнек | Согласно сметным расценкам |
| Гидрофобизатор | Гидрофобизатор | Согласно сметным расценкам |
| Ограждения лестничных проемов, лестницы | Ограждения лестничных проемов, лестницы | Согласно сметным расценкам |

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________