Приложение № 1 к извещению

№ ________________

от «____» ______________2020 г.

Техническое задание

на выполнение работ по модернизации системы водоснабжения ПНС СЗР.

1. Общие требования

1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84

СП 48.13330.2011. Организация строительства.

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», и другие.

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

1.3. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года: МДС 81-35.2004, ТЕР-2001 в ценах 4 квартала 2019 года (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

1.4. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.

2.  Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору с субподрядчиками не допускается.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11.  Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

3.1 Работы по модернизации системы водоснабжения ПНС СЗР, проводятся без деления на этапы.

3.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Земляные работы |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 в отвал, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2,057 |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,203 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 355,25 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,6171 |
|  | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2 | 1 м короба | 30 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2,057 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(в местах пересечения под 2 мя дорогами) | 1000 м3 грунта | 0,06675 |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,06675 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 21,2375 |
|  | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,26 |
| Котлован для ГНБ |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2(Котлован) | 1000 м3 грунта | 0,1 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1 |
| Раздел 2. Трубы |
| Укладка стальной трубы Ду 720 мм открытым способом |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 700 мм | 1 км трубопровода | 0,453 |
|  | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 900 мм | 100 м трубопровода | 4,53 |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм | 1 км трубопровода | 0,453 |
|  | Устройство бетонной подготовки(Бетонный упор ) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0392 |
|  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 700 мм | 1 км трубопровода | 0,453 |
| Врезка |
|  | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 700 мм | 1 врезка | 4 |
| Тампонаж |
|  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства цементным раствором | 1 м3 заполнения | 70,1 |
| Раздел 3. Футляр методом ГНБ |
| Диаметр 1020х12мм длиной 45м |
|  | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 1 |
|  | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) | 100 м бурения скважины | 0,45 |
|  | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм | 100 м бурения скважины | 0,45 |
|  | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 630 мм | 100 м бурения скважины | 0,45 |
|  | Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 1020 мм | 100 м бурения скважины | 0,45 |
|  | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 1 |
|  | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 0,045 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 700 мм | 1 км трубопровода | 0,045 |
|  | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 900 мм | 100 м трубопровода | 0,45 |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм | 1 км трубопровода | 0,045 |
|  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 700 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,45 |
|  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1000 мм | 1 футляр | 1 |
| Раздел 4. Футляр открытым способом |
| Диаметр 1020х12 -3 шт длиной по 10м |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |
|  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 700 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,3 |
|  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1000 мм | 1 футляр | 3 |
| Раздел 5. Фасонные части |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 т фасонных частей | 2,09 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм | 1 фланец | 2 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 700 мм | 1 фланец | 3 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром до 800 мм (РКВ диаметр 700 мм) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| Гильза |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 0,0002 |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 0,0002 |
|  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 700 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,002 |
|  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1000 мм | 1 футляр | 1 |
| Раздел 6. Асфальтирование |
| дорога |
|  | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм | 100 м шва | 0,3 |
|  | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0198 |
|  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0759 |
|  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,1 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,066 |
|  | Устройство оснований толщиной 25 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,033 |
|  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0264 |
|  | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,033 |
|  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,1 |
| Тротуар |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,015 |
|  | Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,1 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4см | 100 м2 покрытия | 0,1 |
| Раздел 7. Озеленение |
|  | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень | 16 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал | 1 т груза | 14,08 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 14,08 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100 м2 | 25 |
| внесение торфа |
|  | Внесение торфа | 100 м2 | 25 |
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 25 |
| Раздел 8. Перенос столбов освещения |
| демонтажные работы |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т(Бетонные блоки) | 1 т груза | 36 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 36 |
| стена |
|  | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (фундамента) | 1 м3 | 0,256 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,04 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,04 |
| опора |
|  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 1 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | 1 опора | 1 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 1 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 1 |
|  | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов | 1 котлован | 1 |
|  | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 0,3 |
|  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,3 |
|  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 1 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0,06 |
|  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,003 |
| Раздел 9. Монтаж ограждения |
|  | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0,29 |
|  | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 панелей | 2,8 |
|  | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 калиток | 0,1 |
|  | Устройство ворот распашных: без фундаментов | 100 шт. | 0,01 |

4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

4.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам

4.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2017 г.

4.4. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

4.5. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Труба стальная Д-159х4 мм ГОСТ 10705-80 | Труба стальная электросварная прямошовная. Наружный диаметр не менее 159 мм. Толщина стенки не менее 4 мм. | м | 23,2732 |
|  | Труба стальная Д-1020х12 мм ГОСТ 10705-80 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 1020 мм, толщина стенки не менее 12 мм | м | 75,5008 |
|  | Трубы стальные квадратные ГОСТ 8639-82 | Трубы стальные квадратные размером не менее 80х80 мм, толщина стенки не менее 6 мм | м | 63,8 |
|  | Труба стальная Д-720х8 мм ГОСТ 10705-80 | Труба стальная электросварная прямошовная и спирально-шовная группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 720 мм, толщина стенки не менее 8 мм | м | 499,992 |
|  | Переход Д- 720х10/630х10 мм | Переход стальной диаметр не менее 720х630 мм, толщина стенки не менее 10 мм | шт | 3 |
|  | Отвод Д-720х10 мм | Отвод 90 градусов на Ру до 16 МПа диаметр не менее 720 мм, толщина стенки не менее 10 мм (ст.20) | шт | 7 |
|  | Патрубок ПФРК из высокопрочного чугуна 600 мм | ГОСТ 5525-88. Патрубок ПФРК из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФРК диаметром не менее 600 мм | шт | 1 |
|  | Фланец стальной Д-600 мм | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 600 мм | компл. | 2 |
|  | Фланец стальной Д-800 мм | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 800 мм | компл. | 3 |
|  | Камни бортовые БР 100.30. 15 ГОСТ 6665-91 | Камни бортовые БР 100.30.15 из бетона В30 (М400), объем не менее 0,043 м3 | шт. | 10 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 600. Щебень фракции не менее 40-70 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 600. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. | м3 | 10,395 |
|  | Песок природный | Песок природный для строительных работ средний Модуль крупности песка — 2,3. Максимальное содержание зерен крупностью более 10 мм по массе —0,5 %. Максимальное содержание зерен крупностью более 5 мм по массе —5 %. Максимальное содержание зерен крупностью менее 0,16 мм по массе —10 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе —1 %. Максимальное содержание глины в комках по массе —0,25 %. Максимальная удельная эффективность естественных радионуклидов —370 Бк/кг. Насыпная плотность в состоянии естественной влажности — 1630 кг/ м3. Коэффициент фильтрации — 7 м/сутки. Максимальное содержание акцессорных минералов — 0,56 %. Максимальное содержание рудных гидроокислов —0,25 %. Максимальное содержание гидроокислов железа —0,2 %. Максимальное содержание глауконита —0,18 %. Максимальное содержание сланца —0,3 %. Максимальное содержание песчаника —0,9 %. Максимальное содержание слюды —0,6 %. Максимальное содержание кварцита — 0,39 %. Максимальное содержание кремнистых пород — 1,9 %. Максимальное содержание доломита —2,9 %. Максимальное содержание известняка — 7,96 %. Максимальное содержание полевого шпата — 7,97 %. Максимальное содержание гранита — 13 %. Максимальное содержание кварца — 68 %. Максимальное содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах —50 ммоль/л. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на оксид серы VI —0,2 %. Максимальная плотность зерен песка — 2,65 г/см3. | м3 | 82,745 |
|  | Семена газонных трав (смесь) | Семена сельскохозяйственных растений. ГОСТ Р 52325-2005 | кг | 50 |
|  | Линокром ТПП | Линокром ТПП Назначение и область применения: гидроизоляция стальных труб Армирующая основа – стеклоткань. Линокром ТПП покрыт сверху и снизу полимерной оплавляемой защитной плёнкой. Может быть использован в любой климатической зоне. Сила растяжения не менее 800 Н Теплостойкость +800С | м2 | 188,1 |
|  | Торф | Торф ГОСТ 21123-85 | м3 | 62,5 |
|  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | Лента поливинилхлоридная липкая Толщина пленки не менее 0,4 мм Прочность при разрыве не менее 50 Н/см Липкость не менее 25 секунд Температура хрупкости не менее -300С | м2 | 4807,014 |
|  | Портландцемент марки 500 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки не менее 500 ГОСТ 10178-85 Морозостойкость не менее F70 Прочность на изгиб не менее 6,4 МПа. Период схватывания не более 50 мин. Прочность на сжатие не менее 59,9 МПа. Расширение при схватывании не более 10 мм. | т | 11,1552 |
|  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | 5,5836 |
|  | Асфальт литой тип II (жесткий) | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 0,956 |
|  | Резинокордная компенсационная вставка Д-700 мм | Резинокордная компенсационная вставка диаметром не менее 700 мм Рабочее давление перекачиваемой воды не менее 10 атм Рабочее разряжение не менее 0,5 атм Разрушающее давление не менее 30 атм Максимальные смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: осевое не более 4 мм, радиальное не более 3 мм | шт. | 1 |
|  | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15/М200 (150 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не более 1500 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F100 | м3 | 5,837 |
|  | Полотна калиток сетчатые | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки Размером не менее 1,25х1,57м , площадь не менее 1,96 м2, КМ 5Б серия 3.017-1 | шт. | 1 |
|  | Ворота распашные складчатые | Ворота распашные складчатые РСВ 4,2х4,2 | шт. | 1 |
|  | Панели оград сетчатые из плетеной сетки | Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) размером не менее 2,75 х 1,56 м, площадью не менее 4,29 м2, ПМ 2 серия 3.017-1 | шт. | 28 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 6 |
|  | Земля растительная ручной заготовки | Земля растительная ручной заготовки | м3 | 6,08 |
|  | Земля растительная механизированной заготовки | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 62,5 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5-10мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 600. Щебень фракции не менее 5-10 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 600. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. | м3 | 2,19 |
|  | Песок кварцевый фракция 0-0,63 мм | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм ГОСТ 22551-77 Используется для фильтровой водоочистки, для пескоструйных работ, для спорт площадок | т | 11,1552 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 600. Щебень фракции не менее 10-20 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 600. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. | м3 | 0,495 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 400. Щебень фракции не менее 5(3)-10 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 400. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. | м3 | 0,39 |

4.6. Требования к применяемым вспомогательным материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10. Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 90-105 Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 5-20 Температура вспышки, °С, не ниже 240 Растворяемость в толуоле, %, не менее 90 | Согласно сметным расценкам |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30. Битум предназначен для гидроизоляции крыш, зданий, инженерных сооружений, наземных и подземных инженерных коммуникаций и трубопроводов. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 80-95 Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 25-35 Температура вспышки, °С, не ниже 240 Растворяемость в толуоле, %, не менее 99,5 | Согласно сметным расценкам |
| Каболка | Каболка представляет собой сплетённую специальным образом льняную прядь, пропитанную антисептическими веществами. Производится по ГОСТ 5269-93. Пропиточные материалы Смоляно-битумные мастики, нефтяные битумы (БНИ-4, БНД), растворители, приготовленные по специальной технологии Плотность 1,09 г/куб.см. Массовая доля пропитки 40% Разрывная нагрузка не менее 27 кг. Диаметр материала от 6 до 16 мм Каболка фасуется в упаковки из двух бухт общим весом 15 кг. Вес и диаметр указываются на приклеенных ярлыках. Обращаем ваше внимание, что при складировании, транспортировке и использовании допускается небольшое испарение пропиточного состава (в пределах 0,5 -1%). Материал обладает явно выраженным запахом нефтепродуктов. | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 16 мм. Класс прочности болтов не менее 8,8. Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 20-22 мм. Класс прочности болтов не менее 8,8. Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Гвозди строительные | Гвозди строительные ГОСТ 4028-80 | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 4 мм Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки Сила сварочного тока, А Нижнее 160 Вертикальное 130 Потолочное 130 Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 6 мм Значение тока (А): 210 Коэффициент наплавки, г/Ач: не менее 9,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,6 Основные характеристики металла шва и наплавленного металла. Механические свойства металла шва: Временное сопротивление разрыву, Мпа: не менее 420 Предел текучести, Мпа: не менее 305 Относительное удлинение, %: не менее 22 Относительное сужение,%: не менее 45 Температура испытаний, °С: Температура испытаний, °С Тип образца Ударная вязкость, Дж/см2 Работа удара KV, ДЖ 20 0 -20 -40 KCU KCV KCV KCU 100 60 40 60 - 47 - - Химический состав наплавленного металла, % Массовая доля элементов, %: углерод: не менее 0,10 марганец: не менее 0,60, кремний: не менее 0,30 сера: не менее 0,030 фосфор: не менее 0,030 Технологические особенности сварки: сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Прокалка перед сваркой: 350°С, не менее 1 час. | Согласно сметным расценкам |
| Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5/М100 (98 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2370до 2400 кг/м3. | Согласно сметным расценкам |
| Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5/М50 (46 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают также плотность, пористость, водопоглощение, пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 1800 до 2500 кг/м3. | Согласно сметным расценкам |
| Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 мм, класс В12,5/М150 (164 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не менее 2275 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F50 | Согласно сметным расценкам |
| Арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ГОСТ 5781-82 | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки не менее 50 | Согласно сметным расценкам |
| Известь строительная негашеная | Известь строительная негашеная хлорная, марки А Влажность не более 5% Изготавливается в виде смеси разных по размеру кусков, состоит из оксидов кальция и магния. Также могут входить алюминаты, силикаты и ферриты магния или кальция, которые формируются при обжигании, и карбонат кальция. ГОСТ 9179-77 | Согласно сметным расценкам |
| Раствор асбестоцементный | Раствор асбестоцементный | Согласно сметным расценкам |
| Мастика кровельная горячая | Мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 2889-80 | Согласно сметным расценкам |
| Краска для наружных работ | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | Согласно сметным расценкам |
| Толь с крупнозернистой посыпкой | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | Согласно сметным расценкам |
| Прокладки резиновые | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | Согласно сметным расценкам |
| Флюс АН-47 | Флюс АН-47 ГОСТ Р 52222-2004 | Согласно сметным расценкам |
| Глина бентонитовая | Глина бентонитовая Вязкостью до 25 сек; Седиментацией 0%; Весом до 0,9 г/см³ ; Плотностью до 1,048 см³/г Технические данные: Al2O3 16,6 K2O 0,92 SiO2 52,30 Na2O 2,25 TiO2 0,97 P2O5 0,12 CaO2 2,07 MgO 3,05 Fe2O3 5,3 S 0,38 | Согласно сметным расценкам |
| Полимер для стабилизации | Полимер для стабилизации буровых скважин | Согласно сметным расценкам |
| Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие Адгезия полимерной ленты к загрунтованной стали не менее 5,0 Н/см Прочность битумного покрытия на сдвиг не менее 2,0 МПа | Согласно сметным расценкам |
| Смазка ЗЭС | Смазка Защитная Электро Сетевая Температура сползания не ниже 92 ºС Температура каплепадения не ниже 105°С | Согласно сметным расценкам |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | Согласно сметным расценкам |

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________