Приложение № 1 к извещению

№ ________________

от «____» ______________2020 г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту водозаборных сооружений очистной водозаборной станции по адресу: г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.70.

1. Общие требования

1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 2007 г. № 269 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ»;

-	правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, РД 34.03.201-97;

-	ГОСТы и отраслевые стандарты;

-	руководящие документы;

-	технологические процессы.

1.2. Подрядчик для выполнения комплекса работ должен обладать:

-	свидетельствами об аттестации персонала в соответствии с правилами работы с персоналом;

-	собственным водолазным снаряжением и водолазным ботом;

-	опытом оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.

1.3. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года: МДС 81-35.2004, ТЕР-2001 в ценах 3 квартала 2019 года (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

1.4. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.

2.  Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору с субподрядчиками не допускается.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11.  Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

3.1 Работы по капитальному ремонту водозаборных сооружений очистной водозаборной станции, проводятся без деления на этапы.

3.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Работы, производимые в зимний период (мокрые камеры) |
| Шахта №1 |
|  | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях (трубопроводов, фланцевых соединений, задвижек, приводов, лестниц, площадок обслуживания) | 100 м2 конструкций | 2,2 |
| Замена крепежа приводов |
|  | Снятие болтов в стальных конструкциях под водой | 10 шт. | 10,8 |
|  | Установка болтов в стальных конструкциях под водой | 10 шт. | 10,8 |
| Ремонт задвижек диаметром 1200 мм |
|  | Снятие болтов в стальных конструкциях под водой (речных задвижек) | 10 шт. | 12,8 |
|  | Установка болтов в стальных конструкциях под водой (установка заглушки) | 10 шт. | 6,4 |
|  | Снятие болтов в стальных конструкциях под водой (снятие заглушки) | 10 шт. | 6,4 |
|  | Установка болтов в стальных конструкциях под водой (установка задвижки) | 10 шт. | 12,8 |
|  | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 3 т (задвижек) | 1 предмет | 2 |
|  | Опускание под воду в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (заглушки) | 1 предмет | 2 |
|  | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (заглушки) | 1 предмет | 2 |
|  | Опускание под воду в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 3 т (задвижек) | 1 предмет | 2 |
| Ремонт задвижек (задвижка диаметром 500 мм на перемычке) |
|  | Снятие болтов в стальных конструкциях под водой (задвижек) | 10 шт. | 5,6 |
|  | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (задвижек) | 1 предмет | 1 |
|  | Опускание под воду в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (заглушки) | 1 предмет | 1 |
|  | Установка болтов в стальных конструкциях под водой (заглушки) | 10 шт. | 2,8 |
|  | Снятие болтов в стальных конструкциях под водой (заглушки) | 10 шт. | 2,8 |
|  | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (заглушки) | 1 предмет | 1 |
|  | Опускание под воду в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (задвижки) | 1 предмет | 1 |
|  | Установка болтов в стальных конструкциях под водой (задвижек) | 10 шт. | 5,6 |
| Шахта №2 |
|  | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях (трубопроводов, фланцевых соединений, задвижек, приводов, лестниц, площадок обслуживания) | 100 м2 конструкций | 3 |
| Замена крепежа приводов, очистка камер от грунта |
|  | Снятие болтов в стальных конструкциях под водой (приводов) | 10 шт. | 1,8 |
|  | Установка болтов в стальных конструкциях под водой (приводов) | 10 шт. | 1,8 |
|  | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (привода) | 1 предмет | 2 |
|  | Опускание под воду в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (привода) | 1 предмет | 2 |
|  | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |
|  | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (трап, заглушка, уголок) | 1 предмет | 7 |
| Снятие дренажных оголовков |
|  | Снятие болтов в стальных конструкциях под водой | 10 шт. | 0,4 |
|  | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т | 1 предмет | 2 |
|  | Опускание под воду в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т | 1 предмет | 2 |
|  | Установка болтов в стальных конструкциях под водой | 10 шт. | 0,4 |
| Раздел 2. Работы, производимые в зимний период |
| Водолазное обследование дна акватории, оголовков шахты №1, очистка оголовков шахты №1 от обрастания |
|  | Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: лед | 100 м3 грунта | 0,1 |
|  | Водолазное обследование дна акватории в речных условиях при радиусе видимости более 1 м | 100 м2 дна акватории | 4 |
|  | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях (оголовков) | 100 м2 конструкций | 2,56 |
|  | Снятие болтов в стальных конструкциях под водой (оголовков) | 10 шт. | 4,8 |
|  | Установка болтов в стальных конструкциях под водой(оголовков) | 10 шт. | 4,8 |
|  | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (сеток) | 1 предмет | 12 |
|  | Опускание под воду в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (сеток) | 1 предмет | 12 |
|  | Очистка металлических конструкций от обрастания | 1 м2 очищаемой поверхности | 126 |
|  | Очистка поверхности щетками (за 2 раза в том числе очистка от обрастания) | 1 м2 очищаемой поверхности | 122,4 |
|  | Подъем из воды в речных условиях: бревен массой до 0,6 т (топляков) | 1 предмет | 10 |
| Замена стяжек |
|  | Снятие болтов в стальных конструкциях под водой (стяжек) | 10 шт. | 0,9 |
|  | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (стяжек) | 1 предмет | 3 |
|  | Опускание под воду в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (стяжек) | 1 предмет | 3 |
|  | Установка болтов в стальных конструкциях под водой(стяжек) | 10 шт. | 0,9 |
|  | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях (трубопроводов шахты №1) | 100 м2 конструкций | 20 |
| Раздел 3. Работы, производимые в летний период |
|  | Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (оголовки №1, №2) | 100 м2 дна акватории | 4 |
|  | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях (трубопроводов шахты №2) | 100 м2 конструкций | 20 |
|  | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях (оголовков шахты №2) | 100 м2 конструкций | 2,76 |
|  | Очистка металлических конструкций от обрастания | 1 м2 очищаемой поверхности | 72 |
|  | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (топляков) | 1 предмет | 10 |
| Введение в действие знаков судоходной обстановки и светосигнального оборудования, их обслуживание во время всей навигации, снятие знаков судоходной обстановки и светосигнального оборудования |
|  | Изготовление строп одинарного диаметром 15,5 мм | 1 т конструкций | 0,054 |
|  | Опускание из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т | 1 предмет | 6 |
|  | Установка болтов в стальных конструкциях под водой | 10 шт. | 0,6 |
| Снятие знаков судоходной обстановки и светосигнального оборудования |
|  | Снятие болтов в стальных конструкциях под водой | 10 шт. | 0,6 |

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор АО «Водоканал»

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________