Приложение № 1 к извещению

№ ________________

от «____» ______________20___ г.

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению и монтажу ПВХ конструкции в помещениях ремонтно-механического цеха и административно-управленческого персонала на территории АО «Водоканал» по адресу: г.Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д. 12.

1. Общие требования

1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СНиП 3.04.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»

- ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия»

- ГОСТ 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования»

- ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам»,  и другие.

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

1.2. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все дефекты и выявленные недостатки, если в процессе выполнения было допущено отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика. Для участия в составлении актов согласования порядка и сроков устранения дефектов подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

2.  Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору с субподрядчиками не допускается.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11.  Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

3.1. Работы изготовлению и монтажу ПВХ конструкции в помещениях ремонтно-механического цеха и административно-управленческого персонала на территории АО «Водоканал» по адресу: г.Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д. 12 проводятся без деления на этапы.

3.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж оконного блока размером 1130 х1730 мм. | шт | 11 |
|  | Демонтаж оконного блока размером 1440 х1630 мм. | шт | 2 |
|  | Демонтаж дверного блока размером 900х2110 мм | шт | 1 |
|  | Демонтаж дверного блока размером 1060х2030 мм | шт | 1 |
|  | Демонтаж дверного блока размером 860х2030 мм | шт | 1 |
|  | Демонтаж дверного блока размером 960х2130 мм | шт | 2 |
|  | Демонтаж дверного блока размером 660х2110 мм | шт | 2 |
|  | Демонтаж дверного блока размером 960х2150 мм | шт | 1 |
|  | Демонтаж оконного блока размером 1750 х2850 мм. | шт | 8 |
|  | Изготовление и монтаж оконных блоков из ПВХ размером 1130х1730 мм, состоящих из двух частей, соединенных минисоединителями, тремя стеклами, с наружными отливами, внутренними откосами и подоконниками ПВХ согласно техническим характеристикам, указанным в пункте 4.5 и схемам в Приложении №3 | шт | 11 |
|  | Изготовление и монтаж оконных блоков из ПВХ размером 1440х1630 мм, состоящих из двух частей, соединенных минисоединителями, тремя стеклами, с наружными отливами, внутренними откосами и подоконниками ПВХ согласно техническим характеристикам, указанным в пункте 4.5 и схемам в Приложении №3 | шт | 2 |
|  | Изготовление и монтаж дверного блока из ПВХ размером 900х2110 мм, двумя стеклами, согласно техническим характеристикам, указанным в пункте 4.5 и схемам в Приложении №3 | шт | 1 |
|  | Изготовление и монтаж дверного блока из ПВХ размером 1060х2030 мм, двумя стеклами, согласно техническим характеристикам, указанным в пункте 4.5 и схемам в Приложении №3 | шт | 1 |
|  | Изготовление и монтаж дверного блока из ПВХ размером 860х2030 мм, двумя стеклами, согласно техническим характеристикам, указанным в пункте 4.5 и схемам в Приложении №3 | шт | 1 |
|  | Изготовление и монтаж дверного блока из ПВХ размером 960х2130 мм, двумя стеклами, согласно техническим характеристикам, указанным в пункте 4.5 и схемам в Приложении №3 | шт | 1 |
|  | Изготовление и монтаж дверного блока из ПВХ размером 660х2110 мм, двумя стеклами, согласно техническим характеристикам, указанным в пункте 4.5 и схемам в Приложении №3 | шт | 2 |
|  | Изготовление и монтаж дверного блока из ПВХ размером 960х2110 мм, двумя стеклами, согласно техническим характеристикам, указанным в пункте 4.5 и схемам в Приложении №3 | шт | 2 |
|  | Изготовление и монтаж оконных блоков из ПВХ, состоящих из двух частей, соединенных минисоединителями, тремя стеклами, с наружными отливами, внутренними откосами и подоконниками ПВХ согласно техническим характеристикам, указанным в пункте 4.5 и схемам в Приложении №3 | шт | 8 |

4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

4.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам

4.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2017 г.

4.4. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

4.5. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Пластиковое окно (Изделие №1) | Пластиковое окно белого цвета общим размером 1130х1730 мм (глухое) Стеклопакеты – двухкамерные (СПО 40) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Размер створок 565х1200 мм Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS72 (4 камерный) с шириной профиля не менее 72 мм С наружными отливами шириной не менее 180 мм С внутренним подоконником ПВХ Витраж ширина не менее 450 мм, цвет белый Внутренние откосы из сэндвич-панели размером не менее 1300х400 мм -1 шт и 1800х400 мм – 2 шт Площадь конструкции не менее 1,92 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковое окно (Изделие №2) | Пластиковое окно белого цвета общим размером 1130х1730 мм Стеклопакеты – двухкамерные (СПО 40) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Нижняя правая створка с поворотно-откидным механизмом с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Размер створок 565х1200 мм Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS72 (4 камерный) с шириной профиля не менее 72 мм С наружными отливами шириной не менее 180 мм С внутренним подоконником ПВХ Витраж ширина не менее 450 мм, цвет белый Внутренние откосы из сэндвич-панели размером не менее 1300х400 мм -1 шт и 1800х400 мм – 2 шт Площадь конструкции не менее 1,92 м2 | шт | 2 |
|  | Пластиковое окно (Изделие №3) | Пластиковое окно белого цвета общим размером 1130х1730 мм (глухое) Стеклопакеты – двухкамерные (СПО 40) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Размер створок 565х1200 мм Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS72 (4 камерный) с шириной профиля не менее 72 мм С наружными отливами шириной не менее 180 мм С внутренним подоконником ПВХ Витраж ширина не менее 450 мм, цвет белый Внутренние откосы из сэндвич-панели размером не менее 1300х400 мм -1 шт и 1800х400 мм – 2 шт Площадь конструкции не менее 1,92 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковое окно (Изделие №4) | Пластиковое окно белого цвета общим размером 1130х1730 мм Стеклопакеты – двухкамерные (СПО 40) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Нижняя правая створка с поворотно-откидным механизмом с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Размер створок 565х1200 мм Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS72 (4 камерный) с шириной профиля не менее 72 мм С наружными отливами шириной не менее 180 мм С внутренним подоконником ПВХ Витраж ширина не менее 450 мм, цвет белый Внутренние откосы из сэндвич-панели размером не менее 1300х400 мм -1 шт и 1800х400 мм – 2 шт Площадь конструкции не менее 1,92 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковое окно (Изделие №5) | Пластиковое окно белого цвета общим размером 1140х1730 мм Стеклопакеты – двухкамерные (СПО 40) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Нижняя правая створка с поворотно-откидным механизмом с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Размер створок 570х1200 мм Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS72 (4 камерный) с шириной профиля не менее 72 мм С наружными отливами шириной не менее 180 мм С внутренним подоконником ПВХ Витраж ширина не менее 450 мм, цвет белый Внутренние откосы из сэндвич-панели размером не менее 1300х400 мм -1 шт и 1800х400 мм – 2 шт Площадь конструкции не менее 1,94 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковое окно (Изделие №6) | Пластиковое окно белого цвета общим размером 1150х1730 мм Стеклопакеты – двухкамерные (СПО 40) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Нижняя правая створка с поворотно-откидным механизмом с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Размер створок 575х1200 мм Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS72 (4 камерный) с шириной профиля не менее 72 мм С наружными отливами шириной не менее 180 мм С внутренним подоконником ПВХ Витраж ширина не менее 450 мм, цвет белый Внутренние откосы из сэндвич-панели размером не менее 1300х400 мм -1 шт и 1800х400 мм – 2 шт Площадь конструкции не менее 1,96 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковое окно (Изделие №7) | Пластиковое окно белого цвета общим размером 1130х1730 мм (глухое) Стеклопакеты – двухкамерные (СПО 40) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Размер створок 565х1200 мм Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS72 (4 камерный) с шириной профиля не менее 72 мм С наружными отливами шириной не менее 180 мм С внутренним подоконником ПВХ Витраж ширина не менее 450 мм, цвет белый Внутренние откосы из сэндвич-панели размером не менее 1300х400 мм -1 шт и 1800х400 мм – 2 шт Площадь конструкции не менее 1,92 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковое окно (Изделие №8) | Пластиковое окно белого цвета общим размером 1130х1730 мм Стеклопакеты – двухкамерные (СПО 40) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Нижняя правая створка с поворотно-откидным механизмом с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Размер створок 565х1200 мм Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS72 (4 камерный) с шириной профиля не менее 72 мм С наружными отливами шириной не менее 180 мм С внутренним подоконником ПВХ Витраж ширина не менее 450 мм, цвет белый Внутренние откосы из сэндвич-панели размером не менее 1300х400 мм -1 шт и 1800х400 мм – 2 шт Площадь конструкции не менее 1,92 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковое окно (Изделие №9) | Пластиковое окно белого цвета общим размером 1140х1730 мм Стеклопакеты – двухкамерные (СПО 40) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Нижняя правая створка с поворотно-откидным механизмом с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Размер створок 570х1200 мм Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS72 (4 камерный) с шириной профиля не менее 72 мм С наружными отливами шириной не менее 180 мм С внутренним подоконником ПВХ Витраж ширина не менее 450 мм, цвет белый Внутренние откосы из сэндвич-панели размером не менее 1300х400 мм -1 шт и 1800х400 мм – 2 шт Площадь конструкции не менее 1,94 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковое окно (Изделие №10) | Пластиковое окно белого цвета общим размером 1150х1730 мм Стеклопакеты – двухкамерные (СПО 40) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Нижняя правая створка с поворотно-откидным механизмом с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Размер створок 575х1200 мм Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS72 (4 камерный) с шириной профиля не менее 72 мм С наружными отливами шириной не менее 180 мм С внутренним подоконником ПВХ Витраж ширина не менее 450 мм, цвет белый Внутренние откосы из сэндвич-панели размером не менее 1300х400 мм -1 шт и 1800х400 мм – 2 шт Площадь конструкции не менее 1,96 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковое окно (Изделие №11) | Пластиковое окно белого цвета общим размером 1440х1630 мм Стеклопакеты – двухкамерные (СПО 40) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Правая створка с поворотно-откидным механизмом с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Размер створок 720х1440 мм Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS72 (4 камерный) с шириной профиля не менее 72 мм С наружными отливами шириной не менее 180 мм С внутренним подоконником ПВХ Витраж ширина не менее 450 мм, цвет белый Внутренние откосы из сэндвич-панели размером не менее 1750х400 мм -2 шт и 1450х400 мм – 2 шт Площадь конструкции не менее 2,35 м2 | шт | 2 |
|  | Пластиковая дверь (Изделие №12) | Пластиковая дверь белого цвета общим размером 900х2110 мм Стеклопакеты – однокамерные (СПО 24) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Механизм с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS60 с шириной профиля не менее 60 мм Площадь конструкции не менее 1,87 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковая дверь (Изделие №13) | Пластиковая дверь белого цвета общим размером 1060х2030 мм Стеклопакеты – однокамерные (СПО 24) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Механизм с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS60 с шириной профиля не менее 60 мм Площадь конструкции не менее 2,12 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковая дверь (Изделие №14) | Пластиковая дверь белого цвета общим размером 860х2030 мм Стеклопакеты – однокамерные (СПО 24) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Механизм с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS60 с шириной профиля не менее 60 мм Площадь конструкции не менее 1,72 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковая дверь (Изделие №15) | Пластиковая дверь белого цвета общим размером 960х2130 мм Стеклопакеты – однокамерные (СПО 24) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Механизм с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS60 с шириной профиля не менее 60 мм Площадь конструкции не менее 2,02 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковая дверь (Изделие №16) | Пластиковая дверь белого цвета общим размером 660х2110 мм Стеклопакеты – однокамерные (СПО 24) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Механизм с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS60 с шириной профиля не менее 60 мм Площадь конструкции не менее 1,37 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковая дверь (Изделие №17) | Пластиковая дверь белого цвета общим размером 660х2110 мм Стеклопакеты – однокамерные (СПО 24) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Механизм с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS60 с шириной профиля не менее 60 мм Площадь конструкции не менее 1,37 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковая дверь (Изделие №18) | Пластиковая дверь белого цвета общим размером 960х2110 мм Стеклопакеты – однокамерные (СПО 24) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Механизм с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS60 с шириной профиля не менее 60 мм Площадь конструкции не менее 2,00 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковая дверь (Изделие №19) | Пластиковая дверь белого цвета общим размером 960х2150 мм Стеклопакеты – однокамерные (СПО 24) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Механизм с применением фурнитуры Siegenia (или аналог) Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS60 с шириной профиля не менее 60 мм Площадь конструкции не менее 2,06 м2 | шт | 1 |
|  | Пластиковое окно (Изделие №20) | Пластиковое окно белого цвета общим размером 1750х2850 мм Окно состоит из двух частей, соединенных минисоединителем Стеклопакеты – двухкамерные (СПО 40) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Нижняя правая створка с поворотно-откидным механизмом с использованием фурнитуры Siegenia (или аналог). Размер створок 875х1425 мм Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS72 (4 камерный) с шириной профиля не менее 72 мм С наружными отливами шириной не менее 180 мм С внутренним подоконником ПВХ Витраж ширина не менее 450 мм, цвет белый Внутренние откосы из сэндвич-панели размером не менее 3000х400 мм -2 шт и 1900х400 мм – 1 шт Площадь конструкции не менее 4,99 м2 | шт | 4 |
|  | Пластиковое окно (Изделие №21) | Пластиковое окно белого цвета общим размером 1750х2850 мм (глухое) Окно состоит из двух частей, соединенных минисоединителем Стеклопакеты – двухкамерные (СПО 40) с толщиной стекол не менее 4 мм (М1) Размер створок 875х1425 мм Материал ПВХ. Пластиковый профиль VEKA WHS72 (4 камерный) с шириной профиля не менее 72 мм С наружными отливами шириной не менее 180 мм С внутренним подоконником ПВХ Витраж ширина не менее 450 мм, цвет белый Внутренние откосы из сэндвич-панели размером не менее 3000х400 мм -2 шт и 1900х400 мм – 1 шт Площадь конструкции не менее 4,99 м2 | шт | 4 |

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________