Приложение № 1 к извещению

№________________________

от «____» ______________2018 г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту здания канализационной насосной станции «Главная» по ул. Калинина, д. 26.

1. Общие требования

1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». СП 118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (ред. от 07.08.2014)

СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания». СП 44.13330.2011. «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87».

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы».

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

Правил устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание. 2003г.

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

1.2. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года: МДС 81-35.2004, ТЕР-2001 (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

1.3. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика. Для участия в составлении актов согласования порядка и сроков устранения дефектов подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

2.  Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору с субподрядчиками не допускается.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11.  Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, переданного Подрядчику в соответствии с условиями договора подряда, для переработки или используемого для исполнения договора, а также  ответственность за причинение вреда третьим лицам при проведении строительства (реконструкции) несет Подрядчик.

3.2. Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика. Подрядчик обязан по завершению работ представлять Заказчику в 2 экземплярах следующие документы:

- ведомость предъявляемой технической документации;

- ведомость изменений и отступлений от проекта;

- акты скрытых работ, подписанных техническим надзором АО «Водоканал»;

- документы, подтверждающие качество строительных материалов и оборудования (сертификаты, паспорта и т.д.);

- документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;

- накладные и счета-фактуры на материалы;

- сметы по выполняемым работам в электронном виде в универсальном формате для всех сметных программ;

- журнал производства  работ по форме №КС-6;

- фотоматериал по выполненным работам;

4. Требования к организации работ

Проведение работ осуществляется согласно:

- утвержденной Рабочей документации;

- проекту производства работ (ППР), разработанного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;

- утвержденного Заказчиком календарного плана.

5. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

5.1. Работы по капитальному ремонту здания канализационной насосной станции «Главная» выполняются без деления на этапы.

5.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1: Капитальный ремонт кровли |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,04 |
|  | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли более 20 см | 100 м | 0,249 |
|  | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 13,9 |
|  | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 24,3 |
|  | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
|  | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 кровли | 8,1 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6,42 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,8032 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,8032 |
|  | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1,404 |
|  | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 6 |
| Раздел 2: Капитальный ремонт фасада |
|  | Демонтаж старых металлических дверных блоков | 1 м2 проема | 2,31 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2,31 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,018 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки | 100 м2 поверхности облицовки | 6,2 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 8,7 |
|  | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 28,6 |

6. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

6.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам

6.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

6.3. Все вспомогательные и не включенные материалы, необходимые для выполнения вышеуказанных работ приобретаются за счет Подрядчика.

6.4. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2016г.

6.5. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

6.6. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТВК-350 | м2 | 29,322 |
|  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 82,134 |
|  | Сталь листовая оцинкованная | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (для устройства желобов подвесных, мелких покрытий) | т | 1,26271 |
|  | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. (при устройстве кровель различных типов из металлочерепицы) | м2 | 62 |
|  | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (или аналог) | м2 | 939,6 |
|  | Металлочерепица «Монтеррей» | Металлочерепица «Монтеррей» Толщина листа не менее 0,4 мм и не более 0,6 мм Ширина листа номинальная не менее 1180 мм Ширина листа полезная не менее 1100 мм Шаг волны не менее 350 мм | м2 | 1020,6 |
|  | Створки оконные для жилых зданий | Створки оконные для жилых зданий | м2 | 1 |
|  | Воронка водосточная | Воронка водосточная диаметром не менее 100 мм | шт | 6 |
|  | Кирпич керамический одинарный марка 100 | Кирпич керамический одинарный марка не менее 100 Размер 250х120х65 мм | 1000шт | 5,4766 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) | м2 | 1,8 |
|  | Дверь противопожарная металлическая двупольная | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30 Размер не менее 1200*2100 мм | шт. | 1 |
|  | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием Толщина стали не менее 0,35 мм Срок службы покрытия не менее 10 лет | м2 | 731,6 |
|  | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (или аналог) | Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая пленка с армированным слоем из полиэтиленовых полос Плотность не менее 110 г/м2 УФ стабильность материала не менее 24 месяцев | м2 | 744 |

3.4. Требования к применяемым вспомогательным материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Гвозди строительные | Гвозди строительные ГОСТ 4028-80 | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 4 мм Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки Сила сварочного тока, А Нижнее 160 Вертикальное 130 Потолочное 130 Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 | Согласно сметным расценкам |
| Каболка | Каболка представляет собой сплетённую специальным образом льняную прядь, пропитанную антисептическими веществами. Производится по ГОСТ 5269-93. Пропиточные материалы Смоляно-битумные мастики, нефтяные битумы (БНИ-4, БНД), растворители, приготовленные по специальной технологии Плотность 1,09 г/куб.см. Массовая доля пропитки 40% Разрывная нагрузка не менее 27 кг. Диаметр материала от 6 до 16 мм Каболка фасуется в упаковки из двух бухт общим весом 15 кг. Вес и диаметр указываются на приклеенных ярлыках. Обращаем ваше внимание, что при складировании, транспортировке и использовании допускается небольшое испарение пропиточного состава (в пределах 0,5 -1%). Материал обладает явно выраженным запахом нефтепродуктов. | Согласно сметным расценкам |
| Краски цветные для наружных работ | Краски цветные для наружных работ, готовые к применению, МА-015 | Согласно сметным расценкам |
| Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные | Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм | Согласно сметным расценкам |
| Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | Согласно сметным расценкам |
| Герметик силиконовый для наружных швов | Герметик силиконовый для наружных швов | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки не менее 25 | Согласно сметным расценкам |
| Вата минеральная | Вата минеральная, ГОСТ Р 52953-2008 Плотность не менее 75 кг/м3 | Согласно сметным расценкам |
| Паста антисептическая | Паста антисептическая | Согласно сметным расценкам |
| Инвентарные леса трубчатые | Инвентарные леса трубчатые для работы на высоте до 16 м для отделочных работ | Согласно сметным расценкам |
| Профиль направляющий ПН-4 | Профиль направляющий ПН-4 сечением 75/40/0,6 | Согласно сметным расценкам |
| Нащельник стальной оцинкованный | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» | Согласно сметным расценкам |
| Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | Согласно сметным расценкам |
| Водоотлив оконный | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | Согласно сметным расценкам |
| Наличники из оцинкованной стали | Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием | Согласно сметным расценкам |
| Лента ПСУЛ | Лента ПСУЛ ГОСТ 30971-2012 | Согласно сметным расценкам |

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ / В.С. Васильев                                           _________________________