Приложение № 1 к извещению

№ ________________

от «____» ______________2019 г.

Техническое задание

на выполнение работ по увеличению пропускной способности водопроводной сети d=300 мм, проходящей по Складскому проезду.

1. Общие требования

1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84

СП 48.13330.2011. Организация строительства.

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», и другие.

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

1.2. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года: МДС 81-35.2004, ТЕР-2001 в ценах 3 квартала 2019 года (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

1.3. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.

2.  Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору с субподрядчиками не допускается.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11.  Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

3.1. Работы по увеличению пропускной способности водопроводной сети d=300 мм, проходящей по Складскому проезду, проводятся без деления на этапы.

3.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Земляные работы |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,4821 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (в т.ч в местах прохода инженерных сетей) | 100 м3 грунта | 1,045 |
|  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 5,632 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком) | 100 м3 грунта | 1,126 |
|  | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 17 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,3713 |
|  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 | 3,3713 |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 | 3,6662 |
| Раздел 2. Укладка трубопровода |
| демонтаж труб |
|  | Демонтаж труб диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,9667 |
| Укладка трубы d=315 мм |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,9667 |
| Метод ГНБ |
|  | Монтаж и демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 7 |
|  | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) | 100 м бурения скважины | 3,72 |
|  | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм | 100 м бурения скважины | 3,72 |
| укладка футляра |
|  | Монтаж и демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 7 |
|  | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) | 100 м бурения скважины | 2,802 |
|  | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 630 мм | 100 м бурения скважины | 2,802 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 0,2802 |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 0,2802 |
|  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 2,802 |
|  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | 1 футляр | 7 |
| d=63 мм |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,007 |
| Промывка и врезка |
|  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,9667 |
|  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,007 |
|  | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 200 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 300 мм | 1 врезка | 1 |
| Раздел 3. Установка колодцев |
| Демонтаж колодцев |
|  | Демонтаж колодцев | 10 м3 | 1,197 |
|  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 1,197 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,056 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0,31 |
|  | Укладка гильз диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 0,0056 |
|  | Укладка гильз диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,0002 |
|  | Укладка гильз диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,0016 |
|  | Устройство упоров | 100 м3 | 0,035 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1,212 |
| Раздел 4. Установка фасонных частей |
| Демонтаж задвижек и фасонных частей |
|  | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | 1 задвижка | 1 |
|  | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | 1 задвижка | 5 |
|  | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | 1 задвижка | 2 |
|  | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм | 1 задвижка | 8 |
|  | Демонтаж фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм | 1 т фасонных частей | 0,8044 |
| Монтаж |
|  | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм | 1 т фасонных частей | 0,9286 |
|  | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм | 1 т фасонных частей | 0,039 |
|  | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм | 1 т фасонных частей | 0,0152 |
| Установка задвижек |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 9 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 4 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
|  | Установка РКВ диаметром: 300 мм | 1 шт | 5 |
|  | Установка РКВ диаметром: 150 мм | 1 шт | 2 |
|  | Установка РКВ диаметром: 100 мм | 1 шт | 3 |
|  | Установка РКВ диаметром: 50 мм | 1 шт | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 9 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм | 1 фланец | 18 |
|  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 2 |
|  | Установка: гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 |
|  | Установка: вантузов одинарных | 1 шт. | 1 |
| Раздел 5. Благоустройство |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,15925 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,3185 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,3981 |
|  | Устройство оснований толщиной 20см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,15925 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,15925 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную | 100 м2 | 35,07 |
|  | Внесение торфа | 100 м2 | 35,07 |
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 35,07 |

4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

4.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам

4.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2017 г.

4.4. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

4.5. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Труба стальная Д-219х4 мм ГОСТ 10705-80 | Труба стальная электросварная прямошовная. Наружный диаметр не менее 219 мм. Толщина стенки не менее 4 мм. | м | 1,606 |
|  | Труба стальная Д-426х6 мм ГОСТ 10705-80 | Труба стальная электросварная прямошовная и спирально-шовная группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 426 мм, толщина стенки не менее 6 мм | м | 5,622 |
|  | Труба стальная Д-159х4 мм ГОСТ 10705-80 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр не менее 159 мм, толщина стенки не менее 4 мм | м | 0,2008 |
|  | Труба стальная Д-530х8 мм ГОСТ 10705-80 | Труба стальная электросварная прямошовная и спирально-шовная группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 530 мм, толщина стенки не менее 8 мм | м | 281,3 |
|  | Труба ПРОТЕКТ ПЭ 100+ Д-315х23,2 мм | Труба ПРОТЕКТ из полиэтилена ПЭ 100+, питьевая ПЭ100 SDR13,6 (PN12,5) Наружный диаметр не менее 315 мм, толщина стенки не менее 23,2 мм (ГОСТ 18599-2001) | м | 976,367 |
|  | Труба ПЭ100 SDR17 Д-63х3,8мм ГОСТ 18599-2001 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, диаметр не менее 63 мм, толщина стенки не менее 3,8 мм | м | 7,07 |
|  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | Лента поливинилхлоридная липкая Толщина пленки не менее 0,4 мм Прочность при разрыве не менее 50 Н/см Липкость не менее 25 секунд Температура хрупкости не менее -300С | м2 | 1692 |
|  | Резинокордная компенсационная вставка Д-300 мм | Резинокордная компенсационная вставка диаметром не менее 300 мм Рабочее давление перекачиваемой воды не менее 10 атм Рабочее разряжение не менее 0,5 атм Разрушающее давление не менее 30 атм Максимальные смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: осевое не более 4 мм, радиальное не более 3 мм | шт. | 5 |
|  | Резинокордная компенсационная вставка Д-150 мм | Резинокордная компенсационная вставка диаметром не менее 150 мм Рабочее давление перекачиваемой воды не менее 10 атм Рабочее разряжение не менее 0,5 атм Разрушающее давление не менее 30 атм Максимальные смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: осевое не более 4 мм, радиальное не более 3 мм | шт. | 2 |
|  | Резинокордная компенсационная вставка Д-100 мм | Резинокордная компенсационная вставка диаметром не менее 100 мм Рабочее давление перекачиваемой воды не менее 10 атм Рабочее разряжение не менее 0,5 атм Разрушающее давление не менее 30 атм Максимальные смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: осевое не более 4 мм, радиальное не более 3 мм | шт. | 3 |
|  | Резинокордная компенсационная вставка Д-50 мм | Резинокордная компенсационная вставка диаметром не менее 50 мм Рабочее давление перекачиваемой воды не менее 10 атм Рабочее разряжение не менее 0,5 атм Разрушающее давление не менее 30 атм Максимальные смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: осевое не более 4 мм, радиальное не более 3 мм | шт. | 1 |
|  | Гидрант пожарный (Hawle 5035 DUO GOST или эквивалент) | Подземный пожарный гидрант водоразборный чугунный с оголовком из нержавеющей стали. Высота не менее 1,75 м Тип соединения – фланцевое. Условное давление РN16 Температура рабочей среду не более +50 градусов. Гарантированный срок эксплуатации не менее 10 лет | шт | 1 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-300 мм (4000А, Hawle или эквивалент) | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая в монолитном корпусе с невыдвижным штоком. Серия А. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 300 мм, давлением не менее pn16 | шт | 9 |
|  | Штурвал для задвижки диаметр 300 мм (Hawle или эквивалент) | Штурвал № 7800 для задвижек диаметром 300 мм | шт | 9 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-150 мм (4000Е2, Hawle или эквивалент) | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 150 мм, давлением не менее pn16 | шт | 2 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-100 мм (4000Е2, Hawle или эквивалент) | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 100 мм, давлением не менее pn16 | шт | 4 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-50 мм (4000Е2, Hawle или эквивалент) | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 50 мм, давлением не менее pn16 | шт | 1 |
|  | Штурвал для задвижки диаметр 150 мм (Hawle или эквивалент) | Штурвал № 7800 для задвижек диаметром 150 мм | шт | 2 |
|  | Штурвал для задвижки диаметр 100 мм (Hawle или эквивалент) | Штурвал № 7800 для задвижек диаметром 100 мм | шт | 4 |
|  | Штурвал для задвижки диаметр 50 мм (Hawle или эквивалент) | Штурвал № 7800 для задвижек диаметром 50 мм | шт | 1 |
|  | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна ТФ 300х100 мм | ГОСТ 5525-88. Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 300х100 мм | шт | 4 |
|  | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна ТФ 300х150 мм | ГОСТ 5525-88. Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 300х150 мм | шт | 2 |
|  | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна ТФ 300х200 мм | ГОСТ 5525-88. Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 300х200 мм | шт | 2 |
|  | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна ТФ 300х300 мм | ГОСТ 5525-88. Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 300х300 мм | шт | 2 |
|  | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна ППТФ 300х100 мм | ГОСТ 5525-88. Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диаметром 300х100 мм | шт | 1 |
|  | Патрубок фланец-раструб компенсаторный ПФРК 200 мм | ГОСТ 5525-88. Патрубок фланец-раструб компенсаторный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФРК диаметром не менее 200 мм | шт | 1 |
|  | Патрубок фланец-раструб компенсаторный ПФРК 300 мм | ГОСТ 5525-88. Патрубок фланец-раструб компенсаторный ПФРК из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром не менее 300 мм | шт | 2 |
|  | Переход фланцевый из высокопрочного чугуна ХФ 300х100 мм | Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 300х100 мм | шт | 1 |
|  | Переход фланцевый из высокопрочного чугуна ХФ 100х50 мм | Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 100х50 мм | шт | 1 |
|  | Втулка под фланец диаметром 63 мм | Втулка под фланец полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком Диаметр не менее 63 мм ПЭ100 SDR11 | шт | 1 |
|  | Втулка под фланец диаметром 110 мм | Втулка под фланец полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком Диаметр не менее 110 мм ПЭ100 SDR11 | шт | 1 |
|  | Втулка под фланец диаметром 315 мм | Втулка под фланец полиэтиленовая Диаметр не менее 315 мм ПЭ100 SDR13,6 | шт | 18 |
|  | Фланец стальной Д-50 мм | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром не менее 50 мм | компл. | 2 |
|  | Фланец стальной Д-100 мм | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 100 мм | компл. | 9 |
|  | Фланец стальной Д-300 мм | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 300 мм | компл. | 18 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800. Щебень фракции не менее 10-20 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. | м3 | 2,389 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800. Щебень фракции не менее 20-40 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. | м3 | 2,705 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800. Щебень фракции не менее 40-70 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. | м3 | 40,13 |
|  | Песок природный | Песок природный для строительных работ средний Модуль крупности песка — 2,3. Максимальное содержание зерен крупностью более 10 мм по массе —0,5 %. Максимальное содержание зерен крупностью более 5 мм по массе —5 %. Максимальное содержание зерен крупностью менее 0,16 мм по массе —10 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе —1 %. Максимальное содержание глины в комках по массе —0,25 %. Максимальная удельная эффективность естественных радионуклидов —370 Бк/кг. Насыпная плотность в состоянии естественной влажности — 1630 кг/ м3. Коэффициент фильтрации — 7 м/сутки. Максимальное содержание акцессорных минералов — 0,56 %. Максимальное содержание рудных гидроокислов —0,25 %. Максимальное содержание гидроокислов железа —0,2 %. Максимальное содержание глауконита —0,18 %. Максимальное содержание сланца —0,3 %. Максимальное содержание песчаника —0,9 %. Максимальное содержание слюды —0,6 %. Максимальное содержание кварцита — 0,39 %. Максимальное содержание кремнистых пород — 1,9 %. Максимальное содержание доломита —2,9 %. Максимальное содержание известняка — 7,96 %. Максимальное содержание полевого шпата — 7,97 %. Максимальное содержание гранита — 13 %. Максимальное содержание кварца — 68 %. Максимальное содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах —50 ммоль/л. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на оксид серы VI —0,2 %. Максимальная плотность зерен песка — 2,65 г/см3. | м3 | 229,601 |
|  | Семена газонных трав (смесь) | Семена сельскохозяйственных растений. ГОСТ Р 52325-2005 | кг | 70,14 |
|  | Линокром ТПП | Линокром ТПП Назначение и область применения: гидроизоляция стальных труб Армирующая основа – стеклоткань. Линокром ТПП покрыт сверху и снизу полимерной оплавляемой защитной плёнкой. Может быть использован в любой климатической зоне. Сила растяжения не менее 800 Н Теплостойкость +800С | м2 | 585,6 |
|  | Торф | Торф ГОСТ 21123-85 | м3 | 105,21 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 ГОСТ 8020-90 Высота 890 мм. Диаметр 2200 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,59 м3. Расход арматуры 19,88 кг | шт | 2 |
|  | Плита днища ПН20 | Плита днища ПН20 ГОСТ 8020-90 Высота 120 мм. Диаметр 2500 мм Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,59 м3. Расход арматуры 79,44 кг | шт | 1 |
|  | Плита днища ПН15 | Плита днища ПН15 ГОСТ 8020-90 Высота 120 мм. Диаметр 2000 мм Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,38 м3. Расход арматуры 33,13 кг | шт | 6 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 ГОСТ 8020-90 Высота 290 мм. Диаметр 840 мм Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,05 м3. Расход арматуры 1,64 кг | шт | 2 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 ГОСТ 8020-90 Высота 890 мм. Диаметр 1680 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,4 м3. Расход арматуры 7,02 кг | шт | 12 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 ГОСТ 8020-90 Высота 590 мм. Диаметр 1680 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,265 м3. Расход арматуры 4,94 кг | шт | 2 |
|  | Крышка колодцев КЦП1-20-1 | Крышки колодцев КЦП1-20-1 ГОСТ 8020-90 Высота 150 мм. Диаметр 2200 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,51 м3. Расход арматуры 43,40 кг | шт | 1 |
|  | Крышка колодцев КЦП1-15-2 | Крышки колодцев КЦП1-15-2 ГОСТ 8020-90 Высота 150 мм. Диаметр 1680 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,27 м3. Расход арматуры 35,80 кг | шт | 6 |
|  | Кольцо опорное КО-6 | Кольцо опорное КО-6 ГОСТ 8020-90 Высота 70 мм. Диаметр 840 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,02 м3. Расход арматуры 1,10 кг серия 3.900.1-14 | шт | 18 |
|  | Люк чугунный тяжелый | Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-99 класс «Т». Нагрузка номинальная не менее 150 кН Полное открытие D не менее 550 мм Масса общая справочная 100 кг | шт | 7 |
|  | Вантуз Д-100мм (Hawle или эквивалент) | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром не менее 100 мм | шт | 1 |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные типа Б марки II | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 19,23755 |

4.6. Требования к применяемым вспомогательным материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10. Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 90-105 Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 5-20 Температура вспышки, °С, не ниже 240 Растворяемость в толуоле, %, не менее 90 | Согласно сметным расценкам |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30. Битум предназначен для гидроизоляции крыш, зданий, инженерных сооружений, наземных и подземных инженерных коммуникаций и трубопроводов. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 80-95 Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 25-35 Температура вспышки, °С, не ниже 240 Растворяемость в толуоле, %, не менее 99,5 | Согласно сметным расценкам |
| Каболка | Каболка представляет собой сплетённую специальным образом льняную прядь, пропитанную антисептическими веществами. Производится по ГОСТ 5269-93. Пропиточные материалы Смоляно-битумные мастики, нефтяные битумы (БНИ-4, БНД), растворители, приготовленные по специальной технологии Плотность 1,09 г/куб.см. Массовая доля пропитки 40% Разрывная нагрузка не менее 27 кг. Диаметр материала от 6 до 16 мм Каболка фасуется в упаковки из двух бухт общим весом 15 кг. Вес и диаметр указываются на приклеенных ярлыках. Обращаем ваше внимание, что при складировании, транспортировке и использовании допускается небольшое испарение пропиточного состава (в пределах 0,5 -1%). Материал обладает явно выраженным запахом нефтепродуктов. | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 16 мм. Класс прочности болтов не менее 8,8. Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 20-22 мм. Класс прочности болтов не менее 8,8. Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Гвозди строительные | Гвозди строительные ГОСТ 4028-80 | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 4 мм Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки Сила сварочного тока, А Нижнее 160 Вертикальное 130 Потолочное 130 Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 6 мм Значение тока (А): 210 Коэффициент наплавки, г/Ач: не менее 9,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,6 Основные характеристики металла шва и наплавленного металла. Механические свойства металла шва: Временное сопротивление разрыву, Мпа: не менее 420 Предел текучести, Мпа: не менее 305 Относительное удлинение, %: не менее 22 Относительное сужение,%: не менее 45 Температура испытаний, °С: Температура испытаний, °С Тип образца Ударная вязкость, Дж/см2 Работа удара KV, ДЖ 20 0 -20 -40 KCU KCV KCV KCU 100 60 40 60 - 47 - - Химический состав наплавленного металла, % Массовая доля элементов, %: углерод: не менее 0,10 марганец: не менее 0,60, кремний: не менее 0,30 сера: не менее 0,030 фосфор: не менее 0,030 Технологические особенности сварки: сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Прокалка перед сваркой: 350°С, не менее 1 час. | Согласно сметным расценкам |
| Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5/М50 (46 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают также плотность, пористость, водопоглощение, пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 1800 до 2500 кг/м3. | Согласно сметным расценкам |
| Раствор асбоцементный | Раствор асбоцементный | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный марки 50 | Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 50 | Согласно сметным расценкам |
| Известь строительная негашеная | Известь строительная негашеная комовая, сорт I Влажность не более 5% Изготавливается в виде смеси разных по размеру кусков, состоит из оксидов кальция и магния. Также могут входить алюминаты, силикаты и ферриты магния или кальция, которые формируются при обжигании, и карбонат кальция. ГОСТ 9179-77 | Согласно сметным расценкам |
| Толь с крупнозернистой посыпкой | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | Согласно сметным расценкам |
| Прокладки резиновые | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | Согласно сметным расценкам |
| Флюс АН-47 | Флюс АН-47 ГОСТ Р 52222-2004 | Согласно сметным расценкам |
| Щиты из досок | Щиты из досок толщиной 40 мм | Согласно сметным расценкам |
| Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие Адгезия полимерной ленты к загрунтованной стали не менее 5,0 Н/см Прочность битумного покрытия на сдвиг не менее 2,0 МПа | Согласно сметным расценкам |
| Глина бентонитовая | Глина бентонитовая Вязкостью до 25 сек; Седиментацией 0%; Весом до 0,9 г/см³ ; Плотностью до 1,048 см³/г Технические данные: Al2O3 16,6 K2O 0,92 SiO2 52,30 Na2O 2,25 TiO2 0,97 P2O5 0,12 CaO2 2,07 MgO 3,05 Fe2O3 5,3 S 0,38 | Согласно сметным расценкам |
| Полимер для стабилизации | Полимер для стабилизации буровых скважин | Согласно сметным расценкам |
| Ограждения лестничных проемов | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | Согласно сметным расценкам |
| Олифа натуральная | Олифа натуральная. ГОСТ 7931-76, состоит из масел растений 97% и сиккативов 3%. Непрозрачная жидкость густой масляной консистенции | Согласно сметным расценкам |
| Краски цветные МА-25 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | Согласно сметным расценкам |
| Резина листовая вулканизованная | Резина листовая вулканизованная цветная | Согласно сметным расценкам |

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________