Приложение № 1 к извещению

№ ________________

от «____» ______________2020 г.

Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции открытых центральных карманов и распределительных каналов двухсекционных резервуаров скорых фильтров ОВС "Заовражная" (г. Чебоксары, ул. Заовражная, 70).

1. Общие требования

1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водопровод. Наружные сети и сооружения

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

СП 48.13330.2011. Организация строительства.

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», и другие.

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

1.2. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года: МДС 81-35.2004, ТЕР-2001 в ценах 2 квартала 2020 года (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

1.3. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.

2.  Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору с субподрядчиками не допускается.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11.  Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

3.1. Работы по реконструкции открытых центральных карманов и распределительных каналов двухсекционных резервуаров скорых фильтров ОВС "Заовражная" (г. Чебоксары, ул. Заовражная, 70), проводятся без деления на этапы.

3.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Фильтр №1. |

Раздел 1. Земляные работы

| Установка заглушек для вывода фильтра №1 из эксплуатации. Демонтаж заглушек для полного опорожнения фильтра |
| --- |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм (Демонтаж фланца Д-1020 мм трубы, подающей промывные воды ) | 1 фланец | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм (Д-630 мм на трубопроводах подающей с отстойников на фильтр) | 1 фланец | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм (Демонтаж фланца Д-300 мм для полного опорожнения фильтра) | 1 фланец | 1 |
| Открытый центральный карман и распределительный канал под центральным карманом фильтра №1. Усиление днища бетонированием-100% площади. Ремонт 3СБ, гидроизоляция |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,161 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Разборка эрозионно-коррозионно поврежденного бетона днища и примыканий центрального кармана и распредканала под центральным карманом) | 1 м3 | 2,22 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка ЗСБ вдоль русла трещин днища) | 100 м | 0,056 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Шлифовка поверхностей центрального кармана и распредканала для удаления поврежденного слоя бетона с применением алмазных шлифовальных чашек с двухрядными сегментами на УШМ-100% поверхности) (110,32+16,66+49,75+5,04) | 100 м2 | 1,8345 |
|  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка поверхностей насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 183,45 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой-вскрытых прокорродировавших сварных узлов) | 1 м | 0,91 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка очищенных поверхностей рабочей арматуры и облегающих поверхностей тонкодисперсной "Скрепой М600 Инъекционная" для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя) | 100 м2 | 0,021 |
|  | Усиление перекрытий железобетоном сверху (Усиление днища и примыканий центрального кармана и распредканала под центральным карманом бетонированием В15) | 1 м3 | 2,22 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Чеканка "Пенекритом" вокруг гильзы труб Д-1000 мм 2 шт, Д-600 мм 1 шт, Д-300 мм 1 шт, Д-150 мм – 62 шт) | 100 м | 0,383 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя "Скрепа М500 Ремонтная" поверхностей по очищенной, водонасыщенной поверхности бетона, ср.т.штукатурного слоя 10 мм ) | 100 м2 | 1,12 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и днища центрального кармана и распредканала жидким раствором Пенетрона в 2 слоя) (112+16,66) | 100 м2 | 1,2866 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за обработанными поверхностями) | 100 м2 | 1,8345 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (Разборка облицовки стен открытого центрального кармана) | 100 м2 | 0,4975 |
|  | Устройство основания под облицовку: стен по камню (Выравнивание стен открытого центрального кармана под облицовку) | 100 м2 | 0,4975 |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками на цементном растворе: стен (Облицовка стен открытого центрального кармана) | 100 м2 | 0,4975 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Грунтовка "Скрепой М600", оштукатуривание "Скрепой М500 Ремонтная" потолков под ходовыми площадками) | 100 м2 | 0,0504 |
|  | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной (Защитная обмазочная гидроизоляция потолков под ходовыми площадками "Пенетроном" в два слоя. Расход -1,1кг/м2) | 100 м2 | 0,0504 |
| Замена трубопроводов воздухоудаления фильтра №1 Д-80 мм - 2к-та. Замена конструкций перекрытий фильтра из швел.18. |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (трубы воздухоудаления) | 100 м | 0,16 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Демонтаж корроз/пораженных прогонов (швеллеров (16,3 кг/м), поддерживающих площадки обслуживания | 1 т | 0,215 |
|  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (прогонов-швеллеров №18) | 1 т | 0,215 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отв. | 0,08 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 (после замены швеллеров) | 1 м3 | 0,128 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,1492 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 | 0,1492 |
| Стены фильтра №1 снаружи |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Разборка защитной штукатурки 15% наружной поверхности стен фильтра ) | 100 м2 | 0,21 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка "Пенекритом" сочащихся швов в стенах снаружи) | 100 п.м | 0,061 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Чеканка "Пенекритом" вокруг гильзы труб Д-1000 мм -2шт=6,28м, Д-600 мм – 1 шт=1,884 м, Д-300 мм 1 шт=0,942 м снаружи) | 100 м | 0,09106 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция ремонтируемой поверхности наружных стен жид. р-ром "Пенетрона" в 2 слоя) | 100 м2 | 0,21 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание ремонтируемых мест наружных стен нанесением защитного слоя "Скрепа М500 ремонтная" по огрунтованной «Пенетроном», водонасыщенной поверхности бетона. Толщина нанесения штукатурного слоя 10 мм) | 100 м2 | 0,21 |
|  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка поверхностей распредканала насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 21 |
|  | Окраска известковыми составами: по штукатурке (Обработка известковыми составами ремонтируемых поверхностей наружных стен фильтра) | 100 м2 | 0,21 |
|  | Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (Обработка гидрофобными составами ремонтируемых поверхностей наружных стен) | 100 м2 | 0,21 |
| Раздел 2. Фильтр №2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ разветвленной сети инженерных коммуникаций, действующего технологического оборудования |
| Установка заглушек для вывода фильтра №2 из эксплуатации |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм (Демонтаж фл. Д- 1020 мм трубы, подающей промывные воды) | 1 фланец | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм (Демонтаж фл. Д-300 мм для полного опорожнения фильтра) | 1 фланец | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм | 1 фланец | 1 |
| Центральный карман фильтра №2. Днище и стены |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,1652 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Разборка слабого, эрозионно-коррозионно поврежденного бетона с днища кармана 100% площади) | 1 м3 | 1,652 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Разборка защитной штукатурки 100% внутренней поверхности стен открытого кармана) | 100 м2 | 0,5016 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Демонтаж коррозионно-поврежденного бетона вокруг гильзы труб Д-1000 мм, Д-600 мм внутри центрального кармана) | 100 м | 0,05024 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Чеканка "Пенекритом" вокруг гильзы труб Д-1000 мм, Д-600 мм внутри центрального кармана) | 100 м | 0,05024 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,438 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Шлифовка коррозионно-эрозионно поврежденного и макропористого бетона стен открытого центрального кармана алмазными шлифовальными чашками Д-125 мм с двухрядными сегментами на УШМ) | 100 м2 | 0,8712 |
|  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка днища и стен насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 110,48 |
|  | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: горизонтальной (Защитная обмазка очищенных поверхностей днища и стен гидроизоляционной, проникающей смесью "Пенетрон" для гидроизоляции ж/б элементов конструкций) | 100 м2 | 1,1048 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок (яч. сетки 150*150мм. Арматура д.14 | 1 т | 0,2597 |
|  | Усиление перекрытий железобетоном сверху (Усиление днища бетонированием В15-100% площади) | 1 м3 | 1,652 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за бетоном) | 100 м2 | 0,6668 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя "Скрепа М500 Ремонтная" по водонасыщенной поверхности бетона средняя толщина штукатурного слоя 10 мм) | 100 м2 | 0,5016 |
|  | Устройство основания под облицовку: стен по камню (Выравнивание стен открытого центрального кармана под облицовку) | 100 м2 | 0,438 |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками на цементном растворе: стен (Облицовка стен открытого центрального кармана) | 100 м2 | 0,438 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Грунтовка "Пенетроном", оштукатуривание "Скрепой М 6500 Ремонтная" потолков под ходовыми мостами и площадками) | 100 м2 | 0,0504 |
|  | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (потолков под ходовым мостом) | 100 м2 | 0,0504 |
|  | Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (Обработка гидрофобными составами - 100% от общей площади защищаемых конструкций) | 100 м2 | 0,0504 |
| Замена конструкций перекрытий фильтра №2 из швеллера 18 |
|  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж коррозионно-пораженных прогонов (швеллеров), поддерживающих площадки обслуживания фильтров) | 1 т металлоконструкций | 0,117 |
|  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | 1 т металлоконструкций | 0,117 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 | 0,05 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(швеллеров, труб воздуховода) | 100 м2 | 0,1142 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (швеллеров, труб воздуховода) | 100 м2 | 0,1142 |
| Закрытый распределительный канал фильтра №2 под центральным карманом. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Вырубка коррозионно-поврежденного бетона, препятствующего проникновению активных химических компонентов материалов системы "Пенетрон" в зонах макропористого бетона для ремонта бетоном или Скрепой М500) (0,1м3+0,31м3=0,41м3) | 1 м3 | 0,41 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Разборка защитной штукатурки пов. распредканала) | 100 м2 | 0,5834 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (шлифовка всех поверхностей распредканала для удаления поврежденного слоя с применением алмазных шлифовальных чашек с двухрядными сегментами на УШМ-100% поверхности) (56,64м2+1,7м2=58,34м2) | 100 м2 | 0,5834 |
|  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка поверхностей распредканала насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 58,34 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Заделка примыканий труб ВЧШГ к стенам распредканала с применением "Пенекрита" - 100% примыканий труб: Д-160 мм 62 шт, Д-1000 мм – 1 шт, Д-300 мм 1 шт) | 100 м | 0,352308 |
|  | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (Бетонирование торцевых примыканий канала и ремонт днища поврежденной эрозией поверхности распредканала) (0,1м3+0,41м3=0,41м3) | 1 м3 | 0,41 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя Скрепой М500 ремонтная по водонасыщенной поверхности бетона. Толщина нанесения штукатурного слоя 10 мм. 100% поврежденной эрозией пов. ж/б конструкций) | 100 м2 | 0,6182 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и стыков жидким раствором Пенетрона в 2 слоя. Расход - 1,1 кг/м2) | 100 м2 | 0,6182 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов. 100% внутренней поверхности) | 100 м2 | 0,5834 |
| Снаружи фильтр №2 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (12м*2*1,2=28,8м2) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,288 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка "Пенекритом" сочащихся швов в стенах снаружи) | 100 п.м | 0,035 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Чеканка "Пенекритом" вокруг гильзы труб Д-1000 мм 2шт = 6,28м, Д-600 мм – 1 шт = 1,884 м, Д-300 мм – 1 шт = 0,942 м снаружи) | 100 м | 0,09106 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка коррозионно-поврежденного ЗСБ наружных стен фильтра с пропиливанием пазов "ласточкин хвост" средняя ширина паза 50 мм вдоль, при необходимости под коррозионно-поврежденной рабочей арматурой) (1,2*15*3=54м) | 100 м | 0,54 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка очищенной рабочей арматуры и прорубленные вдоль и под ней пазы тонкодисперсной "Скрепой М600 Инъекционная" для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя) (54м*0,1м=5,4м2) | 100 м2 | 0,054 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция ремонтируемой поверхности наружных стен фильтра №2 жид. раствором "Пенетрона" в 2 слоя) | 100 м2 | 0,42 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание ремонтируемых мест наружных стен фильтра №2 нанесением защитного слоя "Скрепа М500 ремонтная" по огрунтованной "Пенетроном, водонасыщенной поверхности бетона. Толщина нанесения штукатурного слоя 10 мм) | 100 м2 | 0,42 |
|  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка поверхностей распредканала насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 42 |
|  | Окраска известковыми составами: по штукатурке (Обработка известковыми составами ремонтируемых поверхностей наружных стен фильтра) | 100 м2 | 0,42 |
|  | Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (Обработка гидрофобными составами ремонтируемых поверхностей наружных стен фильтра) | 100 м2 | 0,42 |
| Раздел 3. Фильтр №4. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ разветвленной сети инженерных коммуникаций, действующего технологического оборудования |
| Установка заглушек для вывода фильтра №4 из эксплуатации. Демонтаж заглушек для полного опорожнения фильтра |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм (Демонтаж фл. Д-1020 мм трубы, подающей промывные воды) | 1 фланец | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм (Д-630 мм на трубопроводах подающей с отстойников на фильтр) | 1 фланец | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм (Демонтаж фл. Д-300 мм для полного опорожнения фильтра) | 1 фланец | 1 |
| Открытый центральный карман и распределительный канал под центральным карманом фильтра №4. Усиление днища бетонированием-100% площади. Ремонт 3СБ, гидроизоляция |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Разборка эрозионно-коррозионно поврежденного бетона днища и примыканий центрального кармана и распредканала под центральным карманом) | 1 м3 | 2,0583 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка ЗСБ вдоль русла трещин днища) | 100 м | 0,0531 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Разборка защитной штукатурки 100% внутренней поверхности стен центрального кармана и поверхности распредканала под центральным карманом) | 100 м2 | 1,1502 |
|  | Обеспыливание поверхности (Общая обильная жестко-струйная промывка и водонасыщение защищаемых конструкций насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 131,28 |
|  | Армирование подстилающих слоев (яч. сетки 150мм*150мм. Арматура д.14 ) | 1 т | 0,2597 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка очищенных поверхностей тонкодисперсной Скрепой М600 Инъекционная для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя) | 100 м2 | 1,317 |
|  | Усиление перекрытий железобетоном сверху (Усиление перекрытия бетонированием В15 т. 0,1 м) | 1 м3 | 2,0583 |
|  | Устройство плинтусов: цементных (100% примыкания к стенам Скрепой М500) | 100 м | 0,264 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Чеканка "Пенекритом" вокруг гильзы труб Д=1000 мм 2шт, Д-600 мм 1 шт, Д-300 мм 1 шт, Д-150 мм – 62 шт) | 100 м | 0,383 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя "Скрепа М500 Ремонтная" поверхностей по водонасыщенной поверхности бетона, средняя толщина штукатурного слоя 10 мм) | 100 м2 | 1,1502 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и днища центрального кармана и распредканала жидким р-ром Пенетрона в 2 слоя | 100 м2 | 1,3168 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за обработанными поверхностями) | 100 м2 | 1,3168 |
| Облицовка стен центрального кармана. Потолки под ходовым мостом |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,167 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Вырубка коррозионно-поврежденного, макропористого бетона - 1% поверхности перегородок между центр. карманом и секц.№1) | 1 м3 | 0,16 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой) (Вскрытых прокорродировавших сварных узлов) | 1 м | 0,54 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 (заделка мест вырубленного бетона) | 1 м3 | 0,16 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,4975 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (шлифовка корр/поврежденного и макропористого бетона стен после снятия плит и потолков под ходовыми площадками открытого центрального кармана) (49,75+5,04)=54,79 | 100 м2 | 0,5479 |
|  | Обеспыливание поверхности (Общая обильная жестко-струйная промывка насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая стен и потолков под ходовыми площадками) | 1 м2 | 54,79 |
|  | Устройство основания под облицовку: стен по камню (Выравнивание стен центрального кармана под облицовку) | 100 м2 | 0,4975 |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками на цементном растворе: стен (облицовка стен открытого центрального кармана) | 100 м2 | 0,4975 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Грунтовка "Скрепой М600", оштукатуривание "Скрепой М500 Ремонтная" потолков под ходовыми площадками) | 100 м2 | 0,0504 |
|  | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной (Защитная обмазочная гидроизоляция потолков под ходовыми площадками "Пенетроном" в два слоя. Расход - 1,1 кг/м2) | 100 м2 | 0,0504 |
| Замена трубопроводов воздухоудаления фильтра №4 Д – 80 мм – 2 к-та. Замена конструкций перекрытий фильтра из швелера 18. |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (трубы воздухоудаления) | 100 м | 0,16 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | 1 сальник | 2 |
|  | Демонтаж корроз/пораженных прогонов (швеллеров (16,3кг/м), поддерживающих площадки обслуживания | 1 т | 0,215 |
|  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (прогонов-швеллеров №18) | 1 т | 0,215 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отв. | 0,05 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 (после замены швеллеров) | 1 м3 | 0,118 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,1492 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 | 0,1492 |
| Раздел 4. Фильтр №5. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ разветвленной сети инженерных коммуникаций, действующего технологического оборудования |
| Установка заглушек для вывода фильтра №5 из эксплуатации. Демонтаж заглушек для полного опорожнения фильтра |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм (Демонтаж фл. Д-1020 мм трубы, подающей промывные воды) | 1 фланец | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм (Д-630 мм на трубопроводах подающей с отстойников на фильтр) | 1 фланец | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм (Демонтаж фл. Д-300 мм для полного опорожнения фильтра) | 1 фланец | 1 |
| Открытый центральный карман и распределительный канал под центральным карманом фильтра №5. Усиление днища бетонированием. Ремонт 3СБ, гидроизоляция |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,16 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Разборка эрозионно-коррозионно поврежденного бетона днища и примыканий центрального кармана и распредканала под центральным карманом) | 1 м3 | 2,2183 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка ЗСБ вдоль русла трещин днища) | 100 м | 0,056 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Шлифовка поверхностей центрального кармана и распредканала для удаления поврежденного слоя бетона с применением алмазных шлифовальных чашек с двухрядными сегментами на УШМ-100% поверхности) (110,32+16,66+49,75+5,04) | 100 м2 | 1,8177 |
|  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка поверхностей насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 181,77 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой-вскрытых прокорродировавших сварных узлов) | 1 м | 0,96 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка очищенных поверхностей рабочей арматуры и облегающих поверхностей тонкодисперсной "Скрепой М600 Инъекционная" для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя) | 100 м2 | 0,027 |
|  | Армирование подстилающих слоев (яч.сетки 150мм*150мм. Арматура д.14) | 1 т | 0,2597 |
|  | Усиление перекрытий железобетоном сверху (Усиление днища и примыканий центрального кармана и распредканала под центральным карманом бетонированием В15) | 1 м3 | 2,2183 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Чеканка "Пенекритом" вокруг гильзы труб Д-1000 мм 2 шт, Д-600 мм 1 шт, Д-300 мм 1 шт, Д-150 мм 62 шт) | 100 м | 0,383 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя "Скрепа М500 Ремонтная" поверхностей по водонасыщенной поверхности бетона, средняя толщина штукатурного слоя 10 мм) | 100 м2 | 1,1032 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и днища центрального кармана и распредканала жидким р-ром Пенетрона в 2 слоя) (110,32+16,66) | 100 м2 | 1,2698 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за обработанными поверхностями) | 100 м2 | 1,8177 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,4975 |
|  | Устройство основания под облицовку: стен по камню (Выравнивание стен центрального кармана под облицовку) | 100 м2 | 0,4975 |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками на цементном растворе: стен (стен открытого центрального кармана) | 100 м2 | 0,4975 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Грунтовка "Скрепой М600", оштукатуривание "Скрепой М500 Ремонтная" потолков под ходовыми площадками) | 100 м2 | 0,0504 |
|  | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной (Защитная обмазочная гидроизоляция потолков под ходовыми площадками "Пенетроном" в два слоя) | 100 м2 | 0,0504 |
| Замена трубопроводов воздухоудаления фильтра №5 Д – 80 мм - 2комплекта. Замена конструкций перекрытий фильтра из швел.18 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (трубы воздухоудаления) | 100 м | 0,16 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | 1 сальник | 2 |
|  | Демонтаж корроз/пораженных прогонов (швеллеров (16,3кг/м), поддерживающих площадки обслуживания) | 1 т | 0,215 |
|  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (прогонов-швеллеров №18) | 1 т | 0,215 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отв. | 0,08 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 (после замены швеллеров) | 1 м3 | 0,128 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,1492 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 | 0,1492 |
| Стены фильтра №5 снаружи |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,12 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Разборка защитной штукатурки 15% наружной поверхности стен фильтра) | 100 м2 | 0,276 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка "Пенекритом" сочащихся швов в стенах снаружи) | 100 п.м | 0,074 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Чеканка "Пенекритом" вокруг гильзы труб Д-1000 мм -2 шт=6,28 м, Д-600 мм – 1 шт=1,884м, Д-300 мм – 1 шт =0,942 м снаружи) | 100 м | 0,09106 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция ремонтируемой поверхности наружных стен жид.р-ром "Пенетрона" в 2 слоя) | 100 м2 | 0,276 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен(Оштукатуривание ремонтируемых мест наружных стен нанесением защитного слоя "Скрепа М500 ремонтная" по огрунтованной "Пенетроном", водонасыщенной поверхности бетона, толщина нанесения штукатурного слоя 10 мм) | 100 м2 | 0,276 |
|  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка поверхностей распредканала насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 27,96 |
|  | Окраска известковыми составами: по штукатурке (Обработка известковыми составами ремонтируемых поверхностей наружных стен фильтра) | 100 м2 | 0,2796 |
|  | Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (Обработка гидрофобными составами ремонтируемых поверхностей наружных стен) | 100 м2 | 0,2796 |
| Раздел 5. Фильтр №6. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ разветвленной сети инженерных коммуникаций, действующего технологического оборудования |
| Установка заглушек для вывода фильтра №6 из эксплуатации. Демонтаж заглушек для полного опорожнения фильтра |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм (Демонтаж фл. Д-1020 мм трубы, подающей промывные воды) | 1 фланец | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм (Д-630 мм на трубопроводах подающей с отстойников на фильтр) | 1 фланец | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм (Демонтаж фл. Д-300 мм для полного опорожнения фильтра) | 1 фланец | 1 |
| Открытый центральный карман и распределительный канал под центральным карманом фильтра №6. Усиление днища бетонированием-100% площади. Ремонт 3СБ, гидроизоляция |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,16 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Разборка эрозионно-коррозионно поврежденного бетона днища и примыканий центрального кармана и распредканала под центральным карманом) | 1 м3 | 2,2183 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка ЗСБ вдоль русла трещин днища) | 100 м | 0,056 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Шлифовка поверхностей центрального кармана и распредканала для удаления поврежденного слоя бетона с применением алмазных шлифовальных чашек с двухрядными сегментами на УШМ-100% поверхности) (110,32+16,66+49,75+5,04) | 100 м2 | 1,8177 |
|  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка поверхностей насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 181,77 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой-вскрытых прокорродировавших сварных узлов) | 1 м | 0,96 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка очищенных поверхностей рабочей арматуры и облегающих поверхностей тонкодисперсной "Скрепой М600 Инъекционная" для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя) | 100 м2 | 0,027 |
|  | Армирование подстилающих слоев (яч.сетки 150мм*150мм. Арматура д.14) | 1 т | 0,2597 |
|  | Усиление перекрытий железобетоном сверху (Усиление днища и примыканий центрального кармана и распредканала под центральным карманом бетонированием В15) | 1 м3 | 2,2183 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Чеканка "Пенекритом" вокруг гильзы труб Д-1000 мм 2 шт, Д-600 мм 1 шт, Д-300 мм 1 шт, Д-150 мм 62 шт) | 100 м | 0,383 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя "Скрепа М500 Ремонтная" поверхностей по водонасыщенной поверхности бетона, средняя толщина штукатурного слоя 10 мм) | 100 м2 | 1,1032 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и днища центрального кармана и распредканала жидким р-ром Пенетрона в 2 слоя) (110,32+16,66) | 100 м2 | 1,2698 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за обработанными поверхностями) | 100 м2 | 1,8177 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,4975 |
|  | Устройство основания под облицовку: стен по камню (Выравнивание стен центрального кармана под облицовку) | 100 м2 | 0,4975 |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками на цементном растворе: стен (стен открытого центрального кармана) | 100 м2 | 0,4975 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Грунтовка "Скрепой М600", оштукатуривание "Скрепой М500 Ремонтная" потолков под ходовыми площадками) | 100 м2 | 0,0504 |
|  | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной (Защитная обмазочная гидроизоляция потолков под ходовыми площадками "Пенетроном" в два слоя. Расход-1,1кг/м2) | 100 м2 | 0,0504 |
| Замена трубопроводов воздухоудаления фильтра №6 Д – 80 мм – 2 к-та. Замена конструкций перекрытий фильтра из швел.18. |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (трубы воздухоудаления) | 100 м | 0,16 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | 1 сальник | 2 |
|  | Демонтаж корроз/пораженных прогонов (швеллеров (16,3кг/м), поддерживающих площадки обслуживания | 1 т | 0,215 |
|  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (прогонов-швеллеров №18) | 1 т | 0,215 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отв. | 0,08 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 (после замены швеллеров) | 1 м3 | 0,128 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,1492 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 | 0,1492 |
| Стены фильтра №6 снаружи |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,084 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Разборка защитной штукатурки 15% наружной поверхности стен фильтра) | 100 м2 | 0,21 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка "Пенекритом" сочащихся швов в стенах снаружи) | 100 п.м | 0,061 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Чеканка "Пенекритом" вокруг гильзы труб Д-1000 мм – 2 шт=6,28м, Д-600 мм – 1 шт=1,884м, Д-300 мм – 1 шт = 0,942 м снаружи) | 100 м | 0,09106 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция ремонтируемой поверхности наружных стен жид. р-ром "Пенетрона" в 2 слоя) | 100 м2 | 0,21 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание ремонтируемых мест наружных стен нанесением защитного слоя "Скрепа М500 ремонтная" по огрунтованной "Пенетроном, водонасыщенной поверхности бетона. Толщина нанесения штукатурного слоя 10 мм) | 100 м2 | 0,21 |
|  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка поверхностей распредканала насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 21 |
|  | Окраска известковыми составами: по штукатурке (Обработка известковыми составами ремонтируемых поверхностей наружных стен фильтра №8) | 100 м2 | 0,21 |
|  | Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (Обработка гидрофобными составами ремонтируемых поверхностей наружных стен) | 100 м2 | 0,21 |
| Раздел 6. Фильтр №8. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ разветвленной сети инженерных коммуникаций, действующего технологического оборудования" |
| Установка заглушек для вывода фильтров из эксплуатации. Демонтаж заглушек для полного опорожнения фильтра №8 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм (Демонтаж фл. Д-1020 мм трубы, подающей промывные воды) | 1 фланец | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм (Д-630 мм на трубопроводах подающей с отстойников на фильтр) | 1 фланец | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм (Демонтаж фл. Д-300 мм для полного опорожнения фильтра) | 1 фланец | 1 |
| Центральный карман фильтра №8. Днище |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Разборка слабого эрозионно-коррозионно поврежденного бетона с днища кармана 100% площади (1,4*11,95=16,73м2*0,1м=1,673м3) | 1 м3 | 1,673 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка корроз-поврежд. бетона вдоль и под корродир. рабочей арматурой ) | 100 м | 0,067 |
|  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка днища насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 16,73 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка зачищенной от коррозии арматуры и сопряженных поверхностей "Скрепой М600 Инъекционная". Потеря пл.сечения арматуры вследствие коррозии не превышает 10%. Расход:1,1кг/м2) | 100 м2 | 0,009847 |
|  | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: горизонтальной (Защитная обмазка очищенных поверхностей днища проникающим составом "Пенетрон": 1-й слой для создания прочного высокощелочного гидроизоляционного и защитно-адгезионного слоя; 2-й слой после бетонирования для повышения прочности бетона и гидроизоляции) | 100 м2 | 0,1673 |
|  | Армирование подстилающих слоев (яч.сетки 0,15м*0,15м. Арматура д.14 -215м*1,208кг/м=259,7кг) | 1 т | 0,2597 |
|  | Усиление перекрытий железобетоном сверху (Усиление перекрытия бетонированием В15 т.0,1м-100% площади) | 1 м3 | 1,673 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за бетоном) | 100 м2 | 0,1673 |
| Центральный карман. Стены |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (1,4*11,95=16,73 м2) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,1673 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Разборка защитной штукатурки 100% внутренней поверхности стен закрытого кармана (стен до плит (h1,8м*пер.26,7м=48м2) | 100 м2 | 0,48 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (пер.26,7*h 1,65=44м2; 3,6*0,5=1,8м2. Всего 45,8м2) | 100 м2 | 0,458 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (шлифовка коррозионно/ поврежденного и макропористого бетона стен открытого центрального кармана алмазными шлифовальными чашками д.125мм с двухрядными сегментами на УШМ) (45,8+48=93,8м2) | 100 м2 | 0,938 |
|  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка стен насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 93,8 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Чеканка "Пенекритом" вокруг гильзы труб Д-1000 мм и Д-600 мм внутри центрального кармана) | 100 м | 0,05024 |
|  | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной (Защитная обмазка очищенных поверхностей стен проникающим составом "Пенетрон": 1-й слой для создания прочного высокощелочного гидроизоляционного и защитно-адгезионного слоя под штукатурку "Скрепой М500"; 2-й слой после оштукатуривания "Скрепой М500" для повышения прочности и гидроизоляци поверхностей стен) (h1,8м*пер.26,7м=48м2) | 100 м2 | 0,48 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя "Скрепа М500 Ремонтная" по водонасыщенной поверхности бетона, средняя толщина штукатурного слоя 10мм- расход:1,8кг/м2*10мм=18кг/м2) (h2м*пер.26,4м=52,8) | 100 м2 | 0,48 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью стен орошением до набора требуемых показателей) | 100 м2 | 0,48 |
|  | Устройство основания под облицовку: стен по камню (Выравнивание стен центрального кармана под облицовку) | 100 м2 | 0,458 |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками на цементном растворе: стен (стен открытого центрального кармана) | 100 м2 | 0,458 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Грунтовка "Пенетроном", оштукатуривание "Скрепой М500 Ремонтная" потолков под ходовыми площадками) (1,4*3,6=5,04м2) | 100 м2 | 0,0504 |
|  | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 | 0,0504 |
|  | Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (Обработка гидрофобными составами - 100% от общей поверхности защищаемых конструкций | 100 м2 | 0,0504 |
| Замена конструкций перекрытий фильтра №8 из швел.18. |
|  | Демонтаж корроз/пораженных прогонов (швеллеров (16,3кг/м), поддерживающих площадки обслуживания (6,8м*16,3=111кг) | 1 т | 0,111 |
|  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (прогонов-швеллеров №18) | 1 т | 0,111 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 (после замены швеллеров) | 1 м3 | 0,048 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(швеллеров 5,2м2+ труб воздуховода 2шт-5,92=11,12м2) | 100 м2 | 0,1112 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 | 0,1112 |
| Закрытый распределительный канал под центральным карманом. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Вырубка коррозионно-поврежденного бетона, препятствующего проникновению активных химических компонентов материалов системы "Пенетрон" в зонах макропористого бетона для ремонта бетоном или Скрепой М500) | 1 м3 | 0,5846 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (шлифовка всех поверхностей распредканала для удаления поврежденного слоя с применением алмазных шлифовальных чашек с двухрядными сегментами на УШМ-100% поверхности) | 100 м2 | 0,6182 |
|  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка поверхностей распредканала насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 61,82 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Заделка примыканий труб ВЧШГ к стенам распредканала с применением "Пенекрита"-100% примыканий: 1)62*L0,5024 =31,1488м; 2) трубы Д-1000 мм и Д-300 мм = 4,082 м) | 100 м | 0,352308 |
|  | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (Бетонирование торцевых примыканий канала и ремонт днища (т.0,05м на площади 35% поврежденной эрозией поверхности распредканала) | 1 м3 | 0,5846 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя Скрепой М500 ремонтная по водонасыщенной поверхности бетона. Толщина нанесения штукатурного слоя 10мм.100% поврежденной эрозией поверхности ж/б конструкций) | 100 м2 | 0,6182 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и стыков жидким р-ром Пенетрона в 2 слоя. Расход - 1,1 кг/м2) | 100 м2 | 0,6182 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов. 100% внутренней поверхности) | 100 м2 | 0,6182 |
| Распределительные желоба ж/б 12штук. Ремонт торцов и примыканий 3СБ, гидроизоляция. |
|  | Разборка ж/б конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Вырубка корр/поврежд. бетона с торцов распреджелобов толщина 50 мм для ремонта "Скрепой М500" по огрунтованной "Пенетроном" поверхности 0,22*12шт= 2,64м2*0,05=0,132м3) | 1 м3 | 0,132 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (Вырубка корр-поврежд. бетона с торцов распреджелобов:3,3м*12шт=39,6м) | 100 м | 0,396 |
|  | Очистка поверхности щетками (Общая зачистка бетонных поверхностей торцов распреджелобов металлическими щетками для повышения адгезионных свойств грав-щеб. заполнит) | 1 м2 | 2,64 |
|  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка поверхностей распредканала насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 2,64 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (примык. желобов к стенам шириной 50 мм с применением "Пенекрита" расход 3кг/м- распреджелобов 12шт) | 100 п.м | 0,396 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Оштукатуривание торцов распреджелобов нанесением защитного слоя "Скрепа М500 ремонтная" по огрунтованной "Пенетроном", водонасыщенной поверхности бетона. Толщина нанесения штукатурного слоя 50 мм) | 100 м2 | 0,0264 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция торцов и примыканий распреджелобов жид. р-ром "Пенетрона" в 2 слоя) | 100 м2 | 0,0264 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением темп-влажн. и нагруз. режимов - 90% поврежденной эрозией пов ж/б распр. желобов 10 шт) | 100 м2 | 0,0264 |
| Фильтр №8 Снаружи |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,084 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Разборка защитной штукатурки 15% наружной поверхности стен фильтра №8) | 100 м2 | 0,18 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка "Пенекритом" сочащихся швов в стенах снаружи) | 100 п.м | 0,0574 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Чеканка "Пенекритом" вокруг гильзы труб Д-1000 мм – 2 шт = 6,28м, Д-600 мм – 1 шт = 1,884 м, Д-300 мм – 1 шт = 0,942 м снаружи) | 100 м | 0,09106 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция ремонтируемой поверхности наружных стен фильтра №8 жид. раствором "Пенетрона" в 2 слоя) | 100 м2 | 0,18 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен(Оштукатуривание ремонтируемых мест наружных стен фильтра №8 нанесением защитного слоя "Скрепа М500 ремонтная" по огрунтованной "Пенетроном, водонасыщенной поверхности бетона. Толщина нанесения штукатурного слоя 10 мм) | 100 м2 | 0,18 |
|  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка поверхностей распредканала насосами высокого давления "Karcher", одновременно дочищая, обеспыливая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 1 м2 | 18 |
|  | Окраска известковыми составами: по штукатурке (Обработка известковыми составами ремонтируемых поверхностей наружных стен фильтра №8) | 100 м2 | 0,18 |
|  | Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (Обработка гидрофобными составами ремонтируемых поверхностей наружных стен фильтра №8) | 100 м2 | 0,18 |

4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

4.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам

4.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2017 г.

4.4. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

4.5. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Пенетрон | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей |
|  | Влажность, по массе, %, не более | 0,6 |
|  | Сроки схватывания, мин начало, не ранее окончание, не позднее | 40 90 |
|  | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1140±50 |
|  | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее | 4 |
|  | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной, %, не менее | 10,0 |
|  | Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее | 100 |
|  | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | Стоек |
|  | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | Стоек |
|  | Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов | Стоек |
|  | Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 Мрад | Стоек |
|  | Ультрафиолет | не оказывает влияния |
|  | Применимость для резервуаров питьевой воды | Допускается |
|  | Кислотность среды применения, pH | от 3 до 11 |
|  | Применение: температура поверхности, °С, не менее | +5 |
|  | Температура эксплуатации, ˚С | от -60 до +130 |
|  | Условия хранения материала | в помещениях любой влажности при температурах от -80 до +80 ºС |
|  | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 |
| Пенекрит | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей |
|  | Влажность, %, по массе, не более | 0,3 |
|  | Сроки схватывания, мин: начало, не ранее конец, не позднее | 40 90 |
|  | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1260±90 |
|  | Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 2,0 |
|  | Марка по водонепроницаемости материала, W, не менее | W14 |
|  | Марка по морозостойкости материала, F, не менее | 400 |
|  | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 20 мм. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. |
| Трубопроводы из стальных электросварных труб Д-89х3,5 мм | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр не менее 89 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм |
| Краски | Масляные цветные краски (сурик железный), представляющие собой пасту, состоящую из пигментов и наполнителей, затертых на олифе с введением сиккатива. Краски после разведения олифой до малярной консистенции предназначаются для отделочных работ и для окрашивания металлических и деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях в районах с умеренным климатом. Покрытия масляными цветными красками, предназначенными для эксплуатации в атмосферных условиях, в два слоя по металлу сохраняют защитные свойства в умеренном климате в течение 1,5 лет до балла А32. Защитные свойства оцениваются по ГОСТ 9.407-84. Краски наносят на поверхность кистью, валиком. Со следующими техническими характеристиками: Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4 % Массовая доля летучих веществ не менее 6,5 % Укрывистость не высушенной пленки краски не менее 35 г/м2. Степень перетира не менее 45 мкм. Время высыхания при температуре 20 °С до степени 3 - не менее 24 ч Твердость пленки по маятниковому прибору тип ТМЛ (маятник Б) - 0,05 условных единиц |
| Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь Номинальный диаметр стержня — не менее 6 мм. Площадь поперечного сечения профиля — 0,283 cм2. Масса стержня — 1,43 кг. Максимально допустимое отклонение по массе в сторону уменьшения —минус 9 %. Плотность стали— не менее 7,85 г/см3. Максимально допустимое предельное отклонение по диаметру стержня в сторону увеличения — не менее 0,3 мм. Длина стержня — не менее 6,45 м. Максимально допустимое предельное отклонение по длине стержня в сторону увеличения — не менее 50 мм. Максимально допустимая кривизна стержня —0,6 % измеряемой длины. Минимальный предел текучести стали — не менее 235 Н/ мм2. Минимальное временное сопротивление разрыву арматурной стали — не менее 38 кгс/ мм2. Минимальное относительно удлинение арматурной стали — не менее 25 %. На поверхности профиля— отсутствие раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен, закатов. Максимальная массовая доля углерода в составе стали — не менее 0,37 %. Максимальная массовая доля марганца в составе стали — не менее 0,80 %. Минимальная массовая доля кремния в составе стали —0,05 %. Максимальная массовая доля хрома в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля никеля в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля меди в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля серы в составе стали — не менее 0,05 %. Максимальная массовая доля фосфора в составе стали — не менее 0,04 %. Максимальная массовая доля азота в составе стали — не менее 0,012 %. Максимальная массовая доля мышьяка в составе стали — не менее 0,08 %. |
| Портландцемент бездобавочный марки 400 | Портландцемент бездобавочный марки 400 ГОСТ 31108 2003 Плотность разрыхленного цемента – от 1100 до 1200 кг/м3, слежавшегося – от 1500 до 1600 кг/м3 водопотребность – 22-26% |
| Грунтовка | Грунтовка ГФ-021 Назначение: грунтовка ГФ-021 ГОСТ предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями. Свойства: покрытие грунта ГФ 021 по ГОСТ атмосферостойкое, стойкое к воздействию морской и пресной воды, моющих растворов, минеральных масел, устойчиво к изменению температуры от минус 45 до плюс 60° С. Массовая доля нелетучих веществ 54-60 %. Условная вязкость по вискозиметру при температуре 20° С не менее 45 Время высыхания при температуре 20° С не более 12 ч Расход на один слой 60-100 г/кВ м. Толщина одного слоя 15-20 мкм |
| Гипсовые вяжущие Г-3 | Гипсовые вяжущие Г-3 Предел прочности образцов при сжатии не менее 3МПа Предел прочности образцов при изгибе не менее 1,8МПа ГОСТ 125-79 |
| Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500" | Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. Насыпная плотность 1090 кг/м3 Плотность смеси 2100 кг/м3 Прочность на сжатие, МПа через 1 сутки 23,1 через 3 суток 35,4 через 7 суток 42,1 через 28 суток 52,6 Прочность на отрыв от бетонной поверхности, МПа через 1 сутки 0,64 через 3 суток 1,06 через 7 суток 1,13 через 28 суток 1,38 Усадка (воздушное твердение) через 3 суток 0,002% через 7 суток 0,008% через 28 суток 0,008% |
| Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 600" | Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. Насыпная плотность 880 кг/м3 Прочность на сжатие, МПа через трое суток 35 через 28 суток 60 Прочность сцепления с бетоном (адгезия), МПа, не менее: через трое суток 0,6 через 28 суток 1,3 Марка по водонепроницаемости, W, не менее W20 |
| Жидкость гидрофобизирующая Типром К люкс ГОСТ 10834-76 | Внешний вид. Бесцветная или светло-желтая жидкость без механических примесей. Допускается легкая опалесценция Содержание активного водорода 1,30-1,42 % Кинематическая вязкость при 20°С 50-165 сСт Реакция среды (рН водной вытяжки) 6,0-8,0 Гидрофобизирующая способность не менее 3 ч Температура вспышки 75°С Температура самовоспламенения 280°С Температура застывания не выше Минус 60°С Плотность при 20°С 0,995-1,003 г/см³ |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 4 мм Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки Сила сварочного тока, А Нижнее 160 Вертикальное 130 Потолочное 130 Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки не менее 200 Морозостойкость не менее 50 F Плотность не более 1700 кг/м3 Прочность на сжатие не более 22 МПа через 28 суток |
| Гвозди строительные | Гвозди строительные ГОСТ 4028-80 |
| Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15/М200 (150 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не более 1500 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F100 |
| Известь строительная | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |
| Состав антикоррозийный однокопонентный EMACO NANOCRETE АР или аналог | Состав антикоррозийный однокопонентный EMACO NANOCRETE АР Готовый к применению материал в виде сухой смеси на основе портландцемента, мелких кварцевых песков, редиспергированного полимерного порошка и специальных добавок. Материал соответствует всем международным нормам защиты стальной арматуры в ходе выполнения работ по ремонту бетона; отличные свойства, сдерживающие развитие коррозии, путём восстановления высокого значения pH; дополнительная гарантия долговременной защиты от коррозии посредством активно действующих ингибиторов коррозии; содержание специальных полимерных добавок значительно увеличивают адгезию с арматурой и бетоном; полностью совместим со стальной арматурой, бетоном и ремонтными растворами; быстро схватывается, что сокращает технологические перерывы и в конечном итоге снижает производственные расходы на строительной площадке; может использоваться в качестве адгезионного состава для улучшения сцепления материалов серии MasterEmaco на сложных основаниях при нанесении слоёв большой толщины |
| Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа или аналог | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа готовый к применению материал в виде сухой бетонной смеси с максимальной крупностью заполнителя не менее 2,5 мм. При смешивании с водой образуется реопластичный, тиксотропный, не расслаивающийся состав, обладающий высоким сцеплением со сталью и бетоном даже в агрессивной среде. MasterEmaco TIXO является безусадочным как в пластичном, так и в затвердевшем состоянии. MasterEmaco TIXO не содержит металлических заполнителей и хлоридов. применяется в температурном диапазоне от - 10°С до + 30°С |
| Плитки керамические фасадные | Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм. |
| Сетка тканая с квадратными ячейками | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия. Номинальный размер стороны ячейки в свету не более 0,5 мм Номинальный диаметр проволоки не менее 0,2 мм ГОСТ 3826-82 |
| Карборунд | Карборунд - плотный материал разной степени прозрачности, результат сплавления песка c углем Плотность не менее 3,05 г/см3 Состав не менее 93% карбида кремния Предел прочности на изгиб не менее 320 Мпа Модуль упругости не менее 380 ГПa |
| Цемент расширяющийся | Цемент расширяющийся. При схватывании и твердении цемент этого вида увеличивается в объеме. ГОСТ 1052-74 |
| Эмаль кремнийорганическая | Эмаль кремнийорганическая КО-811 зеленая Кремнийорганические краски способны защитить любую поверхность от вредных воздействий окружающей среды. Эмаль имеет водоотталкивающий эффект, а также обладает невосприимчивостью к перепадам температур, благодаря чему ее можно использовать в условиях максимальных и минимальных температур. Они выдерживают сверхвысокие температуры вплоть до 150 градусов, при этом не теряют свой первоначальный оттенок |
| Раствор готовый кладочный цементно-известковый | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 Известково-цементный раствор представляет собой особый строительный материал с повышенной прочностью и эластичностью. Его можно применять как в качестве связующего вещества при возведении построек, так и при проведении работ по отделке Устойчивость к воздействию воды не менее 90% Степень расслаиваемости не более 10% |
| Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС | Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы. Эластичная затирка для реставрации и заполнения швов между плитками шириной не менее 4 мм. Затирка не трескается после схватывания, твердая, не крошится и крепко прилегает к краям плиток. Затирка для плитки АТЛАС водо- и морозостойкая. Эта фуга не содержит асбестовых волокон, а также острых, твердых примесей материалов, благодаря чему на поверхности не появляются царапины |
| Раствор готовый отделочный тяжелый | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 Известково-цементный раствор представляет собой особый строительный материал с повышенной прочностью и эластичностью. Его можно применять как в качестве связующего вещества при возведении построек, так и при проведении работ по отделке Устойчивость к воздействию воды не менее 90% Степень расслаиваемости не более 10% |
| Фланец стальной Д-100 мм | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением не менее 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром не менее 100 мм |
| Фланец стальной Д-600 мм | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением не менее 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром не менее 600 мм |
| Прокладки из паронита | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной не менее1 мм, диаметром не менее 100 мм |
| Круг шлифовальный | Круг шлифовальный гибкий алмазный |
| Задвижки клиновые Д-80 мм | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 80 мм, давлением не менее pn16 |

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________