Приложение № 1 к извещению

№ ________________

от «____» ______________2020 г.

Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения г.Чебоксары по ул.Энтузиастов для увеличения пропускной способности.

1. Общие требования

1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84

СП 48.13330.2011. Организация строительства.

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», и другие.

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

1.2. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года: МДС 81-36.2004, ФЕР-2001 в ценах 2 квартала 2020 года (территориальные сметные нормы) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

1.3. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.

2.  Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору с субподрядчиками не допускается.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11.  Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

3.1. Работы по реконструкции системы водоснабжения г.Чебоксары по ул.Энтузиастов для увеличения пропускной способности, проводятся поэтапно. Протяженность участка на 1 этапе выполнения работ составляет 205,0 п.м., на 2 этапе составляет 245,8 п.м. Работы выполняются по ул. Энтузиастов.

3.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Земляные работы |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,7861 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 Т ГРУЗА | 1375,675 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,4373 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 Т ГРУЗА | 6015,3 |
|  | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 3,4373 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,031 |
|  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 4,583 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 2,656 |
|  | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 24 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,4373 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 Т ГРУЗА | 6015,3 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3,1279 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 31,279 |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 2,6322 |
|  | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 креплений | 3,8 |
| Раздел: Укладка трубопроводов |
|  | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм | 1 км трубопровода | 0,47 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 14 км | 1 Т ГРУЗА | 50,154 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм | 1 км трубопровода | 0,4583 |
|  | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 500 мм | 1 км трубопровода | 0,4583 |
|  | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 1 |
|  | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) | 100 м бурения скважины | 0,196 |
|  | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм | 100 м бурения скважины | 0,196 |
|  | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 630 мм | 100 м бурения скважины | 0,196 |
|  | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 1 |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 700 мм | 1 км трубопровода | 0,0196 |
|  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 500 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,196 |
|  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 700 мм | 1 футляр | 1 |
|  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 500 мм | 1 км трубопровода | 0,4583 |
|  | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 400 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм | 1 врезка | 4 |
|  | Устройство упоров бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003 |
| Раздел: Установка запорной арматуры |
|  | Демонтаж задвижек диаметром до 400 мм | 1 задвижка | 2 |
|  | Демонтаж задвижек диаметром до 300 мм | 1 задвижка | 2 |
|  | Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм | 1 задвижка | 2 |
|  | Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм | 1 задвижка | 1 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм | 1 т фасонных частей | 1,283 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,012 |
|  | Санация внутренней поверхности стальных фасонных частей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром 200 мм | 100 м трубопровода | 0,0075 |
|  | Санация внутренней поверхности стальных фасонных частей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром 300 мм | 100 м трубопровода | 0,0105 |
|  | Санация внутренней поверхности стальных фасонных частей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром 400 мм | 100 м трубопровода | 0,0135 |
|  | Санация внутренней поверхности стальных фасонных частей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром 500 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм | 1 т фасонных частей | 0,1432 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 4 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | 1 фланец | 1 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм | 1 фланец | 2 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм | 1 фланец | 5 |
|  | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,6 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 500 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 6 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 400 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 300 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 200 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 3 |
|  | Установка компенсационной вставки стальных диаметром 500 мм | 1 вставка | 4 |
|  | Установка компенсационной вставки стальных диаметром 400 мм | 1 вставка | 2 |
|  | Установка компенсационной вставки стальных диаметром 300 мм | 1 вставка | 2 |
|  | Установка компенсационной вставки стальных диаметром 200 мм | 1 вставка | 2 |
|  | Установка компенсационной вставки стальных диаметром 150 мм | 1 вставка | 1 |
|  | Установка компенсационной вставки стальных диаметром 50 мм | 1 вставка | 2 |
|  | Установка гидрантов пожарных | 1 ШТ. | 4 |
| Раздел: Установка колодцев |
|  | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,867 |
|  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,289 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0,04 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм | 1 км трубопровода | 0,004 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 350 мм | 1 км трубопровода | 0,0008 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм | 1 км трубопровода | 0,0008 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0,0008 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 125 мм | 1 км трубопровода | 0,0012 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,0004 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2753 |
| Раздел: Устройство камеры №1 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 1,8 |
|  | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,273 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,169 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,0436 |
|  | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,0405 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1176 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1176 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1176 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1176 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | 100 м2 стяжки | 0,1176 |
| Раздел: Устройство камеры №3 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 2,392 |
|  | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,404 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,169 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,0985 |
|  | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,04053 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1672 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1672 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1672 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1672 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | 100 м2 стяжки | 0,1672 |
| Раздел: Устройство камеры №4 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 2,392 |
|  | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,404 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,169 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,0985 |
|  | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,04053 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1672 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1672 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1672 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1672 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | 100 м2 стяжки | 0,1672 |
| Раздел: Устройство камеры №5 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 2,392 |
|  | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,404 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,169 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,0985 |
|  | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,04053 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1672 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1672 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1672 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1672 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | 100 м2 стяжки | 0,1672 |
| Раздел: Благоустройство |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,352 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,704 |
|  | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 100 м | 0,3 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,76 |
|  | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,352 |
|  | Розлив вяжущих материалов | 1 Т | 0,1056 |
|  | Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,352 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,3 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную | 100 м2 | 22,802 |
|  | Внесение торфа | 100 м2 | 22,802 |
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 22,802 |

4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

4.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам

4.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2017 г.

4.4. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

4.5. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба стальная Д-720х8 мм ГОСТ 10705-80 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 720 мм, толщина стенки не менее 8 мм (вес 1 п.м. – 140,5 кг) | м | 2,765 |
|  | Труба стальная Д-530х8 мм ГОСТ 10705-80 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 с внутренним ЦПП, наружный диаметр не менее 530 мм, толщина стенки не менее 8 мм | т | 47,389 |
|  | Труба стальная Д-89х4 мм | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр не менее 89 мм, толщина стенки не менее 4 мм | м | 0,4016 |
|  | Труба стальная Д-102х4 мм | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр не менее 102 мм, толщина стенки не менее 4 мм | м | 0,6 |
|  | Труба стальная Д-133х4 мм | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр не менее 133 мм, толщина стенки не менее 4 мм | м | 1,2048 |
|  | Труба стальная Д-57х3,5 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр не менее 57 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм | м | 1,6 |
|  | Труба стальная Д-219х5 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр не менее 219 мм, толщина стенки не менее 5 мм | м | 0,8032 |
|  | Труба стальная Д-219х6 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр не менее 219 мм, толщина стенки не менее 6 мм | м | 0,8032 |
|  | Труба стальная Д-219х8 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр не менее 219 мм, толщина стенки не менее 8 мм | м | 0,0045 |
|  | Труба стальная Д-273х6 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр не менее 273 мм, толщина стенки не менее 6 мм | м | 0,8032 |
|  | Труба стальная Д-325х9 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр не менее 325 мм, толщина стенки не менее 9 мм | м | 0,0144 |
|  | Труба стальная Д-377х6 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр не менее 377 мм, толщина стенки не менее 6 мм | м | 0,8032 |
|  | Труба стальная Д-377х7 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр не менее 377 мм, толщина стенки не менее 7 мм | м | 0,8032 |
|  | Труба стальная Д-530х8 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 530 мм, толщина стенки не менее 8 мм | м | 464,1492 |
|  | Труба стальная Д-630х11 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 630 мм, толщина стенки не менее 11 мм | м | 0,03486 |
|  | Труба стальная Д-108х3,5 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружным диаметром не менее 108 мм толщина стенки не менее 3,5 мм | м | 0,4016 |
|  | Патрубок ПФРК из высокопрочного чугуна 300 мм | ГОСТ 5525-88. Патрубок ПФРК из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФРК диаметром не менее 300 мм | шт | 2 |
|  | Линокром ТПП | Линокром ТПП Назначение и область применения: гидроизоляция стальных труб Армирующая основа – стеклоткань. Линокром ТПП покрыт сверху и снизу полимерной оплавляемой защитной плёнкой. Может быть использован в любой климатической зоне. Сила растяжения не менее 800 Н Теплостойкость +800С | м2 | 1011,9 |
|  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | Лента поливинилхлоридная липкая Толщина пленки не менее 0,4 мм Прочность при разрыве не менее 50 Н/см Липкость не менее 25 секунд Температура хрупкости не менее -300С | м2 | 2077,683 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800. Щебень фракции не менее 40-70 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 1,25 г/см³ Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F300. | м3 | 88,704 |
|  | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15/М200 (150 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не более 1500 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F100 | м3 | 71,81 |
|  | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5/М50 (46 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают также плотность, пористость, водопоглощение, пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 1800 до 2500 кг/м3. | м3 |  |
|  | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 мм, класс В22,5/М300 (164 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не менее 1830 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F150 | м3 | 76,923 |
|  | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5/М100 (98 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2370до 2400 кг/м3. | м3 | 18,474 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800. Щебень фракции не менее 20-40 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 20 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F300. | м3 | 1,097 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800. Щебень фракции не менее 10-20 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 10 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F300. | м3 | 5,28 |
|  | Песок природный | Песок природный для строительных работ средний Модуль крупности песка — 2,3. Максимальное содержание зерен крупностью более 10 мм по массе —0,5 %. Максимальное содержание зерен крупностью более 5 мм по массе —5 %. Максимальное содержание зерен крупностью менее 0,16 мм по массе —10 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе —1 %. Максимальное содержание глины в комках по массе —0,25 %. Максимальная удельная эффективность естественных радионуклидов —370 Бк/кг. Насыпная плотность в состоянии естественной влажности — 1630 кг/ м3. Коэффициент фильтрации — 7 м/сутки. Максимальное содержание акцессорных минералов — 0,56 %. Максимальное содержание рудных гидроокислов —0,25 %. Максимальное содержание гидроокислов железа —0,2 %. Максимальное содержание глауконита —0,18 %. Максимальное содержание сланца —0,3 %. Максимальное содержание песчаника —0,9 %. Максимальное содержание слюды —0,6 %. Максимальное содержание кварцита — 0,39 %. Максимальное содержание кремнистых пород — 1,9 %. Максимальное содержание доломита —2,9 %. Максимальное содержание известняка — 7,96 %. Максимальное содержание полевого шпата — 7,97 %. Максимальное содержание гранита — 13 %. Максимальное содержание кварца — 68 %. Максимальное содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах —50 ммоль/л. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на оксид серы VI —0,2 %. Максимальная плотность зерен песка — 2,65 г/см3. | м3 | 546,9442 |
|  | Песок кварцевый фракция 0-0,63 мм | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм ГОСТ 22551-77 Используется для фильтровой водоочистки, для пескоструйных работ, для спорт площадок | т | 0,1541 |
|  | Семена газонных трав (смесь) | Семена сельскохозяйственных растений. ГОСТ Р 52325-2005 | кг | 45,604 |
|  | Торф | Торф ГОСТ 21123-85 | м3 | 68,406 |
|  | Блоки бетонные ФБС9.4.6-Т | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС9.4.6-Т (ГОСТ13579-78) Длина 880 мм, высота 580 мм, ширина 400 мм бетон В7,5 (М100) Объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт. | 72 |
|  | Блоки бетонные ФБС12.4.6-Т | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС12.4.6-Т (ГОСТ13579-78) Длина 1180 мм, высота 580 мм, ширина 400 мм Бетон В7,5 (М100) Объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт. | 86 |
|  | Блоки бетонные ФБС24.4.6-Т | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС24.4.6-Т (ГОСТ13579-78) Длина 2380 мм, высота 580 мм, ширина 400 мм Бетон В7,5 (М100) Объем 0,69 м3, расход арматуры 2,36 кг | шт. | 20 |
|  | Плита днища ПН20 | Плита днища ПН20 ГОСТ 8020-90 Высота 120 мм. Диаметр 2500 мм Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,59 м3. Расход арматуры 79,44 кг | шт | 1 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 ГОСТ 8020-90 Высота 890 мм. Диаметр 2200 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,59 м3. Расход арматуры 19,88 кг | шт | 3 |
|  | Крышка колодцев КЦП1-20-1 | Крышки колодцев КЦП1-20-1 ГОСТ 8020-90 Высота 150 мм. Диаметр 2200 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,51 м3. Расход арматуры 78,30 кг | шт | 1 |
|  | Кольцо опорное КО-6 | Кольцо опорное КО-6 ГОСТ 8020-90 Высота 70 мм. Диаметр 840 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,02 м3. Расход арматуры 1,10 кг серия 3.900.1-14 | шт | 9 |
|  | Люк чугунный легкий | Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-99 класс «Л». Нагрузка номинальная не менее 15 кН Полное открытие D не менее 550 мм Масса общая справочная 60 кг | шт | 8 |
|  | Люк чугунный тяжелый | Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-99 класс «Т». Нагрузка номинальная не менее 150 кН Полное открытие D не менее 550 мм Масса общая справочная 100 кг | шт | 1 |
|  | Фланец стальной Д-50 мм | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром не менее 50 мм | шт | 4 |
|  | Фланец стальной Д-150 мм | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 150 мм | шт | 1 |
|  | Фланец стальной Д-200 мм | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 200 мм | шт | 2 |
|  | Фланец стальной Д-500 мм | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром не менее 500 мм | компл. | 5 |
|  | Втулка под фланец диаметром 160 мм | Втулка под фланец полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком Диаметр не менее 160 мм ПЭ100 SDR11 | шт | 1 |
|  | Втулка под фланец диаметром 63 мм | Втулка под фланец полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком Диаметр не менее 63 мм ПЭ100 SDR11 | шт | 4 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-50 мм (4000Е2, Hawle или эквивалент) | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 50 мм, давлением не менее pn16 | шт | 2 |
|  | Штурвал для задвижки диаметр 50 мм (Hawle или эквивалент) | Штурвал № 7800 для задвижек диаметром 50 мм | шт | 2 |
|  | Резинокордная компенсационная вставка Д-500 мм | Резинокордная компенсационная вставка диаметром не менее 500 мм Рабочее давление перекачиваемой воды не менее 10 атм Рабочее разряжение не менее 0,5 атм Разрушающее давление не менее 30 атм Максимальные смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: осевое не более 4 мм, радиальное не более 3 мм | шт | 4 |
|  | Резинокордная компенсационная вставка Д-400 мм | Резинокордная компенсационная вставка диаметром не менее 400 мм Рабочее давление перекачиваемой воды не менее 10 атм Рабочее разряжение не менее 0,5 атм Разрушающее давление не менее 30 атм Максимальные смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: осевое не более 4 мм, радиальное не более 3 мм | шт | 2 |
|  | Резинокордная компенсационная вставка Д-300 мм | Резинокордная компенсационная вставка диаметром не менее 300 мм Рабочее давление перекачиваемой воды не менее 10 атм Рабочее разряжение не менее 0,5 атм Разрушающее давление не менее 30 атм Максимальные смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: осевое не более 4 мм, радиальное не более 3 мм | шт | 2 |
|  | Резинокордная компенсационная вставка Д-200 мм | Резинокордная компенсационная вставка диаметром не менее 200 мм Рабочее давление перекачиваемой воды не менее 10 атм Рабочее разряжение не менее 0,5 атм Разрушающее давление не менее 30 атм Максимальные смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: осевое не более 4 мм, радиальное не более 3 мм | шт | 2 |
|  | Резинокордная компенсационная вставка Д-150 мм | Резинокордная компенсационная вставка диаметром не менее 150 мм Рабочее давление перекачиваемой воды не менее 10 атм Рабочее разряжение не менее 0,5 атм Разрушающее давление не менее 30 атм Максимальные смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: осевое не более 4 мм, радиальное не более 3 мм | шт | 1 |
|  | Резинокордная компенсационная вставка Д-50 мм | Резинокордная компенсационная вставка диаметром не менее 50 мм Рабочее давление перекачиваемой воды не менее 10 атм Рабочее разряжение не менее 0,5 атм Разрушающее давление не менее 30 атм Максимальные смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: осевое не более 4 мм, радиальное не более 3 мм | шт | 2 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-500 мм (AVK или эквивалент) | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом с маховиком. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 500 мм, давлением не менее pn10 | шт | 6 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-400 мм (AVK или эквивалент) | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом с маховиком. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 400 мм, давлением не менее pn10 | шт | 2 |
|  | Маховик для задвижки диаметр 400 мм (AVK или эквивалент) | Маховик для задвижек диаметром 400 мм | шт | 2 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-300 мм (AVK или эквивалент) | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 300 мм, давлением не менее pn10 | шт | 2 |
|  | Маховик для задвижки диаметр 300 мм (AVK или эквивалент) | Маховик для задвижек диаметром 300 мм | шт | 2 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-200 мм (AVK или эквивалент) | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 200 мм, давлением не менее pn10 | шт | 2 |
|  | Маховик для задвижки диаметр 200 мм (AVK или эквивалент) | Маховик для задвижек диаметром 200 мм | шт | 2 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-150 мм (AVK или эквивалент) | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 150 мм, давлением не менее pn10 | шт | 1 |
|  | Маховик для задвижки диаметр 150 мм (AVK или эквивалент) | Маховик для задвижек диаметром 150 мм | шт | 1 |
|  | Изопласт К ЭКП-4,5 | Изопласт К ЭКП-4,5 Материал основы полиэстер Тип защитного покрытия нижнего и верхнего слоя Плёнка Тип защитного покрытия верхнего слоя сланец | м2 | 68,112 |
|  | Изопласт П ХПП-4,0 | Изопласт П ХПП-4,0 Основа полиэстер или стеклохолст Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 600 мм | м2 | 136,224 |
| И | Изоспан А | Изоспан А Тип мембрана Материал полипропилен Прочность на разрыв не менее 140 Н | м2 | 68,112 |
|  | Асфальтобетонные смеси марка II, тип Б | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 34,0032 |
|  | Асфальтобетонные смеси марка II, тип А | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | 85,1136 |
|  | Тройник фланцевый Д-500х400 мм | ТФ тройник фланцевый стальной диаметр не менее 500х400 мм, Ру10, вес не менее 175 кг | шт. | 1 |
|  | Тройник фланцевый Д-500х300 мм | ТФ тройник фланцевый стальной диаметр не менее 500х300 мм, Ру10, вес не менее 153 кг | шт. | 1 |
|  | Тройник фланцевый Д-500х200 мм | ТФ тройник фланцевый стальной диаметр не менее 500х200 мм, Ру10, вес не менее 122 кг | шт. | 1 |
|  | Тройник фланцевый с пожарной подставкой Д-500х200 мм | ППТФ тройник фланцевый с пожарной подставкой стальной диаметр не менее 500х200 мм, Ру10, вес не менее 133 кг | шт. | 1 |
|  | Тройник фланцевый с пожарной подставкой Д-500х400 мм | ППТФ тройник фланцевый с пожарной подставкой стальной диаметр не менее 500х400 мм, Ру10, вес не менее 186 кг | шт. | 1 |
|  | Крест фланцевый с пожарной подставкой Д-500х150 мм | ППКФ крест фланцевый с пожарной подставкой стальной диаметр не менее 500х150 мм, Ру10, вес не менее 138 кг | шт. | 1 |
|  | Пожарная подставка фланцевая Д-500 мм | ППФ пожарная подставка фланцевая стальная диаметр не менее 500 мм, Ру10, вес не менее 120 кг | шт. | 1 |
|  | Крест фланцевый Д-500х300 мм | КФ крест фланцевый стальной диаметр не менее 500х300 мм, Ру10, вес не менее 176 кг | шт. | 1 |
|  | Переход фланцевый Д-400х50 мм | Переход фланцевый стальной диаметр не менее 400х50 мм, Ру10 | шт. | 2 |
|  | Переход фланцевый Д-300х50 мм | Переход фланцевый стальной диаметр не менее 300х50 мм, Ру10 | шт. | 1 |
|  | Переход фланцевый Д-150х50 мм | Переход фланцевый стальной диаметр не менее 150х50 мм, Ру10, вес не менее 12 кг | шт. | 1 |
|  | Переход 32х1'' | Переход ПЭ латунь с внутренней резьбой диаметром не менее 32*1'' | шт. | 1 |
|  | Портландцемент марки 500 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки не менее 500 ГОСТ 10178-85 Морозостойкость не менее F70 Прочность на изгиб не менее 6,4 МПа. Период схватывания не более 50 мин. Прочность на сжатие не менее 59,9 МПа. Расширение при схватывании не более 10 мм. | т | 0,1541 |
|  | Гидрант пожарный (Hawle 5035 DUO GOST или эквивалент) | Подземный пожарный гидрант водоразборный чугунный с оголовком из нержавеющей стали. Высота не менее 1,75 м Тип соединения – фланцевое. Условное давление РN16 Температура рабочей среду не более +50 градусов. Гарантированный срок эксплуатации не менее 10 лет | шт | 4 |
|  | Вентиль Д-1’’-32 мм (Hawle №2800 или аналог) | Вентиль 1’’-32 мм Давление не менее PN 16 Материал уплотнения: EPDM Материал клина: латунь, резина Модель: для ПЭ труб / внутренняя резьба Шток: невыдвижной | шт | 1 |

4.6. Требования к применяемым вспомогательным материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНД-60/90, БНД-90/130. Битум предназначен для гидроизоляции крыш, зданий, инженерных сооружений, наземных и подземных инженерных коммуникаций и трубопроводов. Температура размягчения по кольцу и шару не ниже 47°С Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 90 Температура вспышки не ниже 230°С Растворяемость в толуоле не менее 99,5% | Согласно сметным расценкам |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10.Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 90-105 Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 5-20 Температура вспышки, °С, не ниже 240 Растворяемость в толуоле, %, не менее 90 | Согласно сметным расценкам |
| Каболка | Каболка представляет собой сплетённую специальным образом льняную прядь, пропитанную антисептическими веществами. Производится по ГОСТ 5269-93. Пропиточные материалы Смоляно-битумные мастики, нефтяные битумы (БНИ-4, БНД), растворители, приготовленные по специальной технологии Плотность 1,09 г/куб.см. Массовая доля пропитки 40% Разрывная нагрузка не менее 27 кг. Диаметр материала от 6 до 16 мм Каболка фасуется в упаковки из двух бухт общим весом 15 кг. Вес и диаметр указываются на приклеенных ярлыках. Обращаем ваше внимание, что при складировании, транспортировке и использовании допускается небольшое испарение пропиточного состава (в пределах 0,5 -1%). Материал обладает явно выраженным запахом нефтепродуктов. | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 4 мм Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки Сила сварочного тока, А Нижнее 160 Вертикальное 130 Потолочное 130 Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 6 мм Значение тока (А): 210 Коэффициент наплавки, г/Ач: не менее 9,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,6 Основные характеристики металла шва и наплавленного металла. Механические свойства металла шва: Временное сопротивление разрыву, Мпа: не менее 420 Предел текучести, Мпа: не менее 305 Относительное удлинение, %: не менее 22 Относительное сужение,%: не менее 45 Температура испытаний, °С: Температура испытаний, °С Тип образца Ударная вязкость, Дж/см2 Работа удара KV, ДЖ 20 0 -20 -40 KCU KCV KCV KCU 100 60 40 60 - 47 - - Химический состав наплавленного металла, % Массовая доля элементов, %: углерод: не менее 0,10 марганец: не менее 0,60, кремний: не менее 0,30 сера: не менее 0,030 фосфор: не менее 0,030 Технологические особенности сварки: сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Прокалка перед сваркой: 350°С, не менее 1 час. | Согласно сметным расценкам |
| Гвозди строительные | Гвозди строительные ГОСТ 4028-80 | Согласно сметным расценкам |
| Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие Адгезия полимерной ленты к загрунтованной стали не менее 5,0 Н/см Прочность битумного покрытия на сдвиг не менее 2,0 МПа | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 50. ГОСТ 28013-98 Смесь сухая М100, в качестве вяжущего компонента используется цемент марок М400 и М500. Раствор заполняет мытый и просеянный песок, фракции до 0,3 мм. Жизнеспособность не менее 1 часа Температурный диапазон применения от 0 до +30 °С. Подвижность не менее Пк 3 Морозостойкость не менее F75 | Согласно сметным расценкам |
| Клей фенолполивинилацетатный | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 16 мм. Класс прочности болтов не менее 8,8. Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 20-22 мм. Класс прочности болтов не менее 8,8. Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Известь строительная негашеная | Известь строительная негашеная комовая, сорт I Влажность не более 5% Изготавливается в виде смеси разных по размеру кусков, состоит из оксидов кальция и магния. Также могут входить алюминаты, силикаты и ферриты магния или кальция, которые формируются при обжигании, и карбонат кальция. ГОСТ 9179-77 | Согласно сметным расценкам |
| Краски цветные для внутренних работ | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ, МА-25 | Согласно сметным расценкам |
| Олифа натуральная | Олифа натуральная. ГОСТ 7931-76, состоит из масел растений 97% и сиккативов 3%. Непрозрачная жидкость густой масляной консистенции | Согласно сметным расценкам |
| Флюс АН-47 | Флюс АН-47 ГОСТ Р 52222-2004 | Согласно сметным расценкам |
| Мастика кровельная горячая | Мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 2889-80 | Согласно сметным расценкам |
| Сталь угловая равнополочная марка стали Ст3пс | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм | Согласно сметным расценкам |
| Ограждения лестничных проемов | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | Согласно сметным расценкам |
| Арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ГОСТ 5781-82 | Согласно сметным расценкам |
| Глина бентонитовая | Глина бентонитовая Вязкостью до 25 сек; Седиментацией 0%; Весом до 0,9 г/см³ ; Плотностью до 1,048 см³/г Технические данные: Al2O3 16,6 K2O 0,92 SiO2 52,30 Na2O 2,25 TiO2 0,97 P2O5 0,12 CaO2 2,07 MgO 3,05 Fe2O3 5,3 S 0,38 | Согласно сметным расценкам |
| Полимер для стабилизации | Полимер для стабилизации буровых скважин | Согласно сметным расценкам |
| Толь с крупнозернистой посыпкой | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350. Основные свойства: паронепроницаемость, водостойкость и устойчивость к процессам развития гнили, для защиты стен от влаги ГОСТ 10999-76 | Согласно сметным расценкам |
| Рубероид РК-420-1.0 | Рубероид наплавляемый РК-420-1.0 Посыпка крупнозернистая с лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна | Согласно сметным расценкам |

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________