Приложение № 1 к извещению

№ ________________

от «____» ______________2020 г.

Техническое задание

на выполнение работ «Капитальный ремонт канализационных насосных станций с приемными  резервуарами и водопроводной станции (г.Чебоксары)».

1. Общие требования

1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». СП 118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (ред. от 07.08.2014)

СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания». СП 44.13330.2011. «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87».

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы».

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», и другие.

- ГОСТами, отраслевыми стандартами.

1.2. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года: МДС 81-35.2004, ТЕР-2001 в ценах 1 квартала 2020 года (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

1.3. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.

2.  Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору с субподрядчиками не допускается.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11.  Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

3.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. КНС "ДЭУ" |
| Наружные работы |
| 1 | Демонтаж металлических дверных блоков | 1 м2 | 4,3 |
| 2 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 4,3 |
| 2 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов | 100 м2 | 0,033 |
| 4 | Устройство мелких покрытий (оконные отливы) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,01265 |
| 5 | Улучшенная штукатурка цоколя цементным раствором по камню | 100 м2 | 0,23 |
| 6 | Окраска фасадов акриловыми составами: (цоколя) вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 0,23 |
| 7 | Демонтаж оконных решеток | 1 т | 0,075 |
| 8 | Монтаж оконных решеток | 1 т | 0,075 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных решеток: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,083 |
| Одноэтажное кирпичное здание. Пр-во ремонтно-строительных работ осуществл. на территории действ. предприятия с наличием в зоне пр-ва работ: действующего технологич. оборудования, разветвл. сети инженерных коммуникаций |
| 10 | Разборка бетонной тумбы под унитаз в с/у | 1 м3 | 0,775 |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,083 |
| 12 | Отбивка штукатурки с поверхностей: оконных и дверных откосов кирпичных | 100 м2 | 0,1266 |
| 13 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,018 |
| 14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,0648 |
| 15 | Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,0622 |
| 16 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (с/узел) | 100 м2 | 0,063 |
| 17 | Устройство основания под облицовку: откосов | 100 м2 | 0,067 |
| 18 | Устройство основания под облицовку: стен по камню(с/у) | 100 м2 | 0,063 |
| 19 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 | 0,13 |
| 20 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,214 |
| 21 | Армирование подстилающих слоев | 1 т | 0,0357 |
| 22 | Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 0,183 |
| 24 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,214 |
| 25 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,323 |
| 26 | Окраска известковыми составами:потолков и стен по штукатурке | 100 м2 | 1,8 |
| 27 | Окрашивание В/Д составами потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, | 100 м2 | 0,068 |
| 28 | Окрашивание В/Д составами стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской | 100 м2 | 0,48 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,068 |
| 30 | Масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100 м2 | 0,278 |
| 31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,15 |
| 32 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей кран-балок, вентсистемы,оборудования | 100 м2 | 0,12 |
| Подвал. Машинное отделение (Отм.-5,68) Пр-во ремонтно-строительных работ осуществл. на территории действ. предприятия с наличием в зоне пр-ва работ:действующего технологич. оборудования, разветвл. сети инженерных коммуникаций |
| 33 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,165 |
| 34 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,165 |
| 35 | Армирование подстилающих слоев | 1 т | 0,029 |
| 36 | Устройство стяжек: цементных толщиной 58 мм | 100 м2 | 0,149 |
| 38 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,165 |
| 39 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,254 |
| 40 | Установка каркасов и сеток: в стенах(бетонных) массой одного элемента до 20 кг | 1 т | 0,049 |
| 41 | Устройство основания под облицовку (по каркасу): стен по камню | 100 м2 | 0,254 |
| 42 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 | 0,254 |
| 43 | Окраска известковыми составами: стен и потолков по бетону | 100 м2 | 0,93 |
| 44 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,065 |
| 45 | Окраска металлических ступеней, швеллеров,кран-балки, заземления и др.) | 100 м2 | 0,16 |
| Подвал (Отм.-5,68) Грабельное отделение. Пр-во ремонтно-строительных работ осуществл. на территории действ. предприятия с наличием в зоне пр-ва работ: действующего технологич. оборудования, разветвл. сети инженерных коммуникаций |
| 46 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка помещения грабельной насосами высокого давления "Karcher" для очистки от грязи и плесени) | 1 м2 | 118 |
| 47 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,107 |
| 48 | Армирование подстилающих слоев | 1 т | 0,02087 |
| 49 | Устройство стяжек: цементных толщиной 58 мм | 100 м2 | 0,107 |
| 51 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,107 |
| 52 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,233 |
| 53 | Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг | 1 т | 0,0454 |
| 54 | Устройство основания под облицовку (по каркасу): стен по камню | 100 м2 | 0,233 |
| 55 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 | 0,233 |
| 56 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,123 |
| 57 | Окраска известковыми составами: стен и потолков по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,84 |
| 58 | Окраска металлических ступеней и ограждений, швеллеров,кран-балки, заземления и др.) | 100 м2 | 0,18 |
| Раздел 2. КНС "Соляное" |
| Наружные работы |
| 59 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,35 |
| 60 | Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен (деревянных карнизов и фронтонов) | 100 м | 0,338 |
| 61 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (крыльца) | 1 м3 | 0,36 |
| 62 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (крыльца) | 1 м3 | 0,234 |
| 63 | Устройство подстилающих слоев: бетонных (крыльца) | 1 м3 | 0,526 |
| 64 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,05 |
| 65 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 | 0,2016 |
| 66 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя (цоколя ) | 100 м2 | 0,268 |
| 67 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали: отливов (ИП150*20*20*10мм) | 100 м2 | 0,065 |
| 68 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементным раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,02 |
| 69 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,37 |
| 70 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 1,056 |
| 71 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 1,056 |
| 72 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 1,056 |
| 73 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (карнизов, фронтонов) | 100 м2 | 0,59 |
| 74 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (приточных типа РП 600*600) | 1 решетка | 1 |
| Одноэтажное кирпичное здание.Пр-во ремонтно-строительных работ осуществл. на территории действ. предприятия с наличием в зоне пр-ва работ: действующего технологич. оборудования, разветвл. сети инженерных коммуникаций |
| 75 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,36 |
| 76 | Демонтаж металлических дверных блоков | 1 м2 | 2,63 |
| 77 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 2,63 |
| 78 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,084 |
| 79 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 1,56 |
| 80 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0,0824 |
| 81 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,045 |
| 82 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,376 |
| 83 | Устройство каркаса при облицовке: стен по бетону | 100 м2 | 0,376 |
| 84 | Устройство основания (по каркасу) под облицовку: стен по камню | 100 м2 | 0,376 |
| 85 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 | 0,4 |
| 86 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,32 |
| 87 | Армирование подстилающих слоев | 1 т | 0,0624 |
| 88 | Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм | 100 м2 | 0,32 |
| 90 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,32 |
| 91 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,12 |
| 92 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,31 |
| 93 | Окрашивание В/Д составами потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, | 100 м2 | 0,36 |
| 94 | Окрашивание В/Д составами стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской | 100 м2 | 1,46 |
| 95 | Масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100 м2 | 0,086 |
| 96 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,16 |
| 97 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей кран-балок, оборудования | 100 м2 | 0,18 |
| 98 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,12 |
| Подвал. Машинное отделение. Пр-во ремонтно-строительных работ осуществл. на территории действ. предпр. с наличием в зоне пр-ва работ:действующего технологич. оборудования, разветвл. сети инженерных коммуникаций |
| 99 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,48 |
| 100 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка помещения насосами высокого давления "Karcher" для очистки от грязи и плесени) | 1 м2 | 196 |
| 101 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,48 |
| 102 | Армирование подстилающих слоев | 1 т | 0,0936 |
| 103 | Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм | 100 м2 | 0,48 |
| 105 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,48 |
| 106 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,252 |
| 107 | Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг | 1 т | 0,049 |
| 108 | Устройство основания под облицовку (по каркасу): стен по камню | 100 м2 | 0,252 |
| 109 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 | 0,252 |
| 110 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (после смены технологических трубопроводов) | 1 м3 | 0,16 |
| 111 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 1,75 |
| 112 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,12 |
| 113 | Окраска металлических ступеней, швеллеров,вентилей, заземления и др.) | 100 м2 | 0,35 |
| Раздел 3. КНС п.Восточный |
| Одноэтажное кирпичное здание. Пр-во ремонтно-строительных работ осуществл. на территории действ. предприятия с наличием в зоне пр-ва работ:действующего технологич. оборудования, разветвл. сети инженерных коммуникаций |
| 114 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,352 |
| 115 | Демонтаж металлических дверных блоков | 1 м2 | 2,4 |
| 116 | Установка входных металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 2,4 |
| 117 | Демонтаж оконных решеток 3шт(4,8м2 ) для смены окон | 1 т | 0,045 |
| 118 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,048 |
| 119 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,048 |
| 120 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,315 |
| 121 | Армирование подстилающих слоев | 1 т | 0,044 |
| 122 | Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм | 100 м2 | 0,315 |
| 124 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,315 |
| 125 | Разборка облицовки стен и откосов: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,42 |
| 126 | Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг | 1 т | 0,0819 |
| 127 | Устройство основания под облицовку (по каркасу): стен по камню | 100 м2 | 0,42 |
| 128 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 | 0,42 |
| 129 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,59 |
| 130 | Окрашивание В/Д составами стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской | 100 м2 | 0,73 |
| 131 | Окраска клеевыми составами: стен и потолков (ребристых к-1,6) | 100 м2 | 2,02 |
| 132 | Масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100 м2 | 0,216 |
| 133 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,1 |
| 134 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей оборудования | 100 м2 | 0,12 |
| Бетонный подвал(Отм.-8,97). Машинное отделение.Пр-во ремонтно-строительных работ осуществл. на территории действ. предприятия с наличием в зоне пр-ва работ:действующего технологич. оборудования, разветвл. сети инженерных коммуникаций |
| 135 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,103 |
| 136 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,103 |
| 137 | Армирование подстилающих слоев | 1 т | 0,02 |
| 138 | Устройство стяжек: цементных толщиной 58мм | 100 м2 | 0,103 |
| 140 | Устройство полов из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,103 |
| 141 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 | 0,042 |
| 142 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,27 |
| 143 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,98 |
| 144 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,58 |
| 145 | Окраска металлических ступеней, ограждений,кран-балки,оборудования, заземления,вентилей и др.) | 100 м2 | 0,58 |
| 146 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,14 |
| Бетонный подвал(Отм.-8,67) Грабельное отделение. Производство работ осуществляется в действующем предприятии с наличием в зоне пр-ва работ разветвл. сети инж. коммуникаций, действующего технологического оборудования. |
| 147 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,074 |
| 148 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка помещения грабельной насосами высокого давления "Karcher" для очистки от грязи и плесени) | 1 м2 | 136,4 |
| 149 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,074 |
| 150 | Армирование подстилающих слоев | 1 т | 0,0144 |
| 151 | Устройство стяжек: цементных толщиной 58 мм | 100 м2 | 0,074 |
| 153 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,074 |
| 154 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 | 0,066 |
| 155 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 1,29 |
| 156 | Окраска металлических ступеней, швеллеров,кран-балки, заземления и др.) | 100 м2 | 0,46 |
| 157 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,11 |
| Наружные работы |
| 158 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,23 |
| 159 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов | 100 м2 | 0,02 |
| 160 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя (цоколя ) | 100 м2 | 0,194 |
| 161 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (отливов) | 100 м2 | 0,07 |
| 162 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,95 |
| 163 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 0,95 |
| 164 | Демонтаж оконных решеток | 1 т | 0,045 |
| 165 | Монтаж оконных решеток | 1 т | 0,045 |
| 166 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных решеток, ворот,лестниц, венткоробов: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,48 |
| 167 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (деревянных карнизов, слух.окон) | 100 м2 | 0,21 |
| 168 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 | 0,1974 |
| Раздел 4. Кровля НС СЗР |
| 169 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Монтаж треугольных распорок с соединением их по периметру поясами из профтрубы для дополнительной защиты стен) | 1 т | 0,145 |
| 170 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (свесы по распоркам) | 100 м2 | 0,082 |
| 171 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя | 100 м2 | 1,4 |

4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

4.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам

4.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2017 г.

4.4. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

4.5. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| № пп | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Ресурсы подрядчика |
| Материалы |
| 1 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0,0009186 |
| 3 | Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм | м2 | 179,7 |
| 4 | Канаты пеньковые пропитанные... | т | 0,0000265 |
| 5 | Кислород технический газообразный... | м3 | 0,354 |
| 6 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0,0011568 |
| 8 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | т | 0,027534 |
| 11 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 0,0012172 |
| 12 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0,1079228 |
| 13 | Купорос медный марки А | т | 0,004226 |
| 15 | Мастика битумно-латексная кровельная... | т | 0,003992 |
| 16 | Мел природный молотый | т | 0,1309545 |
| 18 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 19,7673 |
| 20 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0502188 |
| 22 | Опилки древесные | м3 | 0,153 |
| 23 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0602 |
| 24 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0027558 |
| 26 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм... | т | 0,136888 |
| 27 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм... | т | 0,0098604 |
| 28 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,0004888 |
| 29 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0... | т | 0,0005141 |
| 30 | Уайт-спирит | т | 0,0032096 |
| 31 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 0,07188 |
| 32 | Электроды диаметром 4 мм Э42... | т | 0,0009968 |
| 34 | Электроды диаметром 4 мм Э46... | т | 0,000168 |
| 35 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00011 |
| 36 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0007416 |
| 37 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 7,0731 |
| 39 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 1848 |
| 40 | Шпатлевка клеевая | т | 0,3088996 |
| 42 | Болты с гайками и шайбами строительные... | т | 0,003441 |
| 43 | Ветошь | кг | 2,4701 |
| 45 | Гвозди строительные... | т | 0,0115627 |
| 46 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,008414 |
| 48 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,003255 |
| 49 | Клей малярный жидкий | кг | 14,55346 |
| 51 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм... | т | 0,1400303 |
| 53 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л... | шт. | 0,933 |
| 54 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 12,12 |
| 55 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,224573 |
| 57 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | 159,6 |
| 58 | Изопласт П ЭПП-4,0 | м2 | 187,6 |
| 59 | Затирка «Старатели» (разной цветности)... | т | 0,023114 |
| 60 | Лента бутиловая | м | 66,3162 |
| 62 | Лента бутиловая диффузионная | м | 12,4818 |
| 64 | Пропан-бутан, смесь техническая... | кг | 9,7662 |
| 65 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 17,5992 |
| 67 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» | п.м | 5,544 |
| 68 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 25,41 |
| 69 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 19,404 |
| 70 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт. | 184,8 |
| 71 | Растворитель марки Р-4... | т | 0,000159 |
| 72 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород... | м3 | 0,036476 |
| 74 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные... | т | 0,138353 |
| 76 | Лента ПСУЛ | м | 41,3148 |
| 78 | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием | м2 | 54,516 |
| 79 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | шт. | 462 |
| 80 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | 0,00874 |
| 81 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0,004025 |
| 82 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 2,99 |
| 83 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 11,41992 |
| 85 | Клей плиточный «Юнис Гранит»... | кг | 2133,6 |
| 86 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм... | м2 | 181,356 |
| 87 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,0001493 |
| 88 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,0336 |
| 89 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,0288 |
| 90 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0,122694 |
| 91 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,37506 |
| 92 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,58653 |
| 93 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,000526 |
| 94 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 140,64 |
| 96 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая... | т | 0,0000821 |
| 97 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,0322966 |
| 98 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0,0528 |
| 99 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,000029 |
| 100 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,085696 |
| 101 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 184,8 |
| 102 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 11,8104 |
| 103 | Щиты настила | м2 | 17,8855 |
| 105 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 | 6,48 |
| 106 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 11,1 |
| 107 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 0,00043 |
| 108 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно... | т | 0,02799 |
| 109 | Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм | т | 0,2253 |
| 110 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III... | т | 0,31997 |
| 111 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0,53652 |
| 112 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2,1614 |
| 113 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100... | м3 | 2,1003 |
| 114 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150... | м3 | 10,130844 |
| 115 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0,0842 |
| 117 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0,418896 |
| 118 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,594 |
| 119 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 8,56392 |
| 121 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0,26746 |
| 123 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,670968 |
| 124 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,168154 |
| 126 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 0,0234 |
| 127 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,02106 |
| 128 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 4,224 |
| 129 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0245116 |
| 131 | Вода | м3 | 73,918072 |
| 133 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0,02574 |
| 134 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм... | 10 м | 0,0049555 |
| 141 | Грунтовка укрепляющая универсальная | кг | 33,55 |
| 142 | Сталь листовая (Профиль ИП 600*2020*10) | пог.м | 14,9 |
| 143 | Водоотводящий фартук (ИП -150*20*20*10) | м/п | 75,32 |
| 145 | Эмаль ПФ-1145 цветная | т | 0,063357 |
| 146 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,145 |
| 147 | Дверь металлическая однопольная утепленная | шт. | 2 |
| 148 | Блоки дверные металлические утепленные... | шт | 2 |
| 149 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 3 мм | т | 0,46337 |
| 150 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 3 мм | т | 0,0819 |
| 151 | Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х600 мм | шт. | 1 |
| 153 | Плиты полимерпесчаные | шт. | 57 |

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________