ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку клапанов обратных DN1000, PN16

- Предмет закупки.

Клапан обратный дисковый поворотный с рычагом и противовесом фланцевый DN1000, PN16 производства AVK, Hawle, FAF, Erhard, VAG, MIV, Talis, Keulahutte для установки в горизонтальном положении на трубопроводах водоснабжения.

2. Количество предмета закупки:

Клапан обратный с рычагом и противовесом фланцевый DN1000, PN16 - 3 (три) шт.;

3. Характеристика предмета закупки.

- Товар должен быть новым и ранее не использованным, изготовленным не ранее 2020 г.

- Товар должен быть промаркирован в соответствии со стандартами.

- Товар должен быть поставлен с приложением документов на русском языке, подтверждающих соответствие предлагаемого товара установленным требованиям и качеству товара.

| № п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
|  | Тип клапана | Обратный, дисковый, поворотный с двойным эксцентриситетом |
|  | Давление номинальное PN не менее, бар | 16 |
|  | Материал корпуса | ВЧШГ с пределом прочности на разрыв в диапазоне не менее 400 Н/мм2 и не более 500 Н/мм2 |
|  | Материал диска | ВЧШГ с пределом прочности на разрыв в диапазоне не менее 400 Н/мм2 и не более 500 Н/мм2 |
|  | Тип корпуса | Фланцевый двусторонний |
|  | Строительная длина не более, мм | 550 |
|  | Антикоррозионное покрытие корпуса | Термопластичное порошковое эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм снаружи и изнутри |
|  | Антикоррозионное покрытие диска | Термопластичное порошковое эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм |
|  | Тип уплотнения подвижных элементов | Эластичное уплотнение EPDM для воды питьевого качества |
|  | Седло корпуса | Высоколегированная полированная наплавка из нержавеющей стали, защищенная от смещения, износоустойчивое |
|  | Материал поворотных валов | Нержавеющая сталь |
|  | Материал подшипников | Бронза |
|  | Количество уплотнительных колец вала | Не менее двух колец с каждой стороны |
|  | Материал уплотнительных колец вала | EPDM эластомер |
|  | Степень герметичности по ГОСТ 9544-2015 | Класс А, двухсторонняя герметичность |
|  | Рабочая среда | Вода речная |
|  | Температура рабочей среды | 0…. + 40 |
|  | Ремонтопригодность | Конструкция клапана должна обеспечивать возможность его ремонта |
|  | Маркировка | Товарный знак завода-изготовителя, диаметр, рабочее давление должны быть выполнены методом литья на корпусе. |

4. Предоставление гарантий.

4.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 (двух) лет;

4.2. Полный срок службы не менее 10 лет.

5. Требования к поставщику.

5.1. Поставщик должен быть официальным дилером (представителем) завода-изготовителя на территории Российской Федерации,

5.2. Поставщик должен предоставить в составе заявки:

- Декларацию о соответствии таможенного союза с приложением перечня продукции, на которую распространяется действие декларации (заверенную копию);

- Сертификат официального дилера (представителя) завода-изготовителя на территории Российской Федерации (заверенную копию);

- Гарантийное письмо от предприятия-изготовителя с указанием сроков гарантийных обязательств и полного срока службы требуемой запорной арматуры, либо копию паспорта с указанием на гарантийный срок эксплуатации и полного срока службы.

6. Требования к срокам поставки.

6.1. Срок поставки должен быть не более 90 календарных дней с даты подписания договора.

Главный механик								А. А. Калашников

Начальник ОМТС								А. Ю. Михеев