Приложение № 1 к извещению №

от «____» ______________2018 г.

Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции резервуара чистой воды №2 емкостью 5 тыс. м3 Очистной водопроводной станции АО «Водоканал» по адресу: ул. Заовражная, 70 г. Чебоксары

- Общие требования

    - Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водопровод. Наружные сети и сооружения.

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83.

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,  и другие.

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

  - Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года: МДС 81-35.2004, ТЕР-2001 (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

  - На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика. Для участия в составлении актов согласования порядка и сроков устранения дефектов подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

- Требование к Подрядчику:

  - Наличие допусков СРО по комплексу работ:

    - Строительно-монтажные работы, включая:

- 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях;

- 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей;

- 12.1. Футеровочные работы;

- 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;

- 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов;

- 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных;

- 29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов;

- 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов;

- 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14);

- 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17);

- 33.2.6. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта. Мосты (большие и средние);

- 33.7. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта. Объекты водоснабжения и канализации.

  - Наличие необходимого профессионального оборудования (списки оборудования для инженерных изысканий, обследования, проектных работ с наличием программного обеспечения, оборудования и оснастки для СМР), а также транспортных средств (списки машино-тракторных средств).

  - Наличие квалифицированного персонала (списки по инженерно-техническому персоналу в разрезе видов допусков СРО, рабочему, ремонтно-техническому и обслуживающему персоналу, персоналу контроля качества).

  - Наличие сайта компании с указанием производимых услуг и прочей информации.

  - Наличие у Подрядчика длительного опыта работы, в том числе в качестве специализированной организации (более 10 лет) предшествующего сотрудничества с крупными производственными организациями-заказчиками (предоставление отзывов о результатах выполненных аналогичных комплексов работ, включая обследование, ПИР, СМР по объектам с многокомпонентными агрессивными средами, подтверждающих надежность и долговечность реализованных участником технических решений, со сроками эксплуатации по результатам усиления и защиты конструкций и сегодняшним их состоянием, рекомендаций, благодарственных писем с указанием ответственных лиц и телефонов заказчиков).

3. Требования к выполнению, сдаче и приемке работ. Перечень и объем выполняемых работ.

3.1. Порядок сдачи и приемки результатов работ.

3.1.1. Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика. Подрядчик обязан в процессе производства представлять Заказчику:

- акты приема-сдачи этапов работ на СМР (по разделам);

- счета фактуры на выполненные работы;

- сертификаты на используемые строительные материалы;

- документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;

- накладные и счета-фактуры на материалы;

- фотоматериал по выполненным работам;

- журнал производства  работ по форме №КС-6.

3.2. Требования к выполнению работ.

3.2.1.	Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору  субподрядчиками не допускается вследствие специализированного характера, технической и технологической сложности и ответственности выполняемых работ.

3.2.2.	К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

3.2.3.	Подрядчик обеспечивает в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

3.2.4.	В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

3.2.5.	До начала производства работ Подрядчик назначает ответственного по объекту за пожарную безопасность, ТБ и качество работ. Подрядчик предоставляет Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

3.2.6.	Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодический контроль изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

3.2.7.	На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

3.2.8.	Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

3.2.9.	Подрядчик обязан вывести в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

3.2.10.	Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

3.2.11. Подрядчик берёт на себя обязательства по получению и согласованию со всеми организациями и закрытие ордера-разрешения на производство земляных работ.

3.2.12. Подрядчик восстанавливает благоустройство в полном объёме, в случае восстановления благоустройства в местах, не предусмотренных технологическими процессами, указанными в объёмах выполняемых работ (п.3.3.), подрядчик выполняет за свой счёт.

    - Подрядчик до выполнения СМР, являясь специализированной организацией, проводит работы по обследованию и изысканиям с исчерпывающими конструкционными рекомендациями и схемами усиления (замены) и защиты конструкций и основания, которые оформляются в виде технических отчетов с заключением о техническом состоянии и согласовываются с Заказчиком.

    - Подрядчик на основании работ по обследованию и изысканиям выполняет проектирование усиления и защиты конструкций и основания от дополнительных силовых и технологических нагрузок и воздействий, связанных с увеличением водопропускной способности коллектора, от  коррозии, эрозии, температурно-влажностных, осадочных деформаций и других  повреждений с конструкторскими, технологическими решениями, которые выполняются в виде рабочего проекта, который согласовывается с Заказчиком.

3.3. Перечень и объем выполняемых работ.

| СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| --- |
| Защита с оштукатуриванием по сетке сварных узлов перекрестно-балочной системы покрытия. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (при усилении и защите сварных узлов) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,45 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Защитная обмазка окрашенных усиленных сварных узлов перекрестно-балочной системы тонкодисперсной «Скрепой-М600 Инъекционная» для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя для последующего оштукатуривания по сетке.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,143 |
|  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей (усиленных сварных узлов перекрестно-балочной системы) | 100 м2 поверхности | 0,143 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг (усиленных сварных узлов перекрестно-балочной системы смесью Скрепа М600/Скрепа М500 = 1/1 толщиной слоя 12мм) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,143 |
| Усиление днища резервуара ж/б обоймой с ремонтом трещин и инъекциями в вымытые грунтовые пустоты |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (1. Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, подлежащего вырубке, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифовкой 0,5% площади обоймы усиления) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,050992 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки (2.0. разборка криволинейных примыканий днища к пазогребневым стыкам по периметру резервуара - 100%, и примыканий и тумбам колонн - 100%) | 100 м плинтуса | 1,55512 |
|  | Разборка покрытий полов цементных (2.1. Разборка поврежденных стяжек днища - 30% от площади обойм) | 100 м2 покрытия | 3,05952 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (2.2. разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона толщиной 20мм - 5% поверхности обоймы днища) | 1 м3 | 1,01984 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (2.3. предварительная прорезка алмазными дисками швов с двух сторон паза перед пробивкой паза по руслам трещин в днище) | 100 м шва | 0,822272 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20 см2 (2.4 вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль русел трещин и коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1м на 25м2 обоймы) | 100 м борозд | 0,411136 |
|  | Пробивка в бетоне гнезд (2.5. для жесткого соединения обоймы с днищем в местах поврежденного эрозией крупнопористого бетона 1 гнездо 0,2*0,2*0,05м3 на 9,0м2 обоймы) | 100 м3 пробивки | 0,002266 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 (2.6. вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль коррозионно-поврежденной рабочей арматуры 14АIII на 0,5% днища с ячейкой сетки 0,2*0,2м) | 100 м борозд | 0,815872 |
|  | Очистка поверхности щетками (3. Очистка стальными щетками для обеспечения адгезии ремонтного состава 20% от поверхности контакта ж/б обоймы с поврежденной конструкцией) | 1 м2 очищаемой поверхности | 203,968 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (4. Химическая зачистка вскрытой корродирующей арматуры металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой длиной 122,4м, с последующей промывкой водой) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,053799 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (6. Промывка водой 100% от поверхности контакта обойм с поврежденными конструкциями, 100% от площади Скрепы М500 и Пенетрона) | 100 м2 промытой поверхности | 11,07206 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 ила, грязи | 10,98799 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10,98799 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 т груза | 10,98799 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03, первый слой (9. огрунтовка под ж/б обойму) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10,1984 |
|  | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 80 мм (в днище - технологическое перфорирование для локализации, для откачки грунтовой пульпы и заполнения полостей грунтовых - по 4 отв. на 1 полость) | 100 отверстий | 0,09 |
|  | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 2 группы при глубине до 4 м (глубиной по 0,5м на 1 инъектор) | 100 м забивки и извлечения | 0,045 |
|  | Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки тоннелей в грунтах группы 1-3 (под днище при средней толщине слоя нагнетания - 0,1м) | 100 м2 наружной поверхности обделки | 0,18 |
|  | Контрольное нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром до 4,5 м | 100 м2 наружной поверхности обделки | 0,18 |
|  | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (Устройство герметизации трещин заполнением пробитых пазов 25*50 Пенеплагом толщиной 25мм с последующим заполнением Пенекритом толщиной 25мм средним суммарным расходом 5,0 кг/м) | 100 м шва | 0,25496 |
|  | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок (Обделка вводов заменяемых трубопроводов по типу устройства деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок (резиновых жгутов типа Basf или CORDON NEODY) | 100 м шва | 0,0942 |
|  | Усиление перекрытий железобетоном сверху (У1. усиление днища ж/б обоймой из бетона В22,5 с арматурными сетками сварными (0,75% от объема бетона обоймы) | 1 м3 | 50,992 |
|  | Устройство плинтусов цементных (У2. 100% примыкания к стенам и тумбам колонн расширенным плинтусом сечением 200*40/10,мм) | 100 м плинтуса | 1,55512 |
|  | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки (У3. Ремонт и восстановление герметизации стыков 5% от длины заменяемого плинтуса пазогребневого шва) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,077756 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (9. Выполнение стяжки нанесением защитного слоя материалом «Скрепа М500 Ремонтная» сразу же по зачищенной поверхности. Толщина нанесения материала 5 - 50 мм за один проход. Расход 2,0 кг/дм3 стяжки) | 100 м2 стяжки | 0,411136 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (9. Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом "Скрепа М500 Ремонтная" сразу же по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. Смесь приготовляется на месте. Наносится с помощью ковша, терки и полутерка. При средней вырубленной толщине 20мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 8мм) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,466536 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (10. Обмазочная гидроизоляция по частично вымытой поверхности днища не усиленного обоймой жидким раствором Пенетрона в 2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,462528 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов - 100% от обоймы, замены ЗСБ и гидроизоляции.) | 100 м2 промытой поверхности | 11,07206 |
| Перегородки гидравлически ненагруженные. Защита с оштукатуриванием стальных хомутовых креплений перегородок к колоннам |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (по 0,5м2 лесов на 1 хомут) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,15 |
|  | Очистка поверхности щетками (3. Произвести общую очистку хомутов) | 1 м2 очищаемой поверхности | 19,8 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(У7. Огрунтовка стальных хомутов сопряжения ГФ-021, по 0,66м2 на 1 хомут) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,198 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (У7. Масляная окраска стальных хомутов сопряжения эмалью ПФ115) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,198 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (7. Защитная обмазка окрашенных стальных хомутов тонкодисперсной «Скрепой-М600 Инъекционная» для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя для последующего оштукатуривания по сетке. Расход 1,3 кг/м2 на слой) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1386 |
|  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей (стальных хомутов) | 100 м2 поверхности | 0,1386 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг (штукатурка стальных хомутов смесью Скрепа М600/Скрепа М500 = 1/1 толщиной слоя 10мм) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1386 |
| Усиление водоприемного колодца. Герметизация вводов трубопроводов. |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (1. Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры качественным химическим анализом с подготовкой поверхности) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,004286 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (2. Вырубить коррозионно-эрозионно повреждённый бетон с локализованных зон (воронок песколовок) и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой с пропиливанием пазов «ласточкин хвост») | 100 м шва | 0,03648 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,03648 |
|  | Очистка поверхности щетками (3. Произвести общую зачистку бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфатповрежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного циклическим смывом воды) | 1 м2 очищаемой поверхности | 18,24 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (4. Химическая очистка вскрытой корродирующей арматуры металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1м2 на обойму рабочей арматуры с последующей промывкой водой) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,001824 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 ила, грязи | 0,137894 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,137894 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 т груза | 0,137894 |
|  | Устройство обмазочной гидроизоляции (7. Произвести защитную обмазку зачищенной арматуры тонкодисперсной «Скрепой-М600 Инъекционная» для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя.) | 100 м2 поверхности | 0,001824 |
|  | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры (У5.3. Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры) | 1 т арматуры или болтов | 0,2041 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (У5.2-3. изготовление и укрупнительная м/к усиления с перевозкой на тачках к смотровым колодцам на расстояние до 30 м с опусканием их через колодцы и переноской вручную к зонам монтажа на расстояние до 30 м, с подъемом на высоту до 5 м для последующего монтажа) | 1 т конструкций | 0,2041 |
|  | Обетонирование балок и прогонов (Обетонирование обоймы усиления водоприемного колодца толщиной 0,08 м) | 1 м3 | 2,08 |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых состава 1:1:6 (приготовление рабочих составов из сухих смесей семейства Пенетрон) | 100 м3 раствора | 0,000101 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (11. Осуществить уход за обработанной поверхностью до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов.) | 100 м2 промытой поверхности | 0,21888 |

- Требования к применяемым материалам.

| Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Пенетрон | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей |
|  | Влажность, по массе, %, не более | 0,6 |
|  | Сроки схватывания, мин начало, не ранее окончание, не позднее | 40 90 |
|  | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1140±50 |
|  | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее | 4 |
|  | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной, %, не менее | 10,0 |
|  | Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее | 100 |
|  | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | Стоек |
|  | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | Стоек |
|  | Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов | Стоек |
|  | Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 Мрад | Стоек |
|  | Ультрафиолет | не оказывает влияния |
|  | Применимость для резервуаров питьевой воды | Допускается |
|  | Кислотность среды применения, pH | от 3 до 11 |
|  | Применение: температура поверхности, °С, не менее | +5 |
|  | Температура эксплуатации, ˚С | от -60 до +130 |
|  | Условия хранения материала | в помещениях любой влажности при температурах от -80 до +80 ºС |
|  | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 20 мм. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. |
| Краски | Масляные цветные краски (сурик железный), представляющие собой пасту, состоящую из пигментов и наполнителей, затертых на олифе с введением сиккатива. Краски после разведения олифой до малярной консистенции предназначаются для отделочных работ и для окрашивания металлических и деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях в районах с умеренным климатом. Покрытия масляными цветными красками, предназначенными для эксплуатации в атмосферных условиях, в два слоя по металлу сохраняют защитные свойства в умеренном климате в течение 1,5 лет до балла А32. Защитные свойства оцениваются по ГОСТ 9.407-84. Краски наносят на поверхность кистью, валиком. Со следующими техническими характеристиками: Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4 % Массовая доля летучих веществ не менее 6,5 % Укрывистость не высушенной пленки краски не менее 35 г/м2.Степень перетира не менее 45 мкм. Время высыхания при температуре 20 °С до степени 3 - не менее 24 ч Твердость пленки по маятниковому прибору тип ТМЛ (маятник Б) - 0,05 условных единиц |
| Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь Номинальный диаметр стержня — не менее 6 мм. Площадь поперечного сечения профиля — 0,283 cм2. Масса стержня — 1,43 кг. Максимально допустимое отклонение по массе в сторону уменьшения —минус 9 %. Плотность стали— не менее 7,85 г/см3. Максимально допустимое предельное отклонение по диаметру стержня в сторону увеличения — не менее 0,3 мм. Длина стержня — не менее 6,45 м. Максимально допустимое предельное отклонение по длине стержня в сторону увеличения — не менее 50 мм. Максимально допустимая кривизна стержня —0,6 % измеряемой длины. Минимальный предел текучести стали — не менее 235 Н/ мм2. Минимальное временное сопротивление разрыву арматурной стали — не менее 38 кгс/ мм2. Минимальное относительно удлинение арматурной стали — не менее 25 %. На поверхности профиля— отсутствие раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен, закатов. Максимальная массовая доля углерода в составе стали — не менее 0,37 %. Максимальная массовая доля марганца в составе стали — не менее 0,80 %. Минимальная массовая доля кремния в составе стали —0,05 %. Максимальная массовая доля хрома в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля никеля в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля меди в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля серы в составе стали — не менее 0,05 %. Максимальная массовая доля фосфора в составе стали — не менее 0,04 %. Максимальная массовая доля азота в составе стали — не менее 0,012 %. Максимальная массовая доля мышьяка в составе стали — не менее 0,08 %. |
| Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | Бетон тяжелый, класс не менее В7,5 (М100) Вид и марку цемента следует выбирать в соответствии с назначением конструкций и условиями их эксплуатации, требуемого класса бетона по прочности, марок по морозостойкости и водонепроницаемости, величины отпускной или передаточной прочности бетона для сборных конструкций на основании требований стандартов, технических условий или проектной документации на эти конструкции с учетом требований ГОСТ 30515, а также воздействия вредных примесей в заполнителях на бетон Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают также плотность, пористость, водопоглощение, пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из изверженных и метаморфических пород, щебне из гравия и в гравии не должно превышать для бетонов всех классов 1 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород не должно превышать для бетонов класса В22,5 и выше - 2 % по массе; класса В20 и ниже - 3 % по массе. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35 % по массе. Марка щебня из изверженных пород должна быть не ниже 800, щебня из метаморфических пород - не ниже 600 и осадочных пород - не ниже 300, гравия и щебня из гравия - не ниже 600). Марка щебня из природного камня должна быть не ниже: 300 - для бетона класса В15 и ниже; 400 » » » В20; 600 » » » В22,5; 800 » » классов В25; В 27,5; В30; 1000 » » класса В40; 1200 » » » В45 и выше. Допускается применять щебень из осадочных карбонатных пород марки 400 для бетона класса В22,5, если содержание в нем зерен слабых пород не превышает 5 %. Марки гравия и щебня из гравия должны быть не ниже: 600 - для бетона класса В22,5 и ниже; 800 - » » классов В25; В27,5; 1000 - » » класса В30 и выше. 1.6.9. Содержание зерен слабых пород в щебне из природного камня не должно превышать, % по массе: 5 - для бетона классов В40 и В45; 10 » » » В20, В22,5, В25, В27,5 и В30; 15 - для бетона класса В 15 и ниже. Содержание зерен слабых пород в гравии и щебне из гравия не должно превышать 10 % по массе для бетонов всех классов. Морозостойкость крупных заполнителей должна быть не ниже нормированной марки бетона по морозостойкости. Мелкий заполнитель для бетона выбирают по зерновому составу, содержанию пылевидных и глинистых частиц, петрографическому составу, радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают плотность, водопоглощение (для песков из отсевов дробления), пустотность, а также прочность исходной горной породы на сжатие в насыщенном водой состоянии (для песков из отсевов дробления). |
| Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800, Щебень фракции не менее 20-40 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. |
| Песок для строительных работ | Песок природный для строительных работ средний Модуль крупности песка — 2,3. Максимальное содержание зерен крупностью более 10 мм по массе —0,5 %. Максимальное содержание зерен крупностью более 5 мм по массе —5 %. Максимальное содержание зерен крупностью менее 0,16 мм по массе —10 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе —1 %. Максимальное содержание глины в комках по массе —0,25 %. Максимальная удельная эффективность естественных радионуклидов —370 Бк/кг. Насыпная плотность в состоянии естественной влажности — 1630 кг/ м3. Коэффициент фильтрации — 7 м/сутки. Максимальное содержание акцессорных минералов — 0,56 %. Максимальное содержание рудных гидроокислов —0,25 %. Максимальное содержание гидроокислов железа —0,2 %. Максимальное содержание глауконита —0,18 %. Максимальное содержание сланца —0,3 %. Максимальное содержание песчаника —0,9 %. Максимальное содержание слюды —0,6 %. Максимальное содержание кварцита — 0,39 %. Максимальное содержание кремнистых пород — 1,9 %. Максимальное содержание доломита —2,9 %. Максимальное содержание известняка — 7,96 %. Максимальное содержание полевого шпата — 7,97 %. Максимальное содержание гранита — 13 %. Максимальное содержание кварца — 68 %. Максимальное содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах —50 ммоль/л. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на оксид серы VI —0,2 %. Максимальная плотность зерен песка — 2,65 г/см3. |
| Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500" | Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. Насыпная плотность 1090 кг/м3 Плотность смеси 2100 кг/м3 Прочность на сжатие, МПа через 1 сутки 23,1 через 3 суток 35,4 через 7 суток 42,1 через 28 суток 52,6 Прочность на отрыв от бетонной поверхности, МПа через 1 сутки 0,64 через 3 суток 1,06 через 7 суток 1,13 через 28 суток 1,38 Усадка (воздушное твердение) через 3 суток 0,002% через 7 суток 0,008% через 28 суток 0,008% |
| Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76 | Внешний вид Бесцветная или светло-желтая жидкость без механических примесей. Допускается легкая опалесценция Содержание активного водорода 1,30-1,42 % Кинематическая вязкость при 20°С 50-165 сСт Реакция среды (рН водной вытяжки) 6,0-8,0 Гидрофобизирующая способность не менее 3 ч Температура вспышки 75°С Температура самовоспламенения 280°С Температура застывания не выше Минус 60°С Плотность при 20°С 0,995-1,003 г/см³ |
| Сталь листовая нержавеющая | Сталь листовая нержавеющая, марка 08Х18Н10, толщиной 2,0 мм |
| Смеси асфальтобетонные дорожные мелко и крупнозернистые песчаные типа Б марки II | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 4 мм Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки Сила сварочного тока, А Нижнее 160 Вертикальное 130 Потолочное 130 Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10.Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума. Наименование параметра БН 90/10 Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 90-105 Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 5-20 Температура вспышки, °С, не ниже 240 Растворяемость в толуоле, %, не менее 90 |

4.2.1. При выполнении работ необходимо применять современные  материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

4.2.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.2.3. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________