Приложение № 1 к извещению №

от «____» ______________2018 г.

Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции двухсекционного резервуара скорого фильтра №11 ОВС «Заовражная» АО «Водоканал»

- Общие требования

    - Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водопровод. Наружные сети и сооружения.

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83.

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,  и другие.

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

  - Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года: МДС 81-35.2004, ТЕР-2001 (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

  - На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика. Для участия в составлении актов согласования порядка и сроков устранения дефектов подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

- Требование к Подрядчику:

  - Наличие допусков СРО по комплексу работ:

    - Строительно-монтажные работы, включая:

- 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях;

- 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей;

- 10.3. Монтаж , усиление и демонтаж резервуарных конструкций;

- 12.1. Футеровочные работы;

- 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;

- 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов;

- 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных;

- 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14);

- 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17);

- 33.7. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта. Объекты водоснабжения и канализации.

  - Наличие необходимого профессионального оборудования (списки оборудования для инженерных изысканий, обследования, проектных работ с наличием программного обеспечения, оборудования и оснастки для СМР), а также транспортных средств (списки машино-тракторных средств).

  - Наличие квалифицированного персонала (списки по инженерно-техническому персоналу в разрезе видов допусков СРО, рабочему, ремонтно-техническому и обслуживающему персоналу, персоналу контроля качества).

  - Наличие сайта компании с указанием производимых услуг и прочей информации.

  - Наличие у Подрядчика длительного опыта работы, в том числе в качестве специализированной организации (более 10 лет) предшествующего сотрудничества с крупными производственными организациями-заказчиками (предоставление отзывов о результатах выполненных аналогичных комплексов работ, включая обследование, ПИР, СМР по объектам с многокомпонентными агрессивными средами, подтверждающих надежность и долговечность реализованных участником технических решений, со сроками эксплуатации по результатам усиления и защиты конструкций и сегодняшним их состоянием, рекомендаций, благодарственных писем с указанием ответственных лиц и телефонов заказчиков).

3. Требования к выполнению, сдаче и приемке работ. Перечень и объем выполняемых работ.

3.1. Порядок сдачи и приемки результатов работ.

3.1.1. Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика. Подрядчик обязан в процессе производства представлять Заказчику:

- акты приема-сдачи этапов работ на СМР (по разделам);

- счета фактуры на выполненные работы;

- сертификаты на используемые строительные материалы;

- документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;

- накладные и счета-фактуры на материалы;

- фотоматериал по выполненным работам;

- журнал производства  работ по форме №КС-6.

3.2. Требования к выполнению работ.

3.2.1.	Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору  субподрядчиками не допускается вследствие специализированного характера, технической и технологической сложности и ответственности выполняемых работ.

3.2.2.	К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

3.2.3.	Подрядчик обеспечивает в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

3.2.4.	В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

3.2.5.	До начала производства работ Подрядчик назначает ответственного по объекту за пожарную безопасность, ТБ и качество работ. Подрядчик предоставляет Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

3.2.6.	Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодический контроль изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

3.2.7.	На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

3.2.8.	Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

3.2.9.	Подрядчик обязан вывести в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

3.2.10.	Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

3.2.11. Подрядчик берёт на себя обязательства по получению и согласованию со всеми организациями и закрытие ордера-разрешения на производство земляных работ.

3.2.12. Подрядчик восстанавливает благоустройство в полном объёме, в случае восстановления благоустройства в местах, не предусмотренных технологическими процессами, указанными в объёмах выполняемых работ (п.3.3.), подрядчик выполняет за свой счёт.

    - Подрядчик до выполнения СМР, являясь специализированной организацией, проводит работы по обследованию и изысканиям с исчерпывающими конструкционными рекомендациями и схемами усиления (замены) и защиты конструкций и основания, которые оформляются в виде технических отчетов с заключением о техническом состоянии и согласовываются с Заказчиком.

    - Подрядчик на основании работ по обследованию и изысканиям выполняет проектирование усиления и защиты конструкций и основания от дополнительных силовых и технологических нагрузок и воздействий, связанных с увеличением водопропускной способности коллектора, от  коррозии, эрозии, температурно-влажностных, осадочных деформаций и других  повреждений с конструкторскими, технологическими решениями, которые выполняются в виде рабочего проекта, который согласовывается с Заказчиком.

3.3. Перечень и объем выполняемых работ.

| СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| --- |
| Разборка секции фильтров от загрязненного песка и гравия |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Очистка внутренних поверхностей гильз сквозь перегородку из чугунных труб ЧШГ Д180/200мм длиной по 0,2м, по 31 шт на секцию) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,035042 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Огрунтовка внутренних поверхностей гильз сквозь перегородку) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035042 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Масляная окраска внутренних поверхностей гильз сквозь перегородку эмалью ПФ115 2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035042 |
| Секция 1. Стены секции гидравлически нагруженные. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. Облицовка |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (из соотношения 1,2/4,8 ширины к высоте лесов) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,42585 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (50% внутренней поверхности стен). | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,8517 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (1. Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого и макропористого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифовкой - 1,0% внутренней поверхности стен) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,017034 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (разборка защитной штукатурки 80% внутренней поверхности стен). | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,36272 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников криволинейных (Срубка поврежденной криволинейной торкретштукатурки с поверхностей вертикальных и горизонтальных межпанельных и пазогребневых стыков - 8% внутренней поверхности стен) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,136272 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (Вырубить коррозионно повреждённый бетон с локализованных зон) | 100 м шва | 0,579156 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона с локализованных зон толщиной 25мм в зонах макропористого бетона) | 1 м3 | 0,042585 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (2. Вырубка коррозионно повреждённого бетона с локализованных зон и вдоль, под корродирующей рабочей арматурой) | 100 м борозд | 0,579156 |
|  | Очистка поверхности щетками (Общая зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфатповрежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного непрерывным смывом воды) | 1 м2 очищаемой поверхности | 136,272 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая очистка вскрытой прокорродировавшей рабочей арматуры и вскрытых прокороодировавших сварных узлов – 1,5% внутренней поверхности стен) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,025551 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой) (прокороодировавших сварных узлов) | 1 м шва | 2,04408 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (По результатам механической и химической зачистки выполнить общую обильную жестко-струйную промывку водой с применением насосов высокого давления) | 100 м2 промытой поверхности | 1,7034 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 ила, грязи | 5,85186 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5,85186 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 т груза | 5,85186 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка зачищенной арматуры и закладных тонкодисперсной «Скрепой-М600 Инъекционная» для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя) | 100 м2 поверхности | 0,025551 |
|  | Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону (Вытягивание тяг при улучшенной штукатурке в прорубленных пазах по корродирующей арматуре сечением 50*24мм Скрепой М600/СкрепаМ500 = 1/2) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,017034 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка сочащихся швов в емкостных сооружениях по пропиленным пазам шириной 50мм с применением Пенекрита) | 100 п. м | 0,17034 |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм (Заделка сальников в стенах резервуара после монтажа труб ВЧШГ Д-150 мм со стороны секции) | 1 сальник | 31 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен. (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом «Скрепа М500 Ремонтная» по водонасыщенной поверхности бетона) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,08517 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и стыков жидким раствором Пенетрона в 2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,53306 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов) | 100 м2 промытой поверхности | 1,53306 |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен (Облицовка глазурованной плиткой - 100% внутренней поверхности стен) | 100 м2 облицованной поверхности | 1,7034 |
| Секция 1. Внутри. Днище секции. Усиление локальных повреждений днища ж/б обоймой - 6% площади. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого и макропористого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифовкой) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,008673 |
|  | Разборка покрытий полов цементных (Разборка поврежденных стяжек днища) | 100 м2 покрытия | 0,2891 |
|  | Очистка поверхности щетками (Очистка стальными щетками для обеспечения адгезии ремонтного состава) | 1 м2 очищаемой поверхности | 40,474 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Промывка водой 100% поверхности днища) | 100 м2 промытой поверхности | 0,873082 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 ила, грязи | 1,387081 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,387081 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 т груза | 1,387081 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (Выполнение ремонтной стяжки нанесением защитного слоя материалом «Скрепа М500 Ремонтная» сразу же по зачищенной поверхности) | 100 м2 стяжки | 0,14455 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом "Скрепа М500 Ремонтная") | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,132264 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Обмазочная гидроизоляция 100% поверхности днища и примыканий стен до уровня +0,4м (до верхнего уровня заливки бетоном) жидким раствором Пенетрона в 2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,69384 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов) | 100 м2 промытой поверхности | 0,69384 |
| Секция 1. Внутри. Технологические элементы. Сборка. |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм (взамен сальников треснувших гильз Д200мм через стены кармана) | 1 сальник | 1 |
|  | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором (сальников треснувших гильз Д200мм через стены кармана) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,01256 |
|  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Монтаж новых стальных опорных прогонов под бункера) | 1 т металлоконструкций | 0,22887 |
|  | Бункер колпачков (или распылителей) (Изготовление в заводских условиях сборочных элементов дренажной системы по 31 бункеру на секцию. Расход на 1 бункер: в трубе ВЧШГ резьбонарезной машиной нарезаются отверстия с резьбой М24*2,5 мм, в которые заворачиваются изготовленные на токарно-винторезном, фрезерном, долбежном, завальцовочном и намоточном станках форсунки донные (дренажные колпачки с диффузионными зазорами 0,45 мм по 40*5*2=400 шт на колпачок) из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (резьбовая муфта с внешней трубной резьбой, заглушка) по 56 шт на бункер. | 1 шт | 31 |
|  | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 150 мм (труб ВЧШГ) | 100 м труб | 1,86 |
|  | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 150 мм (установка новых заглушек из стали толщиной 10 мм по концам раструбов труб ВЧШГ) | 100 заглушек | 0,31 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (прогонов, хомутов, заглушек) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,144307 |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм (Заделка сальников при проходе труб ВЧШГ Д150/170мм через стены центрального кармана с конопаткой каболкой и последующей заделкой Пенекритом с обеих сторон с расходом 1,52 кг на 1 сальник) | 1 сальник | 31 |
|  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0,186 |
| УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ЗАЛИВКИ. |
|  | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (Устройство фиксирующей бетонной донной заливки М200 (В15) | 1 м3 | 13,97025 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом (по бетонной заливке) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5782 |
|  | Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб до 1000 мм (Замена сальниковой набивки вокруг трубы дренажного выпуска Д1000мм и подающего трубопровода Д1000мм при проходе через стены центрального кармана) | 1 компенсатор | 1 |
|  | Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м (Чеканка Пенекритом и Скрепой М600 вокруг гильзы дренажного выпуска Д-1000 мм) и вокруг подающего трубопровода, с двух сторон) | 100 м шва | 0,0628 |
| Секция 2. Внутри. Технологические элементы. Разборка. |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (Разборка эрозионно-коррозионно поврежденного бетона донной заливки М150 (В10) | 1 м3 | 14,40828 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 34,57987 |
|  | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 Т ГРУЗА | 34,57987 |
|  | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм (Разборка прокорродировавших забитых растрескавшихся чугунных раструбных труб ЧШГ Д180/200мм длиной по 5,3м по 31 шт -на секцию) | 100 м | 0,8215 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Очистка внутренних поверхностей гильз сквозь перегородку из чугунных труб ЧШГ Д180/200мм длиной по 0,2м, по 31 шт на секцию) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,035042 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Огрунтовка внутренних поверхностей гильз сквозь перегородку) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035042 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Масляная окраска с внутренних поверхностей гильз сквозь перегородку эмалью ПФ115 2слоя по грунтовке ГФ-021) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035042 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,472241 |
|  | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 т груза | 4,472241 |
| Секция 2. Внутри. Стены секции гидравлически нагруженные. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. Облицовка. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (из соотношения 1,2/4,8 ширины к высоте лесов) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,42585 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (50% внутренней поверхности стен). | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,8517 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого и макропористого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифовкой - 1,0% внутренней поверхности стен) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,017034 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (разборка защитной штукатурки 80% внутренней поверхности стен). | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,36272 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников криволинейных (П3. Срубка поврежденной криволинейной торкретштукатурки с поверхностей вертикальных и горизонтальных межпанельных и пазогребневых стыков) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,136272 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (Вырубить коррозионно повреждённый бетон с локализованных зон, а так же вдоль, и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой с пропиливанием пазов «ласточкин хвост» с применением перфоратора с набором насадок | 100 м шва | 0,579156 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона с локализованных зон толщиной 25мм в зонах макропористого бетона для ремонта бетоном или Скрепой М500) | 1 м3 | 0,042585 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона с локализованных зон и вдоль, и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой) | 100 м борозд | 0,579156 |
|  | Очистка поверхности щетками (Общая зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфатповрежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного непрерывным смывом воды - 80% внутренней поверхности стен) | 1 м2 очищаемой поверхности | 136,272 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (4. Химическая очистка вскрытой прокорродировавшей рабочей арматуры и вскрытых прокороодировавших сварных узлов - 1,5% внутренней поверхности стен) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,025551 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (По результатам механической и химической зачистки выполнить общую обильную жестко-струйную промывку водой с применением насосов высокого давления) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1,7034 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 5,85186 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 5,85186 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 Т ГРУЗА | 5,85186 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка зачищенной арматуры и закладных тонкодисперсной «Скрепой-М600 Инъекционная» для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя. - 1,5% внутренней поверхности стен) | 100 м2 поверхности | 0,025551 |
|  | Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону (Вытягивание тяг при улучшенной штукатурке в прорубленных пазах по корродирующей арматуре сечением 50*24мм Скрепой М600/СкрепаМ500 = 1/2 - 1% внутренней поверхности стен) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,017034 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен. (9. Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом «Скрепа М500 Ремонтная» по водонасыщенной поверхности бетона. Наносится с помощью ковша, терки и полутерка, толщина нанесения материала 5 - 50 мм за один проход - 5% внутренней поверхности стен) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,08517 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и стыков жидким раствором Пенетрона в 2 слоя. 90% внутренней поверхности стен) | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,53306 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов.) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1,53306 |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен (Облицовка глазурованной плиткой - 100% внутренней поверхности стен) | 100 м2 облицованной поверхности | 1,7034 |
| Секция 2. Внутри. Днище секции. Усиление локальных повреждений днища ж/б обоймой - 6% площади. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого и макропористого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифовкой - 1,5% внутренней поверхности днища) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,008673 |
|  | Разборка покрытий полов цементных (Разборка поврежденных стяжек днища - 50% от площади днища) | 100 м2 покрытия | 0,2891 |
|  | Очистка поверхности щетками (Очистка стальными щетками для обеспечения адгезии ремонтного состава 70% поверхности днища) | 1 м2 очищаемой поверхности | 40,474 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Промывка водой 100% поверхности днища) | 100 м2 промытой поверхности | 0,873082 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 ила, грязи | 1,387081 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,387081 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 т груза | 1,387081 |
| Секция 2. Внутри. Технологические элементы. Сборка. |
|  | Установка гильз из стальных труб диаметром 200 мм (взамен треснувших гильз Д-200мм через стены кармана) | 10 шт. гильз | 0,1 |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм (взамен сальников треснувших гильз Д-200мм через стены кармана) | 1 сальник | 1 |
|  | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором (сальников треснувших гильз Д-200мм через стены кармана) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,00785 |
|  | Установка гильз из стальных труб диаметром 200 мм (монтаж гильзы Д-219 мм длиной 300мм) | 10 шт. гильз | 0,1 |
|  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Монтаж новых стальных опорных прогонов под бункера) | 1 т металлоконструкций | 0,22887 |
|  | Бункер колпачков (или распылителей) (Изготовление в заводских условиях сборочных элементов дренажной системы по 31 бункеру на секцию. Расход на 1 бункер: в трубе ВЧШГ резьбонарезной машиной нарезаются отверстия с резьбой М24*2,5 мм, в которые заворачиваются изготовленные на токарно-винторезном, фрезерном, долбежном, завальцовочном и намоточном станках форсунки донные (дренажные колпачки с диффузионными зазорами 0,45 мм по 40*5*2=400 шт на колпачок) из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (резьбовая муфта с внешней трубной резьбой, заглушка) по 56 шт на бункер. | 1 шт | 31 |
|  | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 150 мм (труб ВЧШГ) | 100 м труб | 1,86 |
|  | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 150 мм (установка новых заглушек из стали толщиной 10мм по концам раструбов труб ВЧШГ) | 100 ЗАГЛУШЕК | 0,31 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (прогонов, хомутов, заглушек) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,144307 |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм (Заделка сальников при проходе труб ВЧШГ Д150/170мм через стены центрального кармана с конопаткой каболкой и последующей заделкой Пенекритом с обеих сторон с расходом 1,52 кг на 1 сальник) | 1 сальник | 31 |
|  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0,186 |
|  | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (Устройство фиксирующей бетонной донной заливки М200 (В15) | 1 м3 | 13,97025 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Уход за бетонной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов) | 100 м2 промытой поверхности | 0,5782 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5782 |
|  | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием (фракционным гравием Др.12: фракцией 10-20мм толщиной слоя 0,2м; фракцией 5-10 мм толщиной слоя 0,1м- объемным весом 2000 кг/м3, всего 4,9*11,8*0,3 = 17,346м3) | 100 м3 загрузки | 0,17346 |
|  | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком (фракционным кварцевым песком фракцией 0,8-1,2мм отсортированным на грохоте на Сортировочной ОВС, толщиной слоя (2,2-0,3) = 1,9м, объемным весом 1700 кг/м3, всего 4,9*11,8*1,8 + 4,9*11,8*0,3*0,4 = с учетом заполнения песком 40% пустот между зернами гравия) | 100 м3 загрузки | 1,167964 |
| Ходовой Мост, ходовая площадка, связевая балка 12м. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. Облицовка. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (из соотношения 1,2/4,8 *2 ширины к высоте лесов) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,099 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (50% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,099 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого и макропористого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифовкой - 1,0% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,00198 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (разборка защитной штукатурки 80% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1584 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников криволинейных (Срубка поврежденной криволинейной торкретштукатурки с поверхностей вертикальных и горизонтальных межпанельных и пазогребневых стыков - 8% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,01584 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (Вырубить коррозионно повреждённый бетон с локализованных зон и вдоль, и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой) | 100 м шва | 0,06732 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона с локализованных зон толщиной 25мм в зонах макропористого бетона для ремонта бетоном или Скрепой М500 -1,0% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия) | 1 м3 | 0,00495 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона с локализованных зон а так же вдоль, и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой с пропиливанием пазов «ласточкин хвост» с применением перфоратора с набором насадок, средней шириной паза 0.05м - (1,0%внутренней поверхности стен под арматуру + 0,7% по стыкам панелей под Пенекрит + 0,5% в зонах макропористого бетона под Скрепу) | 100 м борозд | 0,06732 |
|  | Очистка поверхности щетками (Общая зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфатповрежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного непрерывным смывом воды - 80% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия) | 1 м2 очищаемой поверхности | 15,84 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая очистка вскрытой прокорродировавшей рабочей арматуры и вскрытых прокороодировавших сварных узлов - 1,5% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,00297 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой) (вскрытых прокородировавших сварных узлов) | 1 м шва | 0,2376 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (По результатам механической и химической зачистки выполнить общую обильную жестко-струйную промывку водой с применением насосов высокого давления) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,198 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 0,68021 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,68021 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 Т ГРУЗА | 0,68021 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка зачищенной арматурыи закладных тонкодисперсной «Скрепой-М600 Инъекционная» для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя. 1,5% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия) | 100 м2 поверхности | 0,00297 |
|  | Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону (Вытягивание тяг при улучшенной штукатурке в прорубленных пазах по корродирующей арматуре сечением 50*24мм Скрепой М600/СкрепаМ500 = 1/2 - 1% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,00198 |
|  | Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг (каркас из сетки по связевой балке | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1128 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен. (9. Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом «Скрепа М500 Ремонтная» по водонасыщенной поверхности бетона. Наносится с помощью ковша, терки и полутерка, толщина нанесения материала 5 - 50 мм за один проход. 5% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия и штукатурка по сетке балок связевых) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1227 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и стыков жидким раствором Пенетрона в 2 слоя. 80% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1584 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов. 80% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,1584 |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен (Облицовка глазурованной плиткой - 100% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия) | 100 м2 облицованной поверхности | 0,198 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Ремонт штукатурки 10% от суммарной боковой поверхности продольных конструкций перекрытия) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0198 |
| Ходовой Мост, ходовая площадка, связевая балка 12м. Усиление опорных узлов. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (Установка инвентарных трубчатых лесов с обеих сторон от устройств по усилению нижнего пояса балок 2*1,3*5,8 = 14,04 м2 на 1 полную обойму длиной 6 м и по 2*1,3*1,8 = 4,68м2 на 1 короткую обойму длиной 1.2м из секций лесов габаритами 1,3*1,8*4 ) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,0936 |
|  | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение пробитых в покрытии конструкционных колодцев - по 2,0 м2 на 1 полную обойму и 0,5м2 на 1 короткую обойму) | 100 м2 | 0,01 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 3м/0,25м2 на любую из обойм) | 100 м борозд | 0,06 |
|  | Очистка поверхности щетками (Очистка стальными щетками для обеспечения адгезии ремонтного состава или бетона обоймы 100% от поверхности контакта ж/б обоймы с поврежденной конструкцией) | 1 м2 очищаемой поверхности | 2,48 |
|  | Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) «Radical-Abbeizer» (Химическая зачистка вскрытой корродирующей арматуры металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.125м2 на обойму рабочей арматуры, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей промывкой водой, и по 0,2*0,2 м2 на опорный узел - 71,43%) | 100 м2 покрытия | 0,012286 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая очистка вскрытой корродирующей арматуры металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.125м2 на обойму рабочей арматуры, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей промывкой водой, и по 0,2*0,2 м2 на опорный узел -28,57%) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,002457 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Промывка водой 100% от поверхности контакта обойм с поврежденными конструкциями) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,0248 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом "Скрепа М500 Ремонтная" сразу же по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 20мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 10мм) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,005 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 0,012 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,012 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 Т ГРУЗА | 0,012 |
| МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УСИЛЕНИЯ |
|  | Установка устройств при производстве работ по усилению нижнего пояса балок (Изготовление, установка и разборка устройств индивидуального изготовления при усилении продольных ребер плит обоймами, на длине равной 30% длины обоймы усиления. В состав устройства на каждую обойму: входит комплект стальных опорных козловых конструкций индивидуального изготовления, рассчитанных на нагрузку до 4.0т, 4 домкратных стойки усилием по 1тн, распределительные брусья, подмости, лебедки механические г/п 2.0тн и 0.2тн, навесные и приставные инвентарные лестницы, страховочные канаты.) | 1 м балки | 0,72 |
|  | Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения обойм с опорами с изготовлением и укрупнительной сборкой конструкций усиления) | 1 т усиления | 0,045737 |
|  | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры (Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры из расчета 0,0825т на 1 полную обойму и 0,02357 на 1 короткую обойму) | 1 т арматуры или болтов | 0,047143 |
| Ж/Б ОБОЙМЫ УСИЛЕНИЯ |
|  | Обетонирование балок и прогонов (Обетонирование спаренных ребер обоймами - по 0.8м3 бетона В22.5 на полную обойму и по 0.2м3 на короткую обойму) | 1 м3 | 0,4 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки в сопряжениях обойм с плитами покрытия, по 2.0м2 на полную обойму в и по 0.5м2 на короткую обойму в среднем, с зачисткой от старой покраски зон вне габаритов обоймы) | 100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,01 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Масляная окраска стальных узлов сопряжения обойм с опорами эмалью ПФ115 2слоя по грунтовке ГФ-021) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00918 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Масляная окраска стальных узлов сопряжения обойм с опорами эмалью ПФ115 2слоя по грунтовке ГФ-021) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00918 |
| Ходовой Мост, ходовая площадка, Ремонт ограждений |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м м (при усилении и защите сварных узлов- по 0,5м2м2 на узел) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,04 |
|  | Очистка поверхности щетками (Очистка стальными конусовидными щетками ограждений) | 1 м2 очищаемой поверхности | 18 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Очистка поверхностей прокорродировавших сварных узлов и швов от твердых продуктов коррозии с глубоким изъязвлением и глубиной коррозии 2мм) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,009 |
|  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Замена отдельных накладок сварных узлов - 10% от общего количества) | 1 т металлоконструкций | 0,008 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва | 2,64 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Огрунтовка ограждений) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (лакокрасочная защита ограждений) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Защитная обмазка окрашенных усиленных сварных узлов ограждений тонкодисперсной «Скрепой-М600 Инъекционная» для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя для последующего оштукатуривания по сетке) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,018 |
|  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей (усиленных сварных узлов ограждений) | 100 м2 поверхности | 0,018 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг (усиленных сварных узлов ограждений) смесью Скрепа М600/Скрепа М500 = 1/2 толщиной слоя 7,5мм) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,018 |
| Распределительные желоба ж-б - 12 шт. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (из соотношения 1,2/4,8 *0,5 ширины к высоте лесов) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,12495 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого и макропористого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифовкой - 1,0% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительных желобов 10 шт) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,009996 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (разборка защитной штукатурки 80% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительных желобов 10 шт) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,09996 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона с локализованных зон толщиной 25мм в зонах макропористого бетона для ремонта бетоном или Скрепой М500 -1,0% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительных желобов 10 шт) | 1 м3 | 0,02499 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона с локализованных зон а так же вдоль, и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой с пропиливанием пазов «ласточкин хвост» с применением перфоратора с набором насадок, средней шириной паза 0.05м - (1,0% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительных желобов 10 шт) | 100 м борозд | 0,339864 |
|  | Очистка поверхности щетками (Общая зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфатповрежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного непрерывным смывом воды - 80% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительных желобов 10 шт) | 1 м2 очищаемой поверхности | 79,968 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая очистка вскрытой прокорродировавшей рабочей арматуры и вскрытых прокороодировавших сварных узлов - 1,5% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительных желобов 10 шт) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,014994 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой) (вскрытых прокороодировавших сварных узлов) | 1 м шва | 1,19952 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (По результатам механической и химической зачистки выполнить общую обильную жестко-струйную промывку водой с применением насосов высокого давления) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,9996 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 0,921832 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,921832 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 Т ГРУЗА | 0,921832 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка зачищенной арматурыи закладных тонкодисперсной «Скрепой-М600 Инъекционная» для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя. 1,5% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительных желобов 10 шт) | 100 м2 поверхности | 0,014994 |
|  | Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону (Вытягивание тяг при улучшенной штукатурке в прорубленных пазах по корродирующей арматуре сечением 50*24мм Скрепой М600/СкрепаМ500 = 1/2 - 1% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительных желобов 10 шт) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,009996 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка примыканий желобов к стенакм шириной 50мм с применением Пенекрита расходом - 0,05*0,03*2000=3 кг/м - 0,5% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительных желобов 10 шт) | 100 п. м | 0,09996 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен. (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом «Скрепа М500 Ремонтная» по водонасыщенной поверхности бетона. Наносится с помощью ковша, терки и полутерка, толщина нанесения материала 5 - 50 мм за один проход. 20% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительных желобов 12 шт) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,19992 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и стыков жидким раствором Пенетрона в 2 слоя. 80% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительных желобов 12 шт - 40% от общей поверхности желобов) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,79968 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов 90% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительных желобов 10 шт) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,79968 |
|  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (примыканий желобов) | 100 М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ | 0,18 |
|  | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (Бетонирование торцевых примыканий желобов к стенам фильтра =12*0,6*0,7*0,08= 0,40м3) | 1 м3 | 0,4032 |
| Центральный карман. Внутри. Стены. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. Облицовка 100%. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (из соотношения 1,2/3,6 *0,5 ширины к высоте лесов) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,13872 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (30% внутренней поверхности стен). | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,41616 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого и макропористого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифовкой - 1,0% внутренней поверхности стен) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,013872 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (разборка защитной штукатурки 40% внутренней поверхности стен). | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,55488 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников криволинейных (Срубка поврежденной криволинейной торкретштукатурки с поверхностей вертикальных и горизонтальных межпанельных и пазогребневых стыков - 4% внутренней поверхности стен) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,055488 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (Вырубить коррозионно повреждённый бетон с локализованных зон и вдоль, при необходимости под корродирующей рабочей арматурой с пропиливанием пазов) | 100 м шва | 0,27744 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона с локализованных зон толщиной 25мм в зонах макропористого бетона для ремонта бетоном или Скрепой М500 -1,0% внутренней поверхности стен) | 1 м3 | 0,03468 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона с локализованных зон и вдоль, при необходимости под корродирующей рабочей арматурой (1,0%внутренней поверхности стен под арматуру + 0,7% по стыкам панелей под Пенекрит + 0,5% в зонах макропористого бетона под Скрепу) | 100 м борозд | 0,27744 |
|  | Очистка поверхности щетками (Общая зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфатповрежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного непрерывным смывом воды - 60% внутренней поверхности стен) | 1 м2 очищаемой поверхности | 83,232 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая очистка вскрытой прокорродировавшей рабочей арматуры и вскрытых прокороодировавших сварных узлов - 1,0% внутренней поверхности стен) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,013872 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой) (вскрытых прокороодировавших сварных узлов) | 1 м шва | 1,10976 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (По результатам механической и химической зачистки выполнить общую обильную жестко-струйную промывку водой с применением насосов высокого давления) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1,3872 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 2,749429 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 2,749429 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 Т ГРУЗА | 2,749429 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка зачищенной арматурыи закладных тонкодисперсной «Скрепой-М600 Инъекционная» для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя. 1,0% внутренней поверхности стен) | 100 м2 поверхности | 0,013872 |
|  | Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону (Вытягивание тяг при улучшенной штукатурке в прорубленных пазах по корродирующей арматуре сечением 50*24мм Скрепой М600/СкрепаМ500 = 1/2 - 1% внутренней поверхности стен) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,013872 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка сочащихся швов в емкостных сооружениях по пропиленным пазам шириной 50мм с применением Пенекрита. 0,05% внутренней поверхности стен). | 100 п. м | 0,013872 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен. (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом «Скрепа М500 Ремонтная» по водонасыщенной поверхности бетона. 2% внутренней поверхности стен) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,027744 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и стыков жидким раствором Пенетрона в 2 слоя. 80% внутренней поверхности стен) | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,10976 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов 80% внутренней поверхности стен) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1,10976 |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен (Облицовка глазурованной плиткой - 100% внутренней поверхности стен) | 100 м2 облицованной поверхности | 1,3872 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Ремонт штукатурки монолитного пояса 1,2% внутренней поверхности стен) | 100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,016646 |
| Центральный карман. Внутри. Перекрытие под карманом. Усиление локальных повреждений перекрытия ж/б обоймой - 15% площади. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОД КАРМАНОМ |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого и макропористого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифовкой - 1,5% внутренней поверхности днища) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,003186 |
|  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки (разборка примыканий перекрытия к стенам кармана - 70% периметра) | 100 м плинтуса | 0,1904 |
|  | Разборка покрытий полов цементных (Разборка поврежденных стяжек перекрытия - 50% от площади) | 100 м2 покрытия | 0,1062 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (предварительная прорезка алмазными дисками швов с двух сторон паза перед пробивкой паза по руслам трещин в днище) | 100 м шва | 0,1062 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль русел трещин и коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 2м на 1м2 обоймы) | 100 м борозд | 0,0531 |
|  | Пробивка в бетоне гнезд (для жесткого соединения обоймы с перекрытием в местах поврежденного эрозией крупнопористого бетона 1 гнездо 0,2*0,2*0,05м3 на 5,0м2 обоймы) | 100 м3 пробивки | 0,000425 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль коррозионно-поврежденной рабочей арматуры 14АIII на 0,5% днища с ячейкой сетки 0,2*0,2м) | 100 м борозд | 0,02124 |
|  | Очистка поверхности щетками (Очистка стальными щетками для обеспечения адгезии ремонтного состава 70% поверхности днища) | 1 м2 очищаемой поверхности | 14,868 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,001867 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Промывка водой 100% поверхности перекрытия) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,2124 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 0,633755 |
|  | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,633755 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,633755 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 Т ГРУЗА | 0,633755 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Защитная обмазка очищенной арматуры адгезионным составом Скрепа М600 инъекционная) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,003735 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03, первый слой (огрунтовка бетоноконтактом Церезит под ж/б обойму) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0531 |
| УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЖБ ОБОЙМОЙ, ЗАМЕНА ПЛИНТУСОВ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРУБЛЕННОГО ЗСБ СКРЕПОЙ М500, ЗАМЕНА СТЯЖКИ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНЕТРОНОМ |
|  | Усиление перекрытий железобетоном сверху (усиление днища обоймой из бетона В22,5, толщиной 0,08м - 25% площади перекрытия) | 1 м3 | 0,4248 |
|  | Устройство плинтусов цементных (70% примыкания к стенам) | 100 М ПЛИНТУСА | 0,1904 |
|  | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки (Ремонт и восстановление герметизации горизонтального стыка 5% от длины заменяемого плинтуса) | 100 М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ | 0,00952 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (Выполнение ремонтной стяжки нанесением защитного слоя материалом «Скрепа М500 Ремонтная» сразу же по зачищенной поверхности. Толщина нанесения материала 5 - 50 мм за один проход. 25% площади днища) | 100 м2 стяжки | 0,0531 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом "Скрепа М500 Ремонтная" сразу же по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. средняя толщина штукатурки 8мм - расход 2000*0,008=16кг/м2 - 100% периметра до уровня +0,12м от перекрытия) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,022848 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Обмазочная гидроизоляция 100% поверхности перекрытия и примыканий стен до уровня жидким раствором Пенетрона в 2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2124 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов - 100% поверхности перекрытия и примыканий стен до уровня) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,2124 |
| УСТРОЙСТВО УСИЛЕНИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОД КАРМАНОМ (25% ПЛОЩАДИ). |
|  | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов (Устройство фиксирующей бетонной донной заливки М200 (В15) | 1 м3 | 0,4248 |
| Центральный карман. Внутри. Замена трубопроводов воздухоудаления Д-80мм - 2 комплекта. Замена конструкций перекрытий фильтра №11 из шв. 18. |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм (задвижки Д-80 мм) | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 4 |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм (при проходе трубы воздухоудаления Д-80мм через перекрытие под центральным карманом) | 1 сальник | 2 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 0,3 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,3 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 Т ГРУЗА | 0,3 |
|  | Демонтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (коррозионно пораженных прогонов поддерживающих площадки обслуживания фильтра №11) | 1 т металлоконструкций | 0,124 |
|  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (новых прогонов фильтра №11) | 1 т металлоконструкций | 0,124 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,0496 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 Т ГРУЗА | 0,124 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км | 1 Т ГРУЗА | 0,124 |
|  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 Т ГРУЗА | 0,124 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,052654 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,052654 |
| Закрытый распределительный канал под центральным карманом. Ремонт ЗСБ, гидроизоляция. |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого и макропористого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифовкой - 1,0% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительного канала) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,003923 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (Вырубить коррозионно повреждённый бетон с локализованных зон, а так же вдоль, и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой с пропиливанием пазов «ласточкин хвост» с применением перфоратора с набором насадок) | 100 м шва | 0,133382 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона с локализованных зон толщиной 25мм в зонах макропористого бетона для ремонта бетоном или Скрепой М500 -1,0% поврежденной эрозией поверхности распред канала) | 1 м3 | 0,009808 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона с локализованных зон а так же вдоль, и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой с пропиливанием пазов «ласточкин хвост» с применением перфоратора с набором насадок, средней шириной паза 0.05м - (1,0% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительного канала) | 100 м борозд | 0,133382 |
|  | Очистка поверхности щетками (Общая зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфатповрежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного непрерывным смывом воды - 80%поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительного канала) | 1 м2 очищаемой поверхности | 31,384 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая очистка вскрытой прокорродировавшей рабочей арматуры и вскрытых прокороодировавших сварных узлов - 1,5% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительного канала) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,005885 |
|  | Усиление сварных швов (наплавкой) (вскрытых прокорродировавших сварных узлов) | 1 м шва | 0,47076 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (По результатам механической и химической зачистки выполнить общую обильную жестко-струйную промывку водой с применением насосов высокого давления) | 100 м2 промытой поверхности | 0,3923 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 0,315174 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,315174 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 Т ГРУЗА | 0,315174 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (Защитная обмазка зачищенной арматурыи закладных тонкодисперсной «Скрепой-М600 Инъекционная» для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя. 1,5% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительного канала) | 100 м2 поверхности | 0,005885 |
|  | Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону (Вытягивание тяг при улучшенной штукатурке в прорубленных пазах по корродирующей арматуре сечением 50*24мм Скрепой М600/СкрепаМ500 = 1/2 - 1% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительного канала) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,003923 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка примыканий желобов к стенакм шириной 50мм с применением Пенекрита. 0,5% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительного канала) | 100 п. м | 0,03923 |
|  | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором (чеканка Скрепой М600 вокруг гильз Д200мм со стороны распредканала - 100% гильз) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,24335 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен. (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом «Скрепа М500 Ремонтная» по водонасыщенной поверхности бетона. Наносится с помощью ковша, терки и полутерка, толщина нанесения материала 5 - 50 мм за один проход. 20% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительного канала) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,07846 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Общая проникающая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и стыков жидким раствором Пенетрона в 2 слоя. 80% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительного канала) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,31384 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов 100% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительного канала) | 100 м2 промытой поверхности | 0,3923 |
|  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (примыканий к стенам) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,03923 |
|  | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (Бетонирование торцевых примыканийканала к трубам и ремонт днища (толщиной 0,1м на площади 20% поврежденной эрозией поверхности ж-б распределительного канала - 0,7846м3) | 1 м3 | 0,7846 |
| Секции 1 и 2. Снаружи. Стены фильтра. Потолки под ходовыми мостом и площадкой. Ремонт ЗСБ Скрепой М500 -5%. Известковая побелка - 100%. Защита ГКЖ - 100%. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (установка лесов вдоль двух стен 12,0*5,0*2=120м2) | 100 м2 горизонтальной проекции | 1,2 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифовкой - - 1% от наружной поверхности стен фильтра и потолков под ходовым мостом и ходовой площадкой. 1% от общей поверхности защищаемых конструкций) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,011286 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона с локализованных зон и вдоль, при необходимости под корродирующей рабочей арматурой. 5% от общей поверхности защищаемых конструкций) | 100 м борозд | 1,692 |
|  | Очистка поверхности щетками (Общая зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфатповрежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного циклическим смывом воды - 50% от общей поверхности защищаемых конструкций) | 1 м2 очищаемой поверхности | 84,6 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей арматуры металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины рабочей арматур в среднем - 1% от общей поверхности защищаемых конструкций) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,01692 |
|  | Обеспыливание поверхности (Промывка и водонасыщение водой 50% от общей поверхности защищаемых конструкций) | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 84,6 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 1,42128 |
|  | Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 Т ГРУЗА | 1,42128 |
|  | Устройство обмазочной гидроизоляции (Произвести защитную обмазку зачищенной арматуры тонкодисперсной «Скрепой-М600 Инъекционная» для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя. 1% от общей поверхности защищаемых конструкций) | 100 м2 поверхности | 0,01692 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка бетонных поверхностей мест крупнопористого бетона и зон с микротрещинами обеспыленных влагонасыщенных поверхностей Скрепой М500 средней толщиной 3мм - 3,5% от общей поверхности защищаемых конструкций) | 100 м2 перетертой поверхности | 0,05922 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен. (Оштукатуривание вырубленных и зачищенных зон ЗСБ нанесением защитного слоя смесью Скрепа М600/Скрепа М500 = 1/2. 5% от общей поверхности защищаемых конструкций) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0846 |
|  | Окраска известковыми составами по штукатурке (Обработка известковыми составами - 100% от общей поверхности защищаемых конструкций) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,692 |
|  | Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен вручную (Обработка гидрофобными составами - 100% от общей поверхности защищаемых конструкций) | 100 м2 поверхности | 1,692 |
|  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784 (Огрунтовка лаком с ксилолом ребер ребристых плит ходовых мостов и площадок по 12 ребер на фильтр) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,432 |
|  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785 (Окраска ребер ребристых плит ходовых мостов и площадок) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,432 |
| Секции 1 и 2. Снаружи. Стены и выступ днища фильтра. Ремонт трещин и неплотностей |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,0354 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (Резка алмазными дисками под пазовую вырубку коррозионно повреждённого бетона, с двух сторон паза) | 100 м шва | 0,0708 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона с локализованных зон а так же вдоль, и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой после пропиливания швов (6% от площади восстановления ЗСБ вдоль трещин) | 100 м борозд | 0,0354 |
|  | Очистка поверхности щетками (Зачистка бетонных поверхностей конструкций металлическими щетками от хлорид-сульфатповрежденной цементной матрицы и для повышения адгезионных свойств гравийно-щебеночного заполнителя, обнаженного циклическим смывом воды 70% от площади восстановления ЗСБ вдоль трещин) | 1 м2 очищаемой поверхности | 1,3629 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей арматуры металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины рабочей арматур в среднем - 1,5% от восстанавливаемого ЗСБ) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,000885 |
|  | Обеспыливание поверхности (100% от восстанавливаемого ЗСБ) | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 5,9 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 ила, грязи | 0,067869 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,067869 |
|  | Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км | 1 т груза | 0,067869 |
|  | Устройство обмазочной гидроизоляции (Произвести защитную обмазку зачищенной арматуры тонкодисперсной «Скрепой-М600 Инъекционная» для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя. 5% от восстанавливаемого ЗСБ -0,75м2) | 100 м2 поверхности | 0,00295 |
|  | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок (резиновым жгутом BASF в разделительной гидравлически нагруженной стене с трещинами) | 100 м шва | 0,0354 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой (Выполнить глубокую грунтовку жидким раствором Пенетрона, для обеспечения адгезии всех поверхностей оштукатуриваемого бетона включая пропилы, пазы, и вырубки) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,000708 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка сочащихся швов в емкостных сооружениях по пробитым бороздам с применением Пенекрита) | 100 п. м | 0,0708 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен. (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом «Скрепа М500 Ремонтная» сразу же по нанесенной жидкой грунтовке из Пенетрона. требуемая толщина штукатурки не менее 6,0мм) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0295 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Выполнить общую обмазочную гидроизоляцию по поверхности стен и стыков жидким раствором Пенетрона в 2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,059 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Осуществить уход за обработанной поверхностью до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов.) | 100 м2 промытой поверхности | 0,059 |
|  | Окраска известковыми составами по штукатурке (Локальное обновление зачищенной побелки по заделанным трещинам) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,177 |

- Перечень материалов, передаваемых подрядчику в качестве давальческого сырья

Колпачок дренажный нержавеющий  70х25х2,0 мм  в количестве 3472 шт. стоимостью 573 711,94 коп. (цена за 1 шт. – 165,24 руб.)

  - Требования к применяемым материалам, приобретаемым подрядчиком

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Трубы стальные электросварные наружный диаметр не менее 219 мм | Трубы стальные электросварные наружный диаметр не менее 219мм, толщина стенки не менее 5 мм ГОСТ 10704-91 | м | 0,6 |
|  | Трубы из высокопрочного чугуна, марка ВЧШГ, диаметр 150 мм | Трубы из высокопрочного чугуна, марка ВЧШГ, диаметр 150 мм | м | 372 |
|  | Трубы стальные электросварные наружный диаметр не менее 89 мм | Трубы стальные электросварные наружный диаметр не менее 89мм, толщина стенки не менее 3,5 мм ГОСТ 10704-91 | м | 16 |
|  | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем диаметр не менее 80 мм | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем диаметр не менее 80 мм | шт | 2 |
|  | Фланец стальной плоский Диаметр не менее 80 мм | Фланец стальной плоский Диаметр не менее 80 мм ГОСТ 12820-80 | шт | 8 |
|  | Плитки керамические фасадные | Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм | м2 | 499,2 |

| Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Пенетрон | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей |
|  | Влажность, по массе, %, не более | 0,6 |
|  | Сроки схватывания, мин начало, не ранее окончание, не позднее | 40 90 |
|  | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1140±50 |
|  | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее | 4 |
|  | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной, %, не менее | 10,0 |
|  | Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее | 100 |
|  | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | Стоек |
|  | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | Стоек |
|  | Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов | Стоек |
|  | Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 Мрад | Стоек |
|  | Ультрафиолет | не оказывает влияния |
|  | Применимость для резервуаров питьевой воды | Допускается |
|  | Кислотность среды применения, pH | от 3 до 11 |
|  | Применение: температура поверхности, °С, не менее | +5 |
|  | Температура эксплуатации, ˚С | от -60 до +130 |
|  | Условия хранения материала | в помещениях любой влажности при температурах от -80 до +80 ºС |
|  | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 |
| Пенекрит | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей |
|  | Влажность, %, по массе, не более | 0,3 |
|  | Сроки схватывания, мин: начало, не ранее конец, не позднее | 40 90 |
|  | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1260±90 |
|  | Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 2,0 |
|  | Марка по водонепроницаемости материала, W, не менее | W14 |
|  | Марка по морозостойкости материала, F, не менее | 400 |
|  | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 20 мм. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. |
| Краски | Масляные цветные краски (сурик железный), представляющие собой пасту, состоящую из пигментов и наполнителей, затертых на олифе с введением сиккатива. Краски после разведения олифой до малярной консистенции предназначаются для отделочных работ и для окрашивания металлических и деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях в районах с умеренным климатом. Покрытия масляными цветными красками, предназначенными для эксплуатации в атмосферных условиях, в два слоя по металлу сохраняют защитные свойства в умеренном климате в течение 1,5 лет до балла А32. Защитные свойства оцениваются по ГОСТ 9.407-84. Краски наносят на поверхность кистью, валиком. Со следующими техническими характеристиками: Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4 % Массовая доля летучих веществ не менее 6,5 % Укрывистость не высушенной пленки краски не менее 35 г/м2.Степень перетира не менее 45 мкм. Время высыхания при температуре 20 °С до степени 3 - не менее 24 ч Твердость пленки по маятниковому прибору тип ТМЛ (маятник Б) - 0,05 условных единиц |
| Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь Номинальный диаметр стержня — не менее 6 мм. Площадь поперечного сечения профиля — 0,283 cм2. Масса стержня — 1,43 кг. Максимально допустимое отклонение по массе в сторону уменьшения —минус 9 %. Плотность стали— не менее 7,85 г/см3. Максимально допустимое предельное отклонение по диаметру стержня в сторону увеличения — не менее 0,3 мм. Длина стержня — не менее 6,45 м. Максимально допустимое предельное отклонение по длине стержня в сторону увеличения — не менее 50 мм. Максимально допустимая кривизна стержня —0,6 % измеряемой длины. Минимальный предел текучести стали — не менее 235 Н/ мм2. Минимальное временное сопротивление разрыву арматурной стали — не менее 38 кгс/ мм2. Минимальное относительно удлинение арматурной стали — не менее 25 %. На поверхности профиля— отсутствие раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен, закатов. Максимальная массовая доля углерода в составе стали — не менее 0,37 %. Максимальная массовая доля марганца в составе стали — не менее 0,80 %. Минимальная массовая доля кремния в составе стали —0,05 %. Максимальная массовая доля хрома в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля никеля в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля меди в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля серы в составе стали — не менее 0,05 %. Максимальная массовая доля фосфора в составе стали — не менее 0,04 %. Максимальная массовая доля азота в составе стали — не менее 0,012 %. Максимальная массовая доля мышьяка в составе стали — не менее 0,08 %. |
| Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | Бетон тяжелый, класс не менее В7,5 (М100) Вид и марку цемента следует выбирать в соответствии с назначением конструкций и условиями их эксплуатации, требуемого класса бетона по прочности, марок по морозостойкости и водонепроницаемости, величины отпускной или передаточной прочности бетона для сборных конструкций на основании требований стандартов, технических условий или проектной документации на эти конструкции с учетом требований ГОСТ 30515, а также воздействия вредных примесей в заполнителях на бетон Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают также плотность, пористость, водопоглощение, пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из изверженных и метаморфических пород, щебне из гравия и в гравии не должно превышать для бетонов всех классов 1 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород не должно превышать для бетонов класса В22,5 и выше - 2 % по массе; класса В20 и ниже - 3 % по массе. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35 % по массе. Марка щебня из изверженных пород должна быть не ниже 800, щебня из метаморфических пород - не ниже 600 и осадочных пород - не ниже 300, гравия и щебня из гравия - не ниже 600). Марка щебня из природного камня должна быть не ниже: 300 - для бетона класса В15 и ниже; 400 » » » В20; 600 » » » В22,5; 800 » » классов В25; В 27,5; В30; 1000 » » класса В40; 1200 » » » В45 и выше. Допускается применять щебень из осадочных карбонатных пород марки 400 для бетона класса В22,5, если содержание в нем зерен слабых пород не превышает 5 %. Марки гравия и щебня из гравия должны быть не ниже: 600 - для бетона класса В22,5 и ниже; 800 - » » классов В25; В27,5; 1000 - » » класса В30 и выше. 1.6.9. Содержание зерен слабых пород в щебне из природного камня не должно превышать, % по массе: 5 - для бетона классов В40 и В45; 10 » » » В20, В22,5, В25, В27,5 и В30; 15 - для бетона класса В 15 и ниже. Содержание зерен слабых пород в гравии и щебне из гравия не должно превышать 10 % по массе для бетонов всех классов. Морозостойкость крупных заполнителей должна быть не ниже нормированной марки бетона по морозостойкости. Мелкий заполнитель для бетона выбирают по зерновому составу, содержанию пылевидных и глинистых частиц, петрографическому составу, радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают плотность, водопоглощение (для песков из отсевов дробления), пустотность, а также прочность исходной горной породы на сжатие в насыщенном водой состоянии (для песков из отсевов дробления). |
| Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800, Щебень фракции не менее 20-40 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. |
| Песок для строительных работ | Песок природный для строительных работ средний Модуль крупности песка — 2,3. Максимальное содержание зерен крупностью более 10 мм по массе —0,5 %. Максимальное содержание зерен крупностью более 5 мм по массе —5 %. Максимальное содержание зерен крупностью менее 0,16 мм по массе —10 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе —1 %. Максимальное содержание глины в комках по массе —0,25 %. Максимальная удельная эффективность естественных радионуклидов —370 Бк/кг. Насыпная плотность в состоянии естественной влажности — 1630 кг/ м3. Коэффициент фильтрации — 7 м/сутки. Максимальное содержание акцессорных минералов — 0,56 %. Максимальное содержание рудных гидроокислов —0,25 %. Максимальное содержание гидроокислов железа —0,2 %. Максимальное содержание глауконита —0,18 %. Максимальное содержание сланца —0,3 %. Максимальное содержание песчаника —0,9 %. Максимальное содержание слюды —0,6 %. Максимальное содержание кварцита — 0,39 %. Максимальное содержание кремнистых пород — 1,9 %. Максимальное содержание доломита —2,9 %. Максимальное содержание известняка — 7,96 %. Максимальное содержание полевого шпата — 7,97 %. Максимальное содержание гранита — 13 %. Максимальное содержание кварца — 68 %. Максимальное содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах —50 ммоль/л. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на оксид серы VI —0,2 %. Максимальная плотность зерен песка — 2,65 г/см3. |
| Портландцемент бездобавочный марки 400 | Портландцемент бездобавочный марки 400 ГОСТ 31108 2003 Плотность разрыхленного цемента – от 1100 до 1200 кг/м3, слежавшегося – от 1500 до 1600 кг/м3 водопотребность – 22-26% |
| Грунтовка | Грунтовка ГФ-021 Назначение: грунтовка ГФ-021 ГОСТ предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями. Свойства: покрытие грунта ГФ 021 по ГОСТ атмосферостойкое, стойкое к воздействию морской и пресной воды, моющих растворов, минеральных масел, устойчиво к изменению температуры от минус 45 до плюс 60° С. Массовая доля нелетучих веществ 54-60 %. Условная вязкость по вискозиметру при температуре 20° С не менее 45 Время высыхания при температуре 20° С не более 12 ч Расход на один слой 60-100 г/кВ.м. Толщина одного слоя 15-20 мкм |
| Гипсовые вяжущие Г-3 | Гипсовые вяжущие Г-3 Предел прочности образцов при сжатии не менее 3МПа Предел прочности образцов при изгибе не менее 1,8МПа ГОСТ 125-79 |
| Клей плиточный Ветонит для ремонтных работ | Клей плиточный Ветонит для ремонтных работ Цвет серый, водостойкий Связующее: цемент |
| Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500" | Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. Насыпная плотность 1090 кг/м3 Плотность смеси 2100 кг/м3 Прочность на сжатие, МПа через 1 сутки 23,1 через 3 суток 35,4 через 7 суток 42,1 через 28 суток 52,6 Прочность на отрыв от бетонной поверхности, МПа через 1 сутки 0,64 через 3 суток 1,06 через 7 суток 1,13 через 28 суток 1,38 Усадка (воздушное твердение) через 3 суток 0,002% через 7 суток 0,008% через 28 суток 0,008% |
| Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 600" | Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. Насыпная плотность 880 кг/м3 Прочность на сжатие, МПа через трое суток 35 через 28 суток 60 Прочность сцепления с бетоном (адгезия), МПа, не менее: через трое суток 0,6 через 28 суток 1,3 Марка по водонепроницаемости, W, не менее W20 |
| Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76 | Внешний вид Бесцветная или светло-желтая жидкость без механических примесей. Допускается легкая опалесценция Содержание активного водорода 1,30-1,42 % Кинематическая вязкость при 20°С 50-165 сСт Реакция среды (рН водной вытяжки) 6,0-8,0 Гидрофобизирующая способность не менее 3 ч Температура вспышки 75°С Температура самовоспламенения 280°С Температура застывания не выше Минус 60°С Плотность при 20°С 0,995-1,003 г/см³ |
| Сталь листовая нержавеющая | Сталь листовая нержавеющая, марка ВСт3пс5, толщиной 8-20 мм |
| Сталь листовая нержавеющая | Сталь листовая нержавеющая, марка Ст3, толщиной 6-9 мм |
| Смеси асфальтобетонные дорожные мелко и крупнозернистые песчаные типа Б марки II | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 4 мм Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки Сила сварочного тока, А Нижнее 160 Вертикальное 130 Потолочное 130 Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10.Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума. Наименование параметра БН 90/10 Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 90-105 Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 5-20 Температура вспышки, °С, не ниже 240 Растворяемость в толуоле, %, не менее 90 |
| Толь с крупнозернистой посыпкой | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |
| Олифа натуральная | Олифа натуральная. ГОСТ 7931-76, состоит из масел растений 97% и сиккативов 3%. Непрозрачная жидкость густой масляной консистенции |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки не менее 100 |
| Гвозди строительные | Гвозди строительные ГОСТ 4028-80 |
| Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 мм, класс В20/М200 (98 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают также плотность, пористость, водопоглощение, пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2370до 2400 кг/м3. |
| Конструкции прогонов из стали угловой и швеллеров | Конструкции прогонов из стали угловой и швеллеров |
| Известь строительная | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |
| Гравий для строительных работ марка Др 12 | Гравий для строительных работ марка Др 12, фракций не менее 10 мм |
| Тяга анкерная марка стали С255 | Тяга анкерная марка стали С255 ГОСТ 27772-88 |

4.2.1. При выполнении работ необходимо применять современные  материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

4.2.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.2.3. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________