Приложение № 1 к извещению

№________________________

от «____» ______________2018 г.

Техническое задание

на выполнение работ по увеличению пропускной способности водопроводной сети d=125 мм, проходящей по ул. К.Иванова.

1. Общие требования

1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,  и другие.

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

1.2. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года: МДС 81-35.2004, ТЕР-2001 (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

1.3. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика. Для участия в составлении актов согласования порядка и сроков устранения дефектов подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

2.  Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору с субподрядчиками не допускается.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11.  Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. До начала выполнения работ Подрядчик получает в установленном порядке ордер-разрешение на производство земляных работ в МБУ «УЖКХиБ» г.Чебоксары и согласовывает с заинтересованными организациями (учреждениями) условия производства работ Подрядчиком.

3.2. В ходе производства работ Подрядчик обязан фиксировать прокладку водопроводных сетей в МБУ «Управление территориального планирования» г. Чебоксары (получение исполнительных съемок в М 1:500) и предоставлять их Заказчику, в объеме, предусмотренном технической документацией.

3.3. По окончанию земляных работ выполнить работы по благоустройству территории (восстановить асфальтобетонное покрытие, восстановить газоны).

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, переданного Подрядчику в соответствии с условиями договора подряда, для переработки или используемого для исполнения договора, а также  ответственность за причинение вреда третьим лицам при проведении строительства (реконструкции) несет Подрядчик.

3.5. Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика. Подрядчик обязан по завершению работ представлять Заказчику в 2 экземплярах следующие документы:

- ведомость предъявляемой технической документации;

- ведомость изменений и отступлений от проекта;

- акты скрытых работ (подготовка основания для труб, монтаж труб, обратная засыпка, монтаж колодцев, и т.д.), подписанных техническим надзором АО «Водоканал»;

- исполнительную схему сетей водоснабжения;

- продольный профиль сетей водоснабжения;

- акты гидравлических испытаний сетей водоснабжения;

- анализы качества воды из водопроводной сети;

- документы, подтверждающие качество строительных материалов и оборудования (сертификаты, паспорта и т.д.);

- документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;

- накладные и счета-фактуры на материалы;

- сметы по выполняемым работам в электронном виде в универсальном формате для всех сметных программ;

- справка о благоустройстве трассы водопровода УЖКХиБ (б-р купца Ефремова, 16).

- журнал производства  работ по форме №КС-6;

- фотоматериал по выполненным работам;

- исполнительную съемку сетей водоснабжения в масштабе 1:500, согласованную с Управлением архитектуры администрации города Чебоксары.

4. Требования к организации работ

Проведение работ осуществляется согласно:

- утвержденной Рабочей документации;

- проекту производства работ (ППР), разработанного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;

- ордеру-разрешению на производство земляных работ, получаемого Подрядчиком в установленном порядке в Муниципальном бюджетном учреждении «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (МБУ «УЖКХиБ») и согласованного с заинтересованными организациями, учреждениями и с их условиями производства работ;

- утвержденного Заказчиком календарного плана.

5. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

5.1. Работы по увеличению пропускной способности водопроводной сети d=125 мм, проходящей по ул. К.Иванова проводится без деления на этапы.

5.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Земляные работы |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 в отвал, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,1674 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (в т.ч в местах прохода инженерных сетей) | 100 м3 грунта | 0,084 |
|  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,27 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,081 |
|  | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 12,3 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1638 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,819 |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 | 0,15 |
| Раздел 2. Укладка трубопровода |
| укладка футляра d=530 мм |
|  | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 630 мм | 100 м бурения скважины | 0,429 |
|  | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 0,0429 |
|  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,429 |
|  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | 1 футляр | 3 |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,0429 |
| Метод ГНБ ( д 160,д 225) |
|  | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм | 100 м бурения скважины | 3,073 |
|  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,005 |
|  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,3452 |
|  | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 125 мм | 1 врезка | 2 |
|  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | 1 м3 заполнения | 4,1 |
| Раздел 3. Установка колодцев |
|  | Демонтаж колодцев | 10 м3 | 1,87 |
|  | Демонтаж кирпичных колодцев | 10 м3 | 0,24 |
|  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 1,912 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,08 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0,36 |
|  | Укладка гильз диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,005 |
|  | Укладка гильз диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,001 |
|  | Укладка гильз диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,0012 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1,6883 |
| Раздел 4. Установка фасонных частей |
|  | Демонтаж фасонных частей | 1 т фасонных частей | 1,5 |
|  | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,4169 |
|  | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм | 1 т фасонных частей | 0,1158 |
|  | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм | 1 т фасонных частей | 0,1352 |
|  | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм | 1 т фасонных частей | 0,0582 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм | 1 задвижка | 1 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм | 1 задвижка | 3 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм | 1 задвижка | 2 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | 1 задвижка | 4 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм | 1 задвижка | 3 |
|  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Установка РКВ диаметром: 200 мм | 1 шт | 3 |
|  | Установка РКВ диаметром: 150 мм | 1 шт | 2 |
|  | Установка РКВ диаметром: 50 мм | 1 шт | 2 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм | 1 фланец | 24 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | 1 фланец | 6 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 10 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 7 |
|  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,7 |
|  | Установка: гидрантов пожарных | 1 шт. | 4 |
|  | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 1 |
| Раздел 5. Благоустройство |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,02 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,04 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,05 |
|  | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,02 |
|  | Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,02 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,08 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную | 100 м2 | 1,3 |
|  | Внесение торфа | 100 м2 | 1,3 |
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,3 |

6. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

6.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам

6.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

6.3. Все вспомогательные и не включенные материалы, необходимые для выполнения вышеуказанных работ приобретаются за счет Подрядчика.

6.4. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 3 квартала 2016г.

6.5. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

6.6. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Трубы стальные электросварные наружный диаметр не менее 426 мм | Трубы стальные электросварные наружный диаметр не менее 426 мм, толщина стенки не менее 8 мм ГОСТ 10704-91 | т | 3,55 |
|  | Труба ПЭ-100RC SDR17 225x13,4 (Мультипайп II) | Труба напорная многослойная из полиэтилена. ГОСТ 18599-2001 Наружный диаметр не менее 225 мм. Толщина стенки не менее 13,4 мм. Номинальное давление не менее pn 10. | м | 348,652 |
|  | Труба ПЭ-100RC SDR17 160x9,5 (Мультипайп II) | Труба напорная многослойная из полиэтилена. ГОСТ 18599-2001 Наружный диаметр не менее 160 мм. Толщина стенки не менее 9,5 мм. Номинальное давление не менее pn 10. | м | 5,1 |
|  | Труба стальная 219х4 мм ГОСТ 10705-80 | Трубы стальная электросварная прямошовная. Наружный диаметр не менее 219 мм. Толщина стенки не менее 4 мм. ГОСТ 10705-80 | м | 1,004 |
|  | Труба стальная 159х4 мм ГОСТ 10705-80 | Трубы стальная электросварная прямошовная. Наружный диаметр не менее 159 мм. Толщина стенки не менее 4 мм. ГОСТ 10705-80 | м | 2,566 |
|  | Труба стальная 325х5 мм ГОСТ 10705-80 | Трубы стальная электросварная прямошовная. Наружный диаметр не менее 325 мм. Толщина стенки не менее 5 мм. ГОСТ 10705-80 | м | 5,02 |
|  | Линокром ТПП | Линокром ТПП Назначение и область применения: гидроизоляция стальных труб Армирующая основа – стеклоткань. Линокром ТПП покрыт сверху и снизу полимерной оплавляемой защитной плёнкой. Может быть использован в любой климатической зоне. Сила растяжения не менее 800 Н Теплостойкость +800С | м2 | 73,36 |
|  | Резинокордно-компенсационная вставка Д-200 мм | Рабочее давление перекачиваемой воды - 16 атм Рабочее разряжение – 0,5 атм Температура воды до +900С Смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: - осевое - до 4 мм - радиальное - до 3 мм Диаметр не менее 200 мм | шт | 3 |
|  | Резинокордно-компенсационная вставка Д-150 мм | Рабочее давление перекачиваемой воды - 16 атм Рабочее разряжение – 0,5 атм Температура воды до +900С Смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: - осевое - до 4 мм - радиальное - до 3 мм Диаметр не менее 150 мм | шт | 2 |
|  | Резинокордно-компенсационная вставка Д-50 мм | Рабочее давление перекачиваемой воды - 16 атм Рабочее разряжение – 0,5 атм Температура воды до +900С Смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: - осевое - до 4 мм - радиальное - до 3 мм Диаметр не менее 50 мм | шт | 2 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-100 мм (4000Е2, Hawle) или эквивалент | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 100 мм, давлением не менее pn16 | шт | 4 |
|  | Штурвал для задвижки Д-100 мм Hawle или эквивалент | Штурвал для задвижки диаметром 100 мм Диаметр 240 мм, масса 2,2 кг | шт | 4 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-50 мм (4000Е2, Hawle) или эквивалент | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 50 мм, давлением не менее pn16 | шт | 3 |
|  | Штурвал для задвижки Д-50 мм Hawle или эквивалент | Штурвал для задвижки диаметром 50 мм | шт | 3 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-150 мм (4000Е2, Hawle) или эквивалент | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 150 мм, давлением не менее pn16 | шт | 2 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-200 мм (4000Е2, Hawle) или эквивалент | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 200 мм, давлением не менее pn16 | шт | 3 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-250 мм (4000Е2, Hawle) или эквивалент | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 250 мм, давлением не менее pn16 | шт | 1 |
|  | Универсальный врезной хомут резьбовой Д-200х1 1/4'' (№ 3500 Hawle) или аналог | Универсальный врезной хомут резьбовой диаметром не менее 200х1 1/4''. Масса 4,1 кг Высота не менее 86 мм Рабочее давление не менее pn16 | шт | 2 |
|  | Универсальный врезной хомут резьбовой Д-200х1'' (№ 3500 Hawle) или аналог | Универсальный врезной хомут резьбовой диаметром не менее 200х1''. Масса 3,9 кг Высота не менее 86 мм Рабочее давление не менее pn16 | шт | 2 |
|  | Универсальный врезной хомут резьбовой Д-200х2'' (№ 3500 Hawle) или аналог | Универсальный врезной хомут резьбовой диаметром не менее 200х2''. Масса 4,4 кг Высота не менее 86 мм Рабочее давление не менее pn16 | шт | 3 |
|  | Вентиль Д-25 мм (Hawle или аналог) | Вентиль чугунный диаметром не менее 25 мм Рабочее давление не менее pn16 | шт | 1 |
|  | Вентиль Д-32 мм (Hawle или аналог) | Вентиль чугунный диаметром не менее 32 мм Рабочее давление не менее pn16 | шт | 1 |
|  | Вентиль Д-20 мм (Hawle или аналог) | Вентиль чугунный диаметром не менее 20 мм Рабочее давление не менее pn16 | шт | 1 |
|  | Гидрант пожарный Hawle DN100 1750 мм (DUO GOST №5035 или аналог) | Гидрант пожарный с корпусом из высокопрочного чугуна с гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, размерами: диаметр не менее 100 мм, высотой не менее 1750 мм | шт | 4 |
|  | Патрубок фланец-раструб компенсационный Д-100 мм | ГОСТ 5525-88. Части соединительные литые из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием для напорных трубопроводов размером 100 мм Рабочее давление до 1МПа Температура до 500С | шт | 3 |
|  | Патрубок фланец-раструб компенсационный Д-150 мм | ГОСТ 5525-88. Части соединительные литые из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием для напорных трубопроводов размером 150 мм Рабочее давление до 1МПа Температура до 500С | шт | 4 |
|  | Патрубок фланец-раструб компенсационный Д-250 мм | ГОСТ 5525-88. Части соединительные литые из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием для напорных трубопроводов размером 250 мм Рабочее давление до 1МПа Температура до 500С | шт | 2 |
|  | Патрубок фланец-раструб компенсационный Д-125 мм | ГОСТ 5525-88. Части соединительные литые из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием для напорных трубопроводов размером 125 мм Рабочее давление до 1МПа Температура до 500С | шт | 2 |
|  | Отвод стальной круглоизогнутый Д=108*6 мм бесшовный толстостенный | Отвод стальной круглоизогнутый Д=108*6 мм бесшовный толстостенный | шт | 2 |
|  | Пожарная подставка фланцевая стальная ППФ 200*200 мм | Пожарная подставка фланцевая стальная ППФ 200*200 мм | шт | 1 |
|  | Тройник фланцевый стальной ТФ 200х100 мм | Тройник фланцевый стальной ТФ 200х100 мм | шт | 2 |
|  | Тройник фланцевый стальной ТФ 200х150 мм | Тройник фланцевый стальной ТФ 200х150 мм | шт | 2 |
|  | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ТФ 200х100 мм | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ТФ 200х100 мм | шт | 1 |
|  | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ТФ 200х150 мм | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ТФ 200х150 мм | шт | 1 |
|  | Крест фланцевый с пожарной подставкой стальной КФ 200х150 мм | Крест фланцевый с пожарной подставкой стальной КФ 200х150 мм | шт | 1 |
|  | Переход фланцевый стальной ХФ 150х125 мм | Переход фланцевый стальной ХФ 150х125 мм | шт | 1 |
|  | Переход фланцевый стальной ХФ 200х125 мм | Переход фланцевый стальной ХФ 200х125 мм | шт | 1 |
|  | Переход фланцевый стальной ХФ 250х200 мм | Переход фланцевый стальной ХФ 250х200 мм | шт | 1 |
|  | Фланец «System 2000» Ду=63*50 мм (№0400 Hawle или аналог) | Фланец «System 2000» для ПЭ труб фиксирующий Диаметр фланца не менее 50 мм для диаметра трубы не менее 63 мм Фланец и прижимное кольцо: ковкий чугун, с эпоксидным покрытием. Манжетное уплотнение - эластомер | шт | 3 |
|  | Фланец «System 2000» Ду=225*200 мм (№0400 Hawle или аналог) | Фланец «System 2000» для ПЭ труб фиксирующий Диаметр фланца не менее 200 мм для диаметра трубы не менее 225 мм Фланец и прижимное кольцо: ковкий чугун, с эпоксидным покрытием. Манжетное уплотнение - эластомер | шт | 20 |
|  | Фланец под втулку Д-50 мм | Фланец под втулку Материал сталь. Диаметр 50 мм ГОСТ 12820-80 | шт | 4 |
|  | Фланец под втулку Д-200 мм | Фланец под втулку Материал сталь. Диаметр 200 мм ГОСТ 12820-80 | шт | 4 |
|  | Фланец под втулку Д-100 мм | Фланец под втулку Материал сталь. Диаметр 100 мм ГОСТ 12820-80 | шт | 10 |
|  | Фланец под втулку Д-150 мм | Фланец под втулку Материал сталь Диаметр 150 мм ГОСТ 12820-80 | шт | 6 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800. Щебень фракции не менее 10-20 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. | м3 | 0,3 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800. Щебень фракции не менее 40-70 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. | м3 | 5,04 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800. Щебень фракции не менее 20-40 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. | м3 | 4,581 |
|  | Песок природный | Песок природный для строительных работ средний Модуль крупности песка — 2,3. Максимальное содержание зерен крупностью более 10 мм по массе —0,5 %. Максимальное содержание зерен крупностью более 5 мм по массе —5 %. Максимальное содержание зерен крупностью менее 0,16 мм по массе —10 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе —1 %. Максимальное содержание глины в комках по массе —0,25 %. Максимальная удельная эффективность естественных радионуклидов —370 Бк/кг. Насыпная плотность в состоянии естественной влажности — 1630 кг/ м3. Коэффициент фильтрации — 7 м/сутки. Максимальное содержание акцессорных минералов — 0,56 %. Максимальное содержание рудных гидроокислов —0,25 %. Максимальное содержание гидроокислов железа —0,2 %. Максимальное содержание глауконита —0,18 %. Максимальное содержание сланца —0,3 %. Максимальное содержание песчаника —0,9 %. Максимальное содержание слюды —0,6 %. Максимальное содержание кварцита — 0,39 %. Максимальное содержание кремнистых пород — 1,9 %. Максимальное содержание доломита —2,9 %. Максимальное содержание известняка — 7,96 %. Максимальное содержание полевого шпата — 7,97 %. Максимальное содержание гранита — 13 %. Максимальное содержание кварца — 68 %. Максимальное содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах —50 ммоль/л. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на оксид серы VI —0,2 %. Максимальная плотность зерен песка — 2,65 г/см3. | м3 | 17,38 |
|  | Семена газонных трав (смесь) | ГОСТ Р 52325-2005 Семена сельскохозяйственных растений. | кг | 2,6 |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки II | Асфальтобетонные смеси дорожные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 5,002 |
|  | Плита днища ПН15 ГОСТ 8020-90 | Плита днища ПН15 Высота 120 мм. Диаметр 2000 мм Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,38 м3. Расход арматуры 33,13 кг | шт | 8 |
|  | Плита днища ПН20 ГОСТ 8020-90 | Плита днища ПН20 Высота 120 мм. Диаметр 2500 мм Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,59 м3. Расход арматуры 79,44 кг | шт | 2 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 ГОСТ 8020-90 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 Высота 290 мм. Диаметр 840 мм Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,05 м3. Расход арматуры 1,64 кг | шт | 8 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 ГОСТ 8020-90 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 Высота 890 мм. Диаметр 1680 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,4 м3. Расход арматуры 7,02 кг | шт | 17 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 ГОСТ 8020-90 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 Высота 590 мм. Диаметр 1680 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,265 м3. Расход арматуры 4,94 кг | шт | 3 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 ГОСТ 8020-90 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 Высота 590 мм. Диаметр 2200 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,39 м3. | шт | 1 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 ГОСТ 8020-90 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 Высота 890 мм. Диаметр 2200 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,59 м3. Расход арматуры 19,88 кг | шт | 5 |
|  | Крышка колодцев КЦП1-15-2 ГОСТ 8020-90 | Крышки колодцев КЦП1-15-2 Высота 150 мм. Диаметр 1680 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,27 м3. Расход арматуры 32,21 кг | шт | 8 |
|  | Крышка колодцев КЦП 1-20-1 | Крышки колодцев КЦП 1-20-1 Высота 150 мм. Диаметр 2200 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,55 м3. Расход арматуры 49,65 кг серия 3.900-3 вып.7 | шт | 2 |
|  | Кольцо опорное КО-6 ГОСТ 8020-90 | Кольцо опорное КО-6 Высота 70 мм. Диаметр 840 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,02 м3. Расход арматуры 1,10 кг серия 3.900.1-14 | шт | 15 |
|  | Люк чугунный тяжелый | ГОСТ 3634-99 класс «Т» (А15). Нагрузка номинальная 150 кН Полное открытие D не менее 550 мм Масса общая справочная 100 кг | шт | 10 |
|  | Камни бортовые БР100.30.15 ГОСТ 6665-91 | Камни бортовые БР100.30.15 Размер: длина не менее 1000 мм, ширина не менее 150 мм, высота не менее 300 мм Бетон В30 (М400) Объем не менее 0,043 м3 ГОСТ 6665-91 | шт | 8 |
|  | Колонка водоразборная | Колонка водоразборная Рабочее давление не менее 1,0 МПа Условный проход подающей трубы не менее 15 мм Условный проход подводящей трубы от приемника к водопроводной сети не менее 20 мм Ход клапана от 16 до 18 мм Высота колонки, надземной части, не менее 1000 мм | шт | 1 |

3.4. Требования к применяемым вспомогательным материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10.Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума. Наименование параметра БН 90/10 Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 90-105 Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 5-20 Температура вспышки, °С, не ниже 240 Растворяемость в толуоле, %, не менее 90 | Согласно сметным расценкам |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30 | Согласно сметным расценкам |
| Каболка | Каболка представляет собой сплетённую специальным образом льняную прядь, пропитанную антисептическими веществами. Производится по ГОСТ 5269-93. Пропиточные материалы Смоляно-битумные мастики, нефтяные битумы (БНИ-4, БНД), растворители, приготовленные по специальной технологии Плотность 1,09 г/куб.см. Массовая доля пропитки 40% Разрывная нагрузка не менее 27 кг. Диаметр материала от 6 до 16 мм Каболка фасуется в упаковки из двух бухт общим весом 15 кг. Вес и диаметр указываются на приклеенных ярлыках. Обращаем ваше внимание, что при складировании, транспортировке и использовании допускается небольшое испарение пропиточного состава (в пределах 0,5 -1%). Материал обладает явно выраженным запахом нефтепродуктов. | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 16 мм. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 20-22 мм. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Гвозди строительные | Гвозди строительные ГОСТ 4028-80 | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 4 мм Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки Сила сварочного тока, А Нижнее 160 Вертикальное 130 Потолочное 130 Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 6 мм Значение тока (А): 210 Коэффициент наплавки, г/Ач: не менее 9,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,6 Основные характеристики металла шва и наплавленного металла. Механические свойства металла шва: Временное сопротивление разрыву, Мпа: не менее 420 Предел текучести, Мпа: не менее 305 Относительное удлинение, %: не менее 22 Относительное сужение,%: не менее 45 Температура испытаний, °С: Температура испытаний, °С Тип образца Ударная вязкость, Дж/см2 Работа удара KV, ДЖ 20 0 -20 -40 KCU KCV KCV KCU 100 60 40 60 - 47 - - Химический состав наплавленного металла, % Массовая доля элементов, %: углерод: не менее 0,10 марганец: не менее 0,60, кремний: не менее 0,30 сера: не менее 0,030 фосфор: не менее 0,030 Технологические особенности сварки: сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Прокалка перед сваркой: 350°С, не менее 1 час. | Согласно сметным расценкам |
| Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5/М100 (98 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают также плотность, пористость, водопоглощение, пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2370до 2400 кг/м3. | Согласно сметным расценкам |
| Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 мм, класс В20/М200 (98 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают также плотность, пористость, водопоглощение, пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2370до 2400 кг/м3. | Согласно сметным расценкам |
| Арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ГОСТ 5781-82 | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки не менее 50 | Согласно сметным расценкам |
| Известь строительная негашеная | Известь строительная негашеная комовая, сорт I Влажность не более 5% Изготавливается в виде смеси разных по размеру кусков, состоит из оксидов кальция и магния. Также могут входить алюминаты, силикаты и ферриты магния или кальция, которые формируются при обжигании, и карбонат кальция. ГОСТ 9179-77 | Согласно сметным расценкам |
| Раствор асбестоцементный | Раствор асбестоцементный | Согласно сметным расценкам |
| Ограждения лестничных проемов | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | Согласно сметным расценкам |
| Мастика кровельная горячая | Мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 2889-80 | Согласно сметным расценкам |
| Краски цветные для внутренних работ | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ, МА-25 | Согласно сметным расценкам |
| Резина листовая | Резина листовая вулканизованная цветная | Согласно сметным расценкам |
| Олифа натуральная | Олифа натуральная. ГОСТ 7931-76, состоит из масел растений 97% и сиккативов 3%. Непрозрачная жидкость густой масляной консистенции | Согласно сметным расценкам |
| Торф | Торф ГОСТ 21123-85 | Согласно сметным расценкам |
| Глина бентонитовая | Глина бентонитовая Вязкостью до 25 сек; Седиментацией 0%; Весом до 0,9 г/см³ ; Плотностью до 1,048 см³/г Технические данные: Al2O3 16,6 K2O 0,92 SiO2 52,30 Na2O 2,25 TiO2 0,97 P2O5 0,12 CaO2 2,07 MgO 3,05 Fe2O3 5,3 S 0,38 | Согласно сметным расценкам |
| Полимер для стабилизации | Полимер для стабилизации буровых скважин | Согласно сметным расценкам |
| Толь с крупнозернистой посыпкой | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | Согласно сметным расценкам |
| Прокладки резиновые | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | Согласно сметным расценкам |

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ / В.С. Васильев                                           _________________________